# 浅析如何提高牛仔布的染色质量论文_谭红霞

广东前进牛仔布有限公司 广东 佛山 528306

摘要：提出从以下几个方面提高牛仔布的染色质量；改进经轴的退绕方式；选择合理的工艺配方；调整机械配置；加强管理等行之有效的方法，使色差疵布率由2.6%降到0.8%。

关键词：牛仔布；染色质量；靛蓝

引言：

牛仔服饰因独树一帜的穿着方式迎合了现代人的审美意识和崇尚自由的心理需求，再加上它同步时尚不断创新，使得人们对它情有独钟。随着人们物质文化水平的不断提高，消费者已不满足于传统靛蓝牛仔布的单一风格。各种花色的牛仔布不断涌现，其中溴靛蓝牛仔布以其艳丽、娇嫩的鲜艳色光深得消费者喜爱，具有一定的市场潜力。

1经轴的退绕方式

选择合理的经轴退绕方式，目的是为了各经轴之间的张力差异减到最低限度，有利于染色的顺利进行和产品质量的提高。由于片状浆染联合机的工艺路线长，片纱在通过众多的直径较小的导辊时，受交变应力的作用，容易引起纱线的伸长和松弛。如果各经轴之间纱片张力不匀，运转中会造成部分纱线游移重叠，导致断头而停车，使色差增多[1]。我们经过反复实践，在确保各轴之间退绕张力一致的情况下，采用较小的张力，这有利于保护纱线的弹性。经轴退绕时，单纱平均张力控制在25cN左右。起初选择图1中A的退绕方式，经轴上纱线运行快完时，张力不匀，倒断较多。选择B后，没有发生一起因张力不匀而造成的缠纱与停车。

2染槽液面的稳定及组分平衡的控制

在牛仔布经纱实际染色过程中，由于环境温湿度的变化而导致片纱在透风氧化中水分挥发也有较明显的变化，从而使得染槽内染液液面的上下波动。虽然还原母液按一定流量补充染槽后，能与染料的消耗保持平衡，但这并不等于染槽内染液体积保持平衡[2]。我们经过测试纱线每次氧化时水分挥发率占纱质量的6%左右，故还原母液补充应等于染纱的各种消耗，以保持染液体积不变。还原母液的工艺配方随季节及温湿度的变化而做必要的调整，以保证染液液面的稳定。在正常生产中，我们也可以适当降低染色前水洗槽轧辊压力，提高纱线的带液率，来补充挥发的水分。

染液组分的平衡：

在保证靛蓝浓度及液面稳定的情况下，染液中保险粉、烧碱也要处于相对平衡，即随还原母液进入染槽的保险粉、烧碱的量也与染色过程中消耗量基本相等，才能保证染色稳定[3]。每一分子的靛蓝需要一个分子保险粉和四个分子的烧碱才能达到靛蓝的完全还原状态，而它们的相对分子质量分别为262,174和40，故在完全反应时，理论量值应为：m（靛蓝）：m（保险粉）∶m（烧碱）=1∶0.66∶0.61。在实际生产中，依据还原母液的补充速率算出保险粉、烧碱的补给速率。

Q1=Q×B、Q2=Q×C，式中：Q1———保险粉补给速率（g/min）；B———母液中保险粉的含量（g/L）；Q———母液的补给速率（g/min）；Q2———烧碱的补给速率（g/min）；C———母液中烧碱的含量（g/L）。

在浆染联系生产中，母液中保险粉的含量为60.2g/L，烧碱的含量为40.5g/L，染槽中配方的保险粉质量浓度为1.5g/L，烧碱质量浓度为1.3g/L，染色重复六次。则：

Q1=226.5（g/min）;

Q2=152.4（g/min）;

保险粉的耗用速率：H1=HB1+HB2+HB3+HB4，式中：H1———保险粉耗用速率（g/min）；HB1———上染染料耗用保险粉速率（g/min）；HB2———染色纱带液耗用保险粉速率（g/min）；HB3———纱线进入染槽所带空气消耗的保险粉速率（g/min）；HB4———母液液面及输液过程中与空气接触耗用的保险粉（g/min）。

按照靛蓝与保险粉还原反应理论量比，HB1=0.66×Q×I=0.66×3.763×41.2=102.3（g/min）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

片纱的带液量等于纱的质量乘以轧余率，如果在实际生产中，染槽液面稳定，则染色纱带液量近似等于补给量：HB2=Q×Eb=3.763×1.5=5.64（g/min），式中，Eb为染槽内保险粉的质量浓度（g/L）。

在浆染联合机上，每次染色棉纱带入空气量为棉纱质量的0.27%左右，每克空气所消耗保险粉为0.83g。则：

HB3=25.8(g/min)

式中：η———染色的次数。HB4与染色环境、环境温度、染液面积、工艺条件等有关，按生产经验，其耗用量为总耗用量的15%~20%，如以18%计算：

则：HB4=40.42（g/min）

根据保险粉耗用速率计算烧碱的耗用速率为：Hc=Hc1+Hc2，式中，Hc———烧碱耗用速率（g/min）；Hc1———耗蓝耗用烧碱速率（g/min）；Hc2———保险粉分解生成隐色酸所需要的烧碱（g/min）。

根据m（靛蓝）：m（保险粉）：m（烧碱）=1:0.66:0.61，则：Hc1=0.61×Q×I=0.61×3.763×41.2=94.57（g/min）。

据化学反应计算，保险粉与烧碱中和质量之比为1:0.46，则，HC2=0.46×（HB2+HB3+HB4）=0.46×（5.64+75.8+40.42）=56.06（g/min）；烧碱总耗用量：Hc=94.57+56.06=150.63（g/min）。

根据计算结果，各补充速率与染色耗用速率接近，故染液组分能基本平衡，染色质量相对稳定。

3染色前煮练处理

如果棉纱不经煮练处理而直接进行靛蓝染色，纱线带入染槽的空气就多，引起染槽泡沫过多，甚至溢出槽外，造成严重的浪费和污染。解决方法是选择无泡高效渗透剂，在较高温度处理及进入染槽前最后一道水洗工序轧辊压力适当加大，不但可增加棉纱的渗透性能，有利于提高染色质量，而且大大减少随纱进染液的空气量，降低空气对保险粉的消耗，有利于染液质量稳定。

工艺及配方如下：

高效渗透剂 1.5g/L；

温度 95℃；

时间 （20±5）s；

轧余率 75%。

4染色时间与氧化时间的确定

为了保证靛蓝染料在染槽中染色均匀，就要控制好染色时间。浸染时间太短，对染色、渗透性及色调形成不利；如果浸染时间太长，会使纱线上已氧化的靛蓝重新被还原。如果氧化时间太短，纱线上的靛蓝隐色体得不到充分氧化，就又进入染槽，纱线不易染深。我公司的祖克浆染联合机浸染时间为25s，氧化时间为150s，车速控制在18m/min；浸染时间与氧化时间之比为1∶6，最理想的浸染时间取决于被染物的色泽深度，以最少的靛蓝浓度用最多的染色次数，促进染色的均匀和色牢度的提高。

5压力与张力

经纱的染色上色率是由经纱带液率所决定的，而经纱的带液率除纱线本身外，是由压力大小决定的。故只有压力稳定，才能提高染色质量。

在实际生产中，经纱张力与经纱的断裂负荷有关，经纱的断裂负荷越大，张力就越大。牛仔布经纱为气流纺纱，强力低，伸长大，织造中易产生断头，生产效率低，这就与染色控制不无关系，据经验，经轴退绕张力F1=P×0.5%；湿润染色的水洗张力F2=P×1.6%，式中，P为断裂负荷，如83.3tex纱的断裂负荷P=11.5×83.3×4080/100=39084（N）。则：F1=39084×0.5%≈200（N）；F2=39084×1.6%≈650N。

结束语：

我国自上世纪70年代末开发牛仔布至今，已发展成牛仔布重要生产国。但在牛仔布染色方面还存在着不少问题。我们从改进经轴的退绕方式，选择合理的工艺配方，调整机械配置，加强管理来提高染色质量，进而提高国际竞争力。

参考文献：

[1]陈林.板兰根靛蓝色素对牛仔布纱线的染色探讨[J].染整技术,2016,38(05):23-25.

[2]刘振波,马秀霞,吕显峰,王祥银.棉粘赛络双丝包芯纱牛仔布的生产[J].棉纺织技术,2016,44(02):64-67.

[3]刘振波,马秀霞,吕显峰,王祥银.吸光发热腈纶混纺纱牛仔布的生产[J].印染,2015,41(21):22-24.

论文作者:谭红霞

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第07期

论文发表时间:2019/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8782401e3007b9a06e17f9ac.html