# 水利渠道施工中的渗透因素与防渗策略论文_王林林

王林林

新疆北方建设集团有限公司 新疆奎屯 833200

摘要：随着我国社会的不断发展，资源浪费情况越来越严重，所以节能减排应引起相关工作者的重视，目前水利工程施工项目的相关工作人员最亟待解决的问题之一就是在确保水利工程建设质量并满足社会发展需求的基础之上，对水利工程的建筑结构以及设计技术等方面的工作进行探索与优化。该文根据目前我国水利工程项目施工的实际情况，以其混凝土的建筑质量为着眼点，对其在冬季低温干燥的气候下频发的渗漏现象处理原则、形成原因以及其创新性的解决优化措施这3个方面的内容进行了比较详细的分析，并且就该论题论证了水利工程冬季防止混凝土渗透新技术与经济社会又快又好的发展有着至关重要的作用。

关键词：水利渠道；施工；渗透因素；防渗策略

引言

建设水利渠道主要目的是为了推进我国农业发展，降低农业灌溉时水资源浪费量，增强饮水利用率。因此，政府与有关部门需加大对水利渠道的重视力度，保证基础设施的施工质量，对渠道施工渗漏出现的成因展开深入研究，做好应对防范措施来规避水利渠道施工中的渗漏问题。

1水利渠道施工中的渗透因素

1.1冻胀因素

水利渠道施工时，有时会受到冻胀因素的影响，这一现象在北方地区比较普遍，这是由于冻胀应力分布不均匀引起的，会导致混凝土表面受到破坏，容易造成渠道渗漏。冻胀病害的产生与施工场地持续低温有关，还与施工场地土壤的承载能力不强有关。冬季施工时，北方地区的气温比较寒冷，会导致混凝土板块出现位移，还会导致衬砌板受损。冻结状态下的土壤具有较高的承载力，但是冻融后土壤的承载力会大幅下降，极易导致渠道渗漏。

1.2没有按规定浇筑

浇筑工作是渠道施工中非常关键的一个工作，在具体的开展的时候，时常会因为操作不合理等使得浇筑不精准，这就埋下了安全隐患，导致项目在后续使用的时候经常出现渗漏问题。混凝土的浇注成型是渠道的主体，如果混凝土的现浇模板出现变形以及偏差现象，就会导致混凝土衬砌渠道出现问题，然后后续施工的时候差值就会愈发的明显，进而导致很多的问题，影响质量，最终引发渗漏问题，使得项目的存在价值变低。所以，在浇筑的时候必须核对模板，并且要适当加固，这样就能够防止胀模等问题出现。

1.3水利渠道施工质量水平较低

尽管目前已经越来越多的水利工程施工单位认识到了水利渠道工程施工质量管理的重要性，但是在实际施工中由于施工和管理上的疏忽，仍然存在大量的质量问题，导致水利渠道的渗漏。例如，在水利渠道施工过程中，施工人员没有按照施工标准进行混凝土配比，导致混凝土的配比质量不合格，由此导致工程建设完成之后出现混凝土开裂问题，由此造成水利渠道的渗漏；有些施工单位在混凝土施工之后，便不管不问，也没有采取相关措施对混凝土进行养护，久而久之混凝土结构遭受破坏，这样必然会导致水利渠道的渗漏问题的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2水利渠道施工的防渗策略

2.1混凝土材料性能的改良

混凝土防渗材料是水利渠道施工中常用的材料，施工单位需要结合工程实际情况做好材料的改良，这样可以保证防渗效果的最佳性。混凝土材料在水利渠道中发挥着抵抗水冲刷的作用，有的混凝土材料抗冻性能不佳，影响了应用的效果。在现代化的水利工程建设中，施工单位会采用纳米技术对混凝土的性能进行改良，这项技术在高速公路路面工程的应用中获得了良好的效果，有效提高了混凝土的耐久性.

2.2加强地质、环境的勘测

由于不同灌区，水文地质状况存在较大的差异，所以在水利渠道施工之前，必须加强对灌区水文地质状况进行调查，并进行详细以及全面的勘察，以此为依据，合理确定防渗方案。特别是对于我国北方严寒冷冻区域，更应采取有效的措施，对其进行全面、细致勘察，勘察的内容主要包括土壤冻结时间以及消融常规时间，同时在特定的时间，还应重新检查土壤渗透状况，并深入的进行分析，制定具有针对性防渗方案，以此解决水利渠道防渗问题，提高水利渠道的防渗性能。

2.3应用新兴的防渗材料

当前，混凝土防渗技术是渠道施工中应用比较广的一门技术，与传统技术相比，混凝土防渗技术效果比较明显，可切实减小引水对水渠结构影响。但由于混凝土防渗技术的应用受到一定限制，抗冻性也比较差。近几年，一些施工人员把纳米技术融合至混凝土优化中，使其耐用性、抗冻性都有了显著提高。有关部门需加大对纳米技术的应用力度，提高混凝土应用性能。在水利渠道中应用土壤固化剂是比较普遍的，其应用范围比较广，防渗效果高。但其依旧具有防冻不足、耐性不高的缺点。因此，相关部门应加大对土壤固化剂的研究力度，增强混凝土的抗冻性与耐用性。在渠道施工中利用土工膜可切实增强防渗性能，同时在造价方面具有一定优势，且拥有较长应用寿命。近些年，一些地区把新兴复合土工膜运用到渠道施工中，它的耐久性与防冻性以及防渗性都比较强，是我国未来水利渠道建设的主要方向。

2.4膜料防渗技术的应用

膜料防渗技术也是水利渠道施工中经常使用的技术，但在施工过程中要注意以下几个方面的内容：第一，因为膜料防渗技术是在渠床表面铺设一层防水膜料来达到防渗效果，所以相关施工团队需要保证膜料的完整性以及保护层边缘的稳定性。这就需要相关施工团队在施工之前对膜料的质量进行全面的检查，并对施工时所涉及到的材料和施工设备进行检查，以此来保证施工质量。第二，在施工过程中，相关施工团队还需要根据施工流程需要，规范的铺膜基槽断面，并在开挖渠槽工作结束后对膜料铺设的情况进行细致的考察，确保其铺设的平整性。另外还要对渠槽中的杂物进行全面的清理，这样才能使膜料防渗技术发挥出真正的功能。

结语

目前，很多水利工程在进行水利渠道施工的过程中，都能很好的掌握防渗技术的应用方式和技巧，同时还能将一些先进的技术手段与之相融合，从而提高防渗技术的使用效果。但是仍然有一些工程团队在水利渠道施工的过程中，不能有效的掌握防渗技术的使用要点，从而在很大程度上降低了水利渠道整体的质量。所以，要想确保水利渠道整体施工质量，提高渠道防渗透功能，那么相关施工团队不仅要对施工过程中存在的问题进行及时的处理，同时还要对防渗技术进行深入的研究。相关施工人员还要在实际工作中积累经验，对防渗技术所涉及到的知识加以分析和学习，这样才能为水利渠道施工的顺利开展提供保障。

参考文献：

[1]张子达.浅谈水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策[J].科技创新与应用，2016，05：202.

[2]李秀玉.水利渠道施工中的渗透原因及防渗对策[J].中国高新技术企业，2016，09：118-119.

[3]卢海舰.水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策分析[J].科技传播，2013，03：42-43.

论文作者:王林林

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第24期

论文发表时间:2018/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8783ba324f46f9a85801f5c1.html