# 风电场电气设备中风力发电机的运行维护探讨论文_张凯,车帅,刘伟民

（鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司 甘肃 730070）

摘要：在风电场电气设备中，风力发电机是重要的组成，它承担着将风能、机械能以及电能进行转化的责任，因此，一定要提升对风力发电机运行维护工作的重视程度，确保风力发电机能够安全、稳定运行。

关键词：风电场；电气设备；风力发电机；运行维护

引言

随着我国推行“绿色、可持续发展”战略，越来越多的清洁能源得到开发与应用，风力发电就是其中之一。但是在风力发电过程中，风力发电机经常出现设备故障，影响发电效率。因此，必须加强对设备运行维护的研究，制定合理措施，降低故障发生几率，从而提升风电场经济效益。

1、风力发电机运行过程中存在的一些问题

1.1风力发电机叶片出现故障

风力发电机叶片是风力发电机的重要组成部分，它是发电机组获取动能进行发电的装置，因此，风力发电机叶片的好坏直接关系到发电机组的使用性能以及发电效率。但是由于风力发电机需要依靠风力进行发电，所以风力发电机几乎都安装在气候条件复杂、高海拔、环境恶劣的地区，并且风力发电机的叶片处在高空，全天候进行工作，从而非常容易受到气候条件影响，出现故障。据有关资料显示，风力发电机组故障中，发电机叶片出现故障的概率占整个发电机组出现故障的三分之一以上。一旦发电机叶片出现故障，就必须停止整个发电机组运转，而后进行抢修。这样一来，不仅会造成风力发电厂的经济损失，还会影响供电效果[1]。

1.2发电机振动频率异常

风力发电机在运转过程中，都会出现一定的振动，如果振动频率超过合理区间，就会使风力发电机的稳定性、安全性受到影响，损坏内部零件，甚至是发生大轴断裂等情况，从而给风电场安全以及经济效益造成严重的影响。风力发电机振动频率异常的主要原因有以下几点：首先，风力发电机的设计理念与加工技术没有形成契合，从而使设计与加工环节出现断层，导致一些零件的数据参数达不到使用要求，进而使发电机出现振动频率异常的情况；其次，发电机长期处于高负荷的运转，必定会对内部零件产生一定的消耗，从而使发电机出现振动异常的情况。最后，在风力发电机运行过程中，相关的工作人员对发电机的维护、检修工作不及时、不细致，从而给发电机安全、稳定运转埋下隐患。

1.3风力发电机变流器出现故障

风力发电机的变流器主要是控制叶轮转速，从而使发电机组输出的电压和电网电压保持一致，达到变速恒频的目标。而引发风力发电机变流器出现故障的主要原因是因为电压过高或者是变流器柜体散热不及时，从而导致一些热敏感元件以及线路烧毁，进而使风力发电机停止工作，影响发电效率。

2、在对风力发电机进行维护过程中存在的问题

2.1相关工作人员对维护、检修工作不重视

为了确保风力发电机能够更加安全稳定的运行，相关单位和人员就必须提升对维护保养及检修工作的重视程度。例如：风力发电机出现电能传输效率降低的情况，造成这种情况的原因有很多，有可能是线路老化、机组老化造成的，也有可能是发电机变压器存在问题，要想排除这类问题，就必须对有可能引发问题的环节进行全面的检查，从而确定问题源头，并进行维修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在实际情况中，相关工作人员对发电机维护保养以及检修工作不够重视，总是出现检修不及时、不细致、对发电机相关数据记录不准确等情况，从而给风力发电机运转埋下严重的安全隐患[2]。

2.2发电机检修维护制度不健全

目前我国大部分风力发电企业都存在检修维护指端不健全的情况。具体展现在以下几方面：一方面，在对风力发电机进行维护管理过程中，由于没有系统、完善的规章制度体系，导致维护检修工作得不到良好的约束，从而出现发电机维护管理混乱的局面；另一方面，没有对相关人员明确责任，从而导致在进行发电机维护检修工作过程中，各个部门之间不能互相协调、配合，甚至出现推诿、扯皮的现象，从而导致发电机运行维护不及时，经常发生各种运行故障。

2.3相关工作人员综合能力素质不足

虽然大部分风力发电厂越来越重视对风力发电机的运行维护工作，但是在进行风力发电机检修、维护过程中还是存在相关工作人员综合能力素质不足的问题，具体展现在以下几方面：首先，相关工作人员对风力发电机组缺乏全面的了解，也没有专业的设备维修技术，从而导致风力发电机的运行维护工作质量较低；其次，缺乏专业的技术人才，由于风力发电厂位置偏僻，工作环境恶劣，很多拥有专业技术的人才不愿意到一线进行工作，从而导致一线维修队伍能力不足；最后，还有的维修人员只按照有关规定要求对发电机进行检修，忽略了防范工作的重要意义，从而使发电设备的维护工作没有发挥应有的效果。

3、加强风力发电机运行维护的对策

3.1健全发电机检修维护制度

首先，风力发电企业要对风力发电设备的检修、维护流程进行明确。从而保证相关工作人员能够对细致、全面的对发电设备进行检修、维护工作。与此同时，当检修、维护工作结束后，还要进行相应的质量检验工作，确保质量合格后，在继续进行使用。其次，要明确责任，将发电设备的检修、维护维护工作明确到具体的部门以及人员头上，从而提升相关部门以及人员对发电设备的检修、维护工作重视程度。最后，要做好总结，部门负责人员要定期组织设备维修经验总结和讨论，从而进一步优化发电设备检修维护制度。

3.2提升工作人员综合素质能力

风力发电机的运行效率与检修、维护工作人员的自身能力水平有着直接联系。因此，为了确保风力发电机能够安全稳定的运行，就必须进一步提升相关工作人员综合素质能力，具体应从以下几方面进行：首先，要加强对现有工作人员的技能培训，提升工作人员的专业技能，增强对发电设备的了解认识，从而确保发电机在出现问题后能够及时得到解决；其次，要加强对专业技术人才的招聘力度，从而优化检修维护队伍结构，提高维护工作的开展效率，减少故障所造成的危害；最后，要进一步提升检修维护人员的责任意识，确保相关人员能够在工作中认真履行自身职责，进而提升检修、维护工作效果[3]。

4、结语

综上所述，为了确保风力发电机能够安全、稳定运行，就必须加强对运行维护工作的重视程度，降低设备发生故障的几率，从而提升风电场发电效率，促进我国风电行业进一步发展。

参考文献

[1]李乃佳.对风电场电气设备中风力发电机的运行维护分析[J].电子制作,2014(12):190-191.

[2]陈德强.风力发电机的振动危害及监测[J].科技展望，2016,26 (16):94.

[3]董鲁川.对于风电场电气设备中风力发电机的运行维护的措施[J].电子测试，2016,(24):129-130.

论文作者:张凯,车帅,刘伟民

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87998663998bdb04733a9108.html