# 探究道桥施工技术及质量控制措施分析论文_王莹

天津路桥建设工程有限公司

摘要：当前道桥工程已经成为国家交通经济中重要的组成部分，我国对道桥工程质量有着越来越高的要求，相关技术也在近些年得到发展，但是很多道桥工程施工中仍然存在一些问题，为此应当加强对施工技术和质量的控制，提升道桥整体质量。

关键词：道桥施工；技术；质量控制；措施

引言

在我国经济迅速发展的同时，道桥工程的建设规模和建设数量也呈上升趋势，与之一同升高的还有工程质量。基础建设的重点之一就是道桥工程建设，这有利于城市道路的建设和改头换面，推动了交通运输业的发展。为了保证高水平的施工质量，在道桥施工过程中，要严格管理好施工管理人员，引进新型的施工技术，对施工现场管理工作要加大巡查力度，应用现代科学的管理办法，这样才可以更好的推动道路建设等相关工作的进步，给我国带来更可观的社会效益和经济效益。

1道桥施工质量问题的成因

1.1自然环境因素

道桥工程多是在户外的环境下进行，因此自然环境会给施工带来较大的影响。在实际的道桥工程中，如果施工地区的自然环境相对较差，会给施工带来一定的困难。

1.2施工材料因素

在进行道桥施工时施工材料是工程中的重要因素，施工材料的好坏可以给道桥的质量和使用寿命带来直接的影响。在进行道桥施工时，有一部分单位会为了降低施工的成本使用不合格的施工材料，在正式投入使用后前期可能不会出现问题，当质量出现问题时会给人们的生命财产安全带来严重的影响。

1.3技术因素

目前建筑的现状是大多数施工人员都来自农村，相对来说文化水平较低，这样在学习新技术时也会有一定的困难，所以在实际施工过程中常出现操作不规范和不符合工程要求的现象，这样就给道桥的施工质量留下了隐患。因此说，没有合理的使用施工技术也会影响施工的质量。

1.4人员因素

在道桥工程施工过程中相关的管理人员应提升自身的管理能力，技术人员应对施工中的难题进行分析处理，施工人员应熟练的掌握施工技术并且积极主动的投入到工作中，保证不给工程留下质量问题，工程的监理人员还应对工程的各个环节进行合理的监督保证竣工后的施工质量可以达到标准。

2道桥施工技术及管理

2.1围堰基坑开挖技术

在对市政道路和桥梁进行施工的时候，如果是在基坑开挖的过程中，必须做好降水工作，一旦降水工作落实的不到位。在基坑中就会出现泥浆的现象，如果发生这种现象，就必须要立即填写表格，对其及时进行有效地抑制，向基地里面灌浆，以防止施工的渗水事故再次发生。在围护桩的施工中，如果地下的土壤是很硬的话，会导致固定的木桩很难插入进去。这是因为所保留的木桩与其他木桩都存在不平的问题，还会对护桩的稳定性产生很多影响。这将对木桩的统一施工产生重大影响。因此，在采用混凝土进行施工的时候，要根据的实际情况，做好土壤固结工作是十分有必要的。在保证木桩的稳定性的基础之上，要有效地解决突出的问题。

2.2预应力技术

我国很多设计的桥梁作品都是世界数一数二的优秀作品，比如跨海大桥、超重量级别大桥等。这些桥梁的设计建设能够为其他国家提供一定的参考。我国桥梁设计中预应力技术也有着非常重要的作用。首先，预应力可以在很多桥梁结构中应用，比如悬臂解耦股、悬索结构、连续梁中。当前预应力混凝土结构已经成为我国桥梁建设中首选的建设施工方式，对推进路桥工程建设发挥了不可替代的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在桥梁设计中，该技术的应用有助于提升桥梁整体稳固性，但是该技术的施工难度也比较高，所以为了能够保证预应力施工的良好应用，应当加强改革创新，优化各个施工环节，将预应力伸缩问题降低。此外，随着现代桥梁工程及施工技术、信息技术的不断提升，我国路桥建设中也在不断完善相关技术的应用。在传统桥梁建设中，混凝土是用量最多的材料，但是现如今预应力混凝土材料已经开始延伸到公路建设中。此外，钢筋结构、复合式纵筋等也逐渐在桥梁工程中得到进一步应用，这些先进技术的应用对于提高桥梁耐久性和节省施工成本都发挥了重要价值。

2.3软基处理技术

应当加强对软土地基处理，提高施工技术水平，加强施工过程管理，提高地基的承载力和强度。通常地下水位较高的区域软土地基出现的可能性较大，软土地基有着较弱的渗透性，土层中存在比较大的含水量。因此，道路软土地基处理过程中可以采用排水固结法快速排出水分。在一些软土层较薄的区域可以采用换填施工技术，通过全面置换软土结构实现道路稳定性能、承载能力的提高。换填施工技术的关键是补充材料，一般选择应涂、砂砾、砂石等建筑材料，此类材料有着较高强度，却有着良好的渗水效果。在施工中，需要将整个软土层挖掘出置换掉。粉喷桩技术在道路软土地基处理中施工较为复杂，其通过专业的施工机械来完成稳定性行对偏低的地基结构的钻孔，然后在地基结构中通过合理的方法注入固化剂，通过快速蒸发固化剂中的水成分来提升软土地基的稳固性。固化剂的材料使用最多的通常为水泥以及石灰，其也有着较低的成本。

2.4混凝土施工技术

当今我国处在飞速的发展建设期，每个施工单位面对的都是较为繁多的建筑工程。为了追求更高的经济效益，出现了很多施工单位忽视施工质量，急于求成，一味的追求效率而忽视效果，造成道桥工程的整体质量受到严重的影响。在过渡段的施工中，表现较为突出的就是台背排水措施的不完善性，主要是由于回填的厚度严重不符合规范要求。因此，台背填料的质量和数量都有着非常重要的影响。另外，安排专人进行专业的监督检查工作，也是非常必要的。比如，只有在填土松铺厚度、平整情况以及含水量都经检查满足规范要求之后才可进行碾压施工。并且，台背路基土方和路堤填土连接位置的碾压更应该加以注意。

3道桥施工质量控制优化

3.1设计方案的合理构建

道桥工程项目主要为政府财政筹集一定的建设资金，在确定进度、质量以及投资目标时随意程度很高。另外，道桥设计一定要适应于所在地区的近远期发展，还要深入调查道桥建设区域内燃气、电力、通信以及给排水等管线的平面布置情况，最大程度的减轻道桥工程建设对地下管线的影响和干扰，以防路线布置和全面调整管线敷设所引起的问题在后期施工中产生。所以，和其他部门进行密切沟通和协作是建设单位在道桥建设工作中必须要做的事情，除此之外，也要充分调整好所有管线单位间的关系，保证设计方案的合理性。

3.2提高施工人员的综合素质

对于工程施工的质量，施工人员的综合素质也是其影响因素，而施工单位必须全力解决的重要问题则是提高施工人员的综合素养。在施工之前，施工单位的管理人员应该对自己招募的施工人员要进行一定的岗前技能培训，当然考核也是施工人员和技术人员在上岗之前必须进行的，每个人必须持证上岗，如果短时间内施工人员没有办法将自己的技能提升，不仅要接受岗位培训，还要在施工人员之间实行定岗定责制，采取一定的措施来提升施工人员的质量安全意识。

结语

道桥工程对社会的可持续发展所起到的推动作用是不可取代的，因此我们要更加注重这一领域的发展和建设。在道桥工程施工中，施工单位要有效控制施工成本，并在此基础上加快施工进度，保证施工质量，只有这样才能增加道桥工程的整体效益，促进道桥施工企业的多元化发展。

参考文献：

[1]李国辉.道桥施工技术及质量控制措施[J].黑龙江科学，2017，8（07）：6-7.

[2]白永峰.市政建设道桥施工关键技术的应用及质量控制浅析[J].建材与装饰，2017（22）：243-244.

[3]王建强.工程道桥施工管理中的问题与质量管理措施[J].丝路视野，2017（32）：134.

论文作者:王莹

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87f01c8d6df995fab194232b.html