# 试析现代化通信技术在消防工作中的应用论文_刘跃新

深圳市都信建设监理有限公司

摘要：随着现代科技的快速发展，推动了通信技术的高速发展。现代化通信技术在给人们的通信带来便利的同时，也给人们的生活带来了更高的安全性。现代化通信技术应用在消防工作时，可以有效提高消防工作的效率，提高消防部门对突发事件的反应速度，从而提升人们生活的安全性。本文将对现代化通信技术在消防工作中的应用进行介绍。

关键词：现代化；通信技术；消防工作

在火灾发生时，每拖延一秒钟，就可能有一个鲜活的生命逝去，因此，消防工作的应对速度与指挥的精确度，直接关系到了人们的生命财产安全。如何提高消防工作的应对速度与指挥的精确度，这成为消防工作面临的最大问题。随着现代化通信技术的发展，以及现代化通信技术在消防工作中的应用，可以有效的提高消防工作的应对速度与指挥的精确度，在一定程度上解决了当前消防工作面临的问题。

1.现代化通信技术

1.1 Zigbee无线通信技术

当前，蓝牙通信技术作为一种应用的较为广泛的通信技术，由于该技术在应用的过程中，操作较为复杂、功耗大，并且传输距离短，而Zigbee无线通信技术在操作、功耗、传输距离等方面都优于蓝牙通信技术，因此Zigbee无线通信技术在消防工作中得到了广泛的应用[1]。Zigbee无线通信技术是当前最新的低功耗、低速率的现代通信技术，这一技术借助国际免费通信频段，采用直序扩频技术，因此，该技术的抗干扰能力较强。Zigbee无线通信平台由非常多无线数传模块组建而成，其中每一个无线数传模块都可以当做独立的移动基站，在这些不同的无线数传模块中，可以组成一个通信网络以实现不同模块之间的通信。此外，无线数传模块还可以连接上现有的网络，可以与现有的网络兼容。将Zigbee无线通信技术应用到消防工作中，消防指挥部可以远程监控火灾现场，实现远程指挥。

1.2 3G-MDS多媒体通信技术

随着我国计算机技术的不断发展，以及设备制造水平的不断提升，集通信、监控、地理信息为一体的3G-MDS多媒体通信技术随之诞生。3G-MDS多媒体通信技术通过多媒体硬件平台，将先进的IP语音技术、卫星定位技术融为一体，实现了对各种硬件的远程指令控制，形成了综合的软硬件调度平台。将3G-MDS多媒体通信平台应用到消防工作中，可以实现对火灾的预警监控，实现消防工作的智能化与一体化[2]。

1.3 3G移动通信技术

3G是当前应用的非常广泛的移动通信技术，3G网络在我国的覆盖率非常高。3G移动通信技术基于码多分址技术，可以满足不同数据传输的要求，移动运营商正是通过3G移动网络，给用户提供网络服务。当前，3G移动通信技术有四种较为成熟的技术标准，我国采用的3G无线传输技术标准为TD-SCDMA技术标准。随着3G网络在我国覆盖率的不断提高，在给人们带来通信便利的同时，也提升了消防部门的应急反应速度与指挥精度。

1.4 4G通信技术

4G通信技术融合了3G移动通信技术与WLAN通信技术，可以实现高质量视频信息的传输，这一技术可以实现100Mbps的传输速度，比传统的拨号上网速度快了近两千倍，基本上可以满足所有用户的网络传输需求。4G通信技术以其高质量的传输技术，可以给消防工作提供高清晰度的网络图像服务，并且使消防现场可以使用高质量的语音通话与画面传输，从而为消防工作的现场指挥提供了更大的便利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.现代化通信技术在消防工作中的应用

2.1 Zigbee无线通信技术在消防工作中的应用

在当前的消防工作中，消防人员使用的定位系统一般是基于Zigbee无线通信技术。定位系统的组成设备主要有定位基站、定位系统服务器以及无线子终端，在消防人员执行消防任务的过程中，消防人员需要携带定位子终端，并且通过无线网络实现与消防系统的互联。定位系统的定位基站一般是安装在2级消防指挥车或者是移动的搭载车辆上；而定位系统的服务器一般是安装在1级消防指挥车或者是安装在安全的移动搭载设备上，定位服务器负责对火灾现场的实时信息进分析，并提供预警[3]。在每一个无线子终端上都具有一个独特的ID，在消防工作的过程中，无线子终端每隔十秒钟就会给基站发送位置与状态信息。在定位基站收到无线子终端的信息之后，会对信息进行处理，对照无线子终端的ID表，查看ID是否还存在，从而确认现场消防人员是否出现危险。借助基于Zigbee无线通信技术建立的定位系统，可以实现对消防人员的准确定位，并直观的了解火灾现场的情况。

2.2 3G-MDS多媒体通信技术在消防工作中的应用

在消防人员接到报警之后，需要进行一系列的指挥调度，安排消防人员有序的开展消防工作。在这一过程中，消防部门内部需要进行有效地沟通，确定消防工作的大体方案，以及了解火灾现场的具体情况，这需要多个系统共同完成。而基于3G-MDS多媒体通信技术建立的应急指挥调度系统，融合了消防部门的呼叫中心、通信调度、现场监控、协调指挥等多个系统，可以有效的使多系统协调工作，实现统一调度零等待。基于3G-MDS多媒体通信技术建立的应急指挥调度系统可以同时容纳两千多部语音，同时接通上百路的语音通话，并且可以与其它通信网络组网，实现远程管理，这一系统有效的提高了指挥的灵活性，缩短了消防部门的反应时间[4]。

2.3 3G移动通信技术在消防工作中的应用

当前消防部门中采用的移动多媒体消防应急通信指挥系统，正是基于3G移动通信技术与其它通信技术建立的，通过3G移动通信技术建立的这一应急通信指挥系统，可以实现远距离观测现场的图像信息，满足指挥部远距离观测现场情况变化的需要。这一通信指挥系统联合其它通信手段，建立现场图像监控网络，并通过车载应急指挥系统采集现场的语音、画面等信息，并实时传输到消防指挥部门中，从而为消防指挥部门提供了一级指挥资料，提高了消防部门的反应速度。

2.4 4G通信技术在消防工作中的应用

在消防工作中，无线视频传输系统是消防系统中的重要一环。无线视频传输系统是基于WLAN无线通信技术建立的通信系统，使用WLAN 传输视频图像。在装备较为先进的消防部门中，一般采用MPEG-4图像压缩技术进行视频图像的传输，这一传输技术已经非常接近4G通信技术的传输标准，在消防系统后续的发展中，应用4G通信技术的时机正逐渐成熟[5]。当前消防系统中基本上采用的还是3G移动通信技术标准，难以满足现代消防现场信息采集的需求。要更好的实现救灾目的，提升消防部门的反应速度与指挥精度，就需要更新通信技术标准，因此4G通信技术在无线视频传输系统中的应用前景已经明朗。

3.结语

随着我国现代化进程的不断加快，城市规模在不断括大的同时，城市的配套设施建设也需要跟上城市建设的步伐，消防系统作为城市建设的重要部分，对城市的发展具有重要的作用，因此，要加快现代化通信技术在消防工作中的应用。通过提高消防系统的科学技术水平，可以在很大程度上提高消防部门的反应速度与指挥精度。当前，应用在消防工作中的现代化通信技术主要有：Zigbee无线通信技术、3G-MDS多媒体通信技术、3G移动通信技术以及4G通信技术。这些技术的应用，在一定程度上促进了我国消防工作的高效展开，为保障我国人民的生命财产安全发挥着重要的作用。

参考文献：

[1]刘传军，任钢.基于移动互联网的山东消防移动指挥系统的设计和实现[J].软件，2014，11：14-21.

[2]顾春静.现代通信技术应用于消防工作中的实践及思考[J].电子技术与软件工程，2015，18：33-65.

[3]康克上.浅谈4G移动通信技术在消防灭火救援指挥系统中的应用[J].电子世界，2016，05：116-117.

[4]温妍.信息化技术在支队级消防指挥中心指挥平台系统的实践和运用[J].电子技术与软件工程，2016，09：261-262.

[5]付鹏.浅析计算机网络技术在消防信息化工作中的应用及存在问题和对策[J].电脑知识与技术，2011，27：6599-6600.

论文作者:刘跃新

论文发表刊物:《基层建设》2016年22期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87f3666beaf64a5d28dcba13.html