# 变电站的运行维护与安全控制问题的研究论文_阴艳红

（运城供电公司 山西省 044000）

摘要：为实现我国变电站的正常运行，通过加强对日常运行设备的管理和维护，能够有效提高变电站的运行效率与工作质量，进而为国家经济发展提供基础保障。由于变电站相较于其它设施而言，其具有较强的技术性、系统性要求，更要加强对设备运行中存在的风险控制，促进变电站安全正常运行。

关键词：变电站；运行维护；安全控制

1变电站运行维护潜在风险

变电站运行维护实行的是倒班制，这就牵扯到了交接班的问题，部分工作人员在交接班的时候没有将需要交代的问题告知对方，或者是未按照相关要求对电力设备进行安全排查，交接班资料不是很完整等，接班的人员对变电站的实际情况不能做出客观的判断，这些都会威胁到变电站运行的安全性。电力工作人员对交接班在思想上不重视，认识上具有一定的偏差，片面的认为交接班就是一个人换另外一个人工作，在交接班的时候比较懈怠，很少会对接班人员交代变电站运行情况和可能出现意外事故应该采取哪种方法进行应对，以及变电站设备运行故障如何排查和解决等，接班人员不能全面掌握变电站的运行状况，为运行维护埋下潜在安全隐患，同时还会对变电站运行数据记录准确性和可靠性造成消极影响。值班人员缺乏管理意识，在值班的过程中没有做好照明情况检查和记录工作，值班交接手续不是很完善，这样就会出现责任不明的问题，在出现事故的时候会相互推卸责任，不利于变电站的正常运行和管理。变电站设备自身具有安全风险，比如设备故障、电线老化或者断裂、设备绝缘性不好等，都会为变电站运行带来风险。

2变电运行维护技术分析

2.1直观法

直观法是最基本的维护方式，这样的方法主要在变电站设备出现表面问题时使用。在变电站设备运行的情况下，设备中的导线有可能会和螺钉发生电火花的情况，如果产生这种状况，就需要运用直观法的技术进行判断，及时发现问题，并且及时解决导线散落的问题。

2.2仪表诊断法

变电站的设备通常会出现短路和断路的故障，最主要的就是短路现象，造成这种现象的原因是接触点之间的焊接不合格、导线连接处出现短路或者导线接触不良。在变电站设备运行过程中，如果发生这些状况就需要对线路中的电阻、电流以及电压进行实际测量，得出相关参数。通常是测量线路两端的对地电压，从而准确地寻找到线路中的故障点，最大限度地预防更加严重的事故发生。

2.3隔离法

当变电站发生故障但是却无法迅速地查清故障的原因时，就需要采用隔离法将故障线路进行隔离，确保其余线路能够正常运行。对于隔离出来的线路应当做好详细的报告，然后交给专业人士进行电路检查，从而分析出故障原因以及故障点。

3加强变电安全运行的管理

3.1对变电运行过程加大监测力度

智能化变电站的出现，使变电站的运行可以通过远程控制和操作完成数据的采集和汇总，但仍需要一定数量的技术操作人员进行监控，才能保证变电的安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可以建立一个综合性的监控平台，利用平台实行在线实时监控和操作，迅速及时地发现变电设备或运行过程中出现的故障问题，并对相应的故障问题采取针对性的措施和方法进行处理。对变电站的相关设备和运行环境进行数据采集和控制，数据的集中管理和汇总，不仅能够准确、快速地掌握设备和运行环境的状态和情况，还可以减少资源的过度浪费，避免因为巡检不及时、不到位造成信息数据收集不及时、不全面等问题。技术操作人员也可以通过监控平台随时随地地获取到变电站相关设备运行状态以及运行环境的相关数据，在一定程度上提升了变电站的运行管理水平和工作效率，也缓解了变电站技术操作人员跟不上快速发展的电网系统智能化建设的问题。从真正意义上达到了“数据采集、业务协同、资管共享、管理集中”的管理理念。企业的管理者应该加强对变电安全运行的监管力度，成立相应的监管部门，建立相应的奖惩制度，加强监管力度，保证变电运行的安全与稳定。

3.2提高变电操作人员的技术水平和专业素养

首先，技术操作人员需要有较高的安全意识，对危险情况或故障做出正确、及时的判断；其次，在危险发生时技术操作人员需要具备对危险情况的解决能力，这不仅要求技术操作人员具有较高的专业知识技能，还有技术操作人员有较强大的心理素质；最后，技术操作人员需要具备临危不惧的应变能力，在发生变电的紧急情况时保持冷静的分析能力和处事能力。技术操作人员只有具备的这几项工作能力，配合扎实的专业技术知识，才可以保障电力系统安全和稳定运行。假如电力系统在变电运行的过程中发生了故障，技术操作人员要在第一时间进行检查与维修，及时、准确制定出合理的解决方案，将电力系统的损失尽力减小到最低。变电站技术操作人员需要投入大量的时间和精力对变电故障进行判断和分析，如果技术操作人员无法及时准确判断出故障区域或位置，不仅延长了故障区域的停电时间，还降低了供电可靠性。因此，在变电故障发生后，利用智能变电站中的多源信息采集对故障元件进行诊断和分析，对提高技术操作人员的工作效率提高和减少事故的处理时间具有重要的理论意义和实用价值。

3.3加强设备的管理和维修

（1）加大电气设备基建时期的管理强度和力度。在进行电气设备的采买时，不仅要结合自身的需求来选择电气设备的制造厂商，在采买完成后，还必须对才买的电气设备进行检查和调试，以保证变电设备的能够正常的使用。（2）加强电气设备运行时期的管理，包括两项内容：设备巡查、和设备维护。加大对运行的电气设备的监督力度和巡查力度。当变电设备发生了异常状况时，工作人员千万不要慌张，请根据自己掌握的知识冷静的分析，找到电气设备出现故障的原因，结合变电设备的实际运作情况，制定出一套合理、切实可行的维修方案。加强变电设备的维护工作，必须要定期排查变电设备存在的安全隐患，确保设备处于正常运行状态，保证变电运行的安全性和稳定性。

4结束语

综上所述，我国社会经济快速发展的大环境下，对变电站的运行维护以及安全控制工作是十分必要的，通过对运行维护中可能出现的安全问题进行分析，进而根据具体的情况制定出科学的控制措施，为我国电力的安全发展提供重要保障。尤其是在当前我国电力行业大发展、大转型的背景下，通过一定的风险控制措施，实现变电站的安全发展。

参考文献

[1]黄利兵.变电站运行维护风险及控制方法[J].中国战略新兴产业,2018,28:221-222.

[2]马天娇.500kV智能变电站运行维护工作探析[J].中国新技术新产品,2017,23:128-129.

[3]姚朝玮.变电站运行维护风险及控制措施[J].通讯世界,2018,07:195-196.

论文作者:阴艳红

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88165811f659ad9c1762272e.html