# 环境在线监测的发展与应用论文_谢聪

广东上风环保科技有限公司 528000

摘要：由于目前地球的整体环境质量日益下降，环境保护行业异军突起，环境监测技术承受着史无前例的巨大压力。时刻关注并监测环境的改变及变化方向并针对此做出紧急的应对方案，采取合理的环境管理措施，是将来环境监测系统需要重点发展的方向。监测并认真记录下环境中任意时刻的污染物浓度，保存环境监测数据，可以有效的对企业和事业单位进行监督，为政府提供有关数据资料，在产生纷争的时候提供数据证明，还可以提高人民群众的环保自觉性。

关键词：环境监测；在线监测技术；发展；应用

随着科学技术的不断进步，与环境监测有关的技术也得到了质的飞跃，其中发展最快最具代表性的就属环境在线监测技术，它填补了传统检测技术存在的漏洞，使得环境监测工作能够更加科学、全面、精确、快速的进行，提高了环境保护工作的质量和效率，进而促进了环境质量的提高。在线监测技术今后会发展的更加的多样化、网络化和综合化。目前在大气监测方面和水资源方面已经开始应用在线监测技术，而且取得的效果十分不错。

1环境管理中加强在线监测的意义

我国的环境管理在线监测技术发展迅速，覆盖面广。自20世纪80年代初在我国引入自动环境监测技术以来，多种类型的在线环境监测技术在我国得到推广和应用。一方面，该技术的发展极大地促进了城市空气质量的提高，另一方面促进了其他自动环境监测技术的发展。目前，全国各地开展了各种自动环境监测技术的应用，如自动河流监测技术、自动空气检测技术和自动污染源检测技术。科技和信息技术的发展已为我国环境管理中在线监测技术全面提升做出了坚实的保障。环境管理应用的在线监测系统由四部分组成：自动采样系统、在线检测、数据采集和传输系统，以及中心站数据采集和处理系统。随着我国环境管理在线监测技术的发展、仪器的智能化发展、网络技术的发展和地理信息技术的应用，新型环境管理在线监测系统正变得越来越精确，促进了环境保护的科学发展。目前我国环境保护在线监测系统标准化问题日益突出，国家已开始组织开发在线空气监测，制定了在线污染监测技术规范、在线水质监测技术规范和其他规范性的新技术规范。但是，这显然落后于在线监控应用程序的开发要求。虽然国内仪器种类繁多，但区域差异过大，不同在线监测方法就会造成不同的问题，且差异化非常严重。许多技术人员也质疑仪器监测数据的准确性，如果这种情况持续存在，则可能导致环境安全风险并影响环境保护工作的有效性。

2环境在线监测的应用

(1)在水质监控方面的应用。①应用发光菌进行水质监测。发光细菌是一种特殊类型的细菌。在正常情况下，发光细菌可以发出可见的荧光。在这种情况下，发光强度随着发光细菌与某些污染物的接触而变化，并且强度的变化与污染物浓度水平线性相关。因此特种污染物致使发光菌发光发生相应的变化，由发光细菌的变化检测到特种污染物。发光细菌在水质环境监测中起着非常重要的作用，同时它们也具有很高的应用价值。用发光细菌检测也很方便，而且还具有一定的响应速度优势，从而使水质监测顺利进行。如果实际推广应用这种在线检测技术，应通过政府的招标方式进行。这种技术要求使用者定期修复在线监控设备，成本较高。政府应对运用这种技术进行补贴，减少企业的经济压力，鼓励这一新型环保技术的发展。②生物传感技术在水质监测上的应用。生物传感技术监测水质的原理是通过利用转换器和信号放大装置将待测物质与识别原件抗体、抗原、酶等发生的形成复合物、变色等现象以信号的形式输出，然后通过对输出信号进行分析得出结果。目前，生物传感技术已经被大范围的使用于监测各种类型的水质污染物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该技术监测水质具有方便、快捷、精准、信息传递快等优点，将来肯定会被更加广泛的应用。③荧光法在水质监测上的应用。利用紫外荧光光谱技术进行水质监测的原理是，当紫外光照射到其他物体上的时候，该物质会相对的发出一种其独特的荧光。借助这种特性，我们可以很简单的监测出水中的污染物，高效且便捷。(2)在大气在线监测技术方面的应用。①大气中重金属的在线监测。工业发展造成的重金属污染，不仅存在于水环境，也存在于大气环境、土壤环境。重金属污染的存在往往通过多种途径造成人类健康危害，比如铅造成儿童智力发育不良、镉造成骨痛病、铬造成骨癌等。因此作为环境管理的主要关注问题，需要对水环境、大气环境、土壤环境中的重金属进行在线检测。目前，建立水环境、大气环境重金属载重线检测系统技术成熟。今后一段时期，应在重金属在线监测技术与信息技术融合方面开展研究，充分发挥在线监测技术在环境管理中的作用。②大气中SO2的在线监测。其实我国大气中的SO2主要是来源于煤燃烧，煤燃烧产生会产生大量的SO2以及烟尘，释放到大气中造成污染。其中SO2造成的污染极为严重，其还会导致酸雨，对空气中的SO2进行监测具有十分重要的现实意义。目前有自动监测系统专门监测大气中的SO2，能够十分准确快速的测出大气中的SO2含量，对采取科学合理的环保措施有着重要的参考意义。

3环境在线监测的发展趋势

(1)同时监测有机物和无机物。由于密集性企业是目前我国的企业的主要类型，他们在生产途中排放的污染物会对环境造成很大的污染，其中一部分属于无机污染物质。所以，在严格监测有机污染物对环境污染的同时，还需要加大对于企业无机污染物的监测力度，以提高环境在线监测的质量和效率。国家需要增加在无机污染物监测方面的资金投入，并重视这方面的人才培养和技术升级，以达到提高无机物监测水平的目的，进一步推动在线监测技术的发展。(2)更加的信息化。我国拥有960万平方公里的国土，且跨度广，环境气候复杂多样，给环境监测的实施带来了不小的困难。如何有效准确的监控和收集环境监测数据，是环境在线监测有待解决的一个重要问题。在后续的发展上，在线监测技术应该逐步升级，实现信息的共享，以便于能够更加准确及时的反映我国的环境变化，采取科学的解决方法。要提高环境监测的信息化程度，提高信息技术水平和扩大信息技术的使用范围是前提。创建一个以信息技术为核心、与网络平台相通的一个环境监测数据库，即时上传全国各地的监测数据，完成全国监测数据的共享，提高环境保护工作的质量。(3)在线监测技术更加的多样。环境在线监测技术涵括了化学和物理方面的各种检测技术，除此外，还可以加入先进的遥感、GPS及生物技术等，进一步提高其综合性，应用到更多的领域，增强在线监测技术的科技能力，推动其朝着更加先进开放的方向发展，使在线监测系统更加的完善高效。

4结语

综上所述，在线环境监测技术的出现和发展极大的推动了我国环境保护事业的发展，完善了环境监测系统，为采取合理的环保措施提供了重要的科学和数据依据，使我国得环境监测工作更加的信息化，大大降低了时间和人力的消耗，并且在未来的环境保护工作中在线监测技术所占的地位将会越发的重要。

参考文献

[1]蒋丹．基于环境在线监测技术研究[J]．科技风，2017，22:113．

[2]李孔贺，冼国华．环境在线监测的发展与应用[J]．化工管理，2018，19:28-29．

[3]付晶．环境在线监测技术的应用与研究[J]．科技致富向导，2015，18:107+270．

[4]杨飞．环境在线监测技术的发展与展望[J]．能源与节能，2013，11:135-136+158．

论文作者:谢聪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/882924f8a6555f404afdc641.html