# 建筑工程中钢筋加工及连接施工技术论文_杜秀玲

嫩江县房产管理局 黑龙江嫩江 161499

摘要：钢筋材料是建筑工程建设中不可缺少的材料，钢筋技术的应用效果对建筑工作的建设质量有着直接的影响。建筑施工中对钢筋材料的应用有着较高的要求，从钢筋加工到钢筋的连接和应用，对其中每一个环节的操作质量都有着严格的要求。加强对建筑工程中钢筋加工及连接施工技术的重视是非常重要的。在实际应用施工技术的过程中，需要掌握各个环节的施工要点，严格按照各项标准进行相关操作，这样才能保证钢筋加工及连接的质量。

关键词：建筑工程；钢筋加工；钢筋连接；施工技术

建筑行业的发展脚步不断加快，在当前社会经济水平不断提升的过程中，建筑行业也面临着巨大的挑战，人们越来越注重建筑工程的建设质量。许多现代化的技术和理念应用到了建筑施工。钢筋建筑结构目前建筑中比较常用的结构，钢筋技术也越来越成熟，对建筑行业的进一步发展有着促进作用。但是钢筋在应用的过程中还存在着一些问题，想要保证钢筋的应用质量，就需要加强对钢筋技术应用的重视，实现技术的合理应用。

一、建筑工程中钢筋加工及连接施工技术的重要性

建筑行业的发展与国家经济发展有着直接的影响，建筑行业技术水平的快速提升，多种建筑工程出现在人们的生活中，建筑工程的施工质量与人们的生活密切相关，这就需要保证建筑工程的施工质量，这是促进行业进步发展的基础。钢筋材料是建筑工程中的重要施工材料，钢筋施工技术的合理应用是保证整体施工质量的前提。钢筋结构是整个工程的骨架，对整个结构的安全性和稳定性有着直接受影响。我国建筑工程中钢筋施工技术水平已经逐渐趋于完善，钢筋加工和连接施工技术是钢筋工程中的重要内容，加工质量和连接部位的质量直关系到钢筋结构的稳定性，所以，加强对钢筋加工及连接施工技术的重视是非常重要的，有关部门需要加强对钢筋施工的重视，对钢筋的加工和连接做好管理工作，保证整个建筑工程的钢筋施工质量。

二、钢筋加工注意事项

钢筋加工技术与钢筋质量有着密切的关系，想要保证钢筋加工技术满足建设需求，就需要做好以下几个方面的工作：首先，在进行制造加工之间，需要将钢筋材料的详细内容报告给施工单位，通过审批之后才能进行具体的加工操作；其次对于施工中钢筋比较密集的区域，需要提前进行测量放样，明确与周围其他结构之间的关系，确定钢筋材料的具体尺寸之后再进行加工处理。最后，钢筋材料在应用之前需要对其进行全面的检测，确保钢筋的手续齐全、质量符合标准，不同批次的钢筋都要安排专门人员进行质量上的检验，确定合格后才能将其应用到建筑工程建设中。保证钢筋加工质量，促进整体建设水平。

三、建筑工程中的钢筋加工技术

1、钢筋的制作加工

建筑工程中应用的钢筋，一般都是由专门的钢筋加工企业来进行加工制作的，在加工的过程中需要对加工的质量和精度进行合理管控，并对加工进度进行科学安排。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要想保证应用的钢筋材料符合建筑工程的施工标准，一定要对钢筋进行全面的除锈处理，然后根据施工图纸上的设计要求，对钢筋进行切断，并进行进一步的加工处理。确保钢筋形状与施工图纸设计要求相符。钢筋制作完成后，施工人员、设计人员和加工人员需要对其进行统一的验收工作，确定合格后才能应用到建筑施工中，还需要做好后续的存放管理工作，将合格的钢筋放在一起，便于后续施工建设。对于不合格的钢筋材料，需要立即进行回收处理，避免其流入到市场中，影响其他建筑工程的建设质量。要对钢筋材料的质量进行严格监管，保证每一个生产环节都满足相关标准。从以上内容可以了解到，钢筋的制作加工是钢筋应用的基础，需要加强对这方面工作的重视，为建筑工程的建设做好准备。

2、建筑工程中钢筋的除锈放样与调直

建筑工程中钢筋的除锈放样与调直是在钢筋施工中必不可少的，这一技术的普及增强了钢筋质量品质，进而使得建筑工程得到了深层次的优化。建筑工程中钢筋的除锈是对因为天气潮湿、工业原料腐蚀等因素致使钢筋生锈而进行的，并且禁止使用锈蚀严重的钢筋进行建筑工程施工，再者，严格依据施工的图纸进行放样，如若遇到任何难以解决的突发状况，都要及时报备。光圈钢筋主要采用的是钢筋调直机来进行调直，操作人员要根据钢筋直径挑取不同的调直模，钢筋段料时精度高，可以自动记录相关的信息参数，使得钢筋调直技术得到了进一步的发展。

3、建筑工程中钢筋的切断与安装

建筑过程中钢筋在切断之前不仅要有专业的技术人员，还应该按照型号、尺寸等因素的要求来切，钢筋的切断要在进行切的时候使得短头降低到最小化，尽可能多的没有损耗，接着要进行试刀以检验是否能满足既定的需求。当活动刀片在做向后部运动时，要把钢筋径直送入到刀口中去，在该环节中，应该坚持寸有所短，尺有所长的原则对钢筋进行切断。要确保整个建筑施工过程的顺利进行就要使得钢筋施工的顺序得以合理安排，建筑过程中钢筋的安装要遵循套柱箍筋、梁箍筋间距、穿主梁上层架立筋、穿次梁上层架立筋、穿主次梁下层架立筋的顺序依次进行安装。

四、建筑工程中的钢筋连接技术

1、闪光对接技术与机械连接技术

在我国的建筑工程施工中，钢筋连接技术中的钢筋连接技术与机械连接技术已经得到了较为广泛的普及。闪光对接技术主要应用于钢筋直径相对较小并且对其级别管控不严的情况下，相比之下，机械连接技术是对钢筋进行现场检验与验收，在钢筋连接这一环节中，对各个批次的钢筋进行接头连接检验。闪光对接技术在一般情况下使用的是预热闪光焊接技术，可是在特殊情况下就要发生改变，闪光对接技术与机械连接技术都是建筑工程中钢筋连接技术的分支，都对建筑工程的施工起着积极的正面作用。

2、钢筋直螺纹连接技术与钢筋电渣压力焊连接技术

钢筋直螺纹连接技术与钢筋电渣压力焊连接技术是钢筋施工技术中常用的技术，一般情况下，较大一部分的钢筋使用的是标准型连接，钢筋直螺纹连接技术是一种专门对于钢筋剥肋滚轧工艺，即用连接套筒对接钢筋，采用此技术加工制作出来的钢筋非常结实，它的典型特点就是生产效率比较高、操作起来也相对容易、环保安全。钢筋电渣压力焊连接技术是另一大建筑工程中的钢筋连接技术，它是将两钢筋放置成竖向对接形式，利用焊接电流通过两钢筋间隙，以此释放出电阻热与电弧热，进而融化钢筋，加压完成的一种压焊方法。

结语：

从上文内容可以了解到钢筋施工技术对建筑工程施工质量的重要作用。施工单位需要加强对钢筋工程的重视。对钢筋施工中的各个环节进行了解和掌握，保证每个环节的施工质量。钢筋工程施工所涉及到的内容非常多，质量问题一定要做好保障。施工人员需要掌握钢筋加工和连接技术中的施工要点，对施工中的关键点进行有效控制，结合建筑工程需求对钢筋加工和连接施工技术进行优化和创新，保证该技术的施工效果，使其可以在建筑工程施工中得到广泛应用，将技术的应用优势充分体现出来。

参考文献：

[1]李哲宇.建筑工程中钢筋加工及连接施工技术[J].科学技术创新，2017（15）：209.

[2]魏丽红.建筑工程中钢筋加工及连接施工技术研究[J].工程技术：全文版：00026.

论文作者:杜秀玲

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/883df66586b9047519c2db47.html