# 地下管线可视系统研发生产与应用论文_孙琳

摘要：城市地下管线作为城市基础设施建设中的基础组成部分，地下管线信息就相当于人体的血液，起到了传递运输的作用，一个城市的地下管线系统在城市规划建设中起到了关键的作用，同时也是城市生存与发展不可或缺的重要物质基础。基于此，本文从加大城市地下管线信息管理技术研发力度出发，探究可视系统研发应用策略，期望对相关行业有所借鉴。

关键词：地下管线；可视系统；生产；应用

引言：目前，利用其在三维可视化和空间分析方面的优势，可以实现地下管网系统的三维可视化以及空间分析等基本功能。论文简要介绍某城市地下管线的特点及管网数据组成，并对城市地下管线三维可视化智能信息系统进行详细的分析和研究。

1.可视系统建设的必要性

地下各类设施、管线包括水、电、气等是电厂重 要的基础设施，也是电厂赖以正常运作和发展的物质基础。目前，地下各类设施一般都有施工图纸资料和相关属性信息，但由于多方面原因，传统的数据管理主要采用人工方式、以纸图形式保存和管理。这种管理方式效率十分低下，数据不仅难以管理、检索、统计生成各种台账和报表，而且难以与地面设施相对照。实际应用中由于管线信息极难与实际位置对应，因此极易在施工、检修等工作中造成地下管线破损，甚至导致地下管线断裂等严重事故。另外，地理信息系统GIS 是20世纪60年代开始迅速发展起来的管理分析新技术，是多种学科交叉的产物。GIS以空间数据库为基础，具有决策、管理、分析和输出多种空间信息的能力；具有空间特性和动态特性，相对于管线设施，可快速、精确、综合地对复杂的设施信息进行空间定位和全过程动态分析模拟。为规范隐蔽设施的管理，应用GIS技术建立电厂地下管线可视化管理系统，从而准确可靠地显示地下管线分布、走向、埋深及相关专业信息已成为各电厂的迫切需要。

2.城市地下管线信息管理策略

2.1加大城市地下管线信息管理技术研发力度

在城市地下管线信息管理过程中，由于各类管线的管辖归属专业单位不同，以及专业管线之间存在的差异性与复杂性，使得城市地下管线信息管理存在着一定的难度。对此，需要切实加强城市地下管线在审批、探测、普查以及管线系统建设方面等方面的专业技术和研发力度，从而更好的完善城市地下管线的集中管理和城市地下管线建设发展的高速需求，同时加强对城市地下管线公共信息共享的集中管理，这样不仅可以促进地下管线建设，还有利于社会公众参与到城市地下管线运维，更清晰准确的存在于公共社会中。借助先进的信息技术手段保证城市地下管线信息的及时更新，加大城市地下管线信息管理技术研发力度，在促进城市地下管线信息管理持续服务能力的基础上，实现城市地下管线信息管理作用的最大化。

2.2加强对于城市地下管线的规划编制管理

加强对于城市地下管线的规划编制管理，需要从不断完善城市地下管线信息的收集、存储以及动态更新管理体系建设几个方面进行综合考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆城市地下管线基础地理信息的收集主要涉及到探测普查、竣工测量、修补测和权属专业单位所提供的专业地下管线信息几部分内容。其中，探测普查数据以及修补测相关数据需要在收集并且经过专业质量检查后直接录入到城市地下管线基础信息系统库中，而竣工测量数据需要在建设单位以及测绘单位通过基础信息系统申请，同时经过材料完整性与数据信息之间合格后方能入库，为了保证数据信息的质量，应该综合城市地下管线多元性、复杂性、系统性、动态性以及隐蔽性等特征，灵活采用先进的测绘技术，在城市地下管线探测过程中尽可能选用开井或者试挖少量测洞等方式进行。

3.城市地下管线的数字可视化方法

3.1现状标示方法

现阶段城市地下管线中各类管线标示大多以平面为主，并且基本上都是当管线竣工之后在地面修复期间安装对应的标示标牌，以此来为后期地下管线养护工作的开展创造便利条件。但是受到多种因素的影响，使得这类标示方法的精度不够，标示管位关键部位的实际效果受到较大的限制，难以满足城市地下管线养护工作开展的具体需求，加大了养护时查找工作的难度。

3.2数字可视化方法

为了更好的提升城市地下管线的标示效果，需要采取城市地下管线的数字可视化方法。数字可视化方法的应用，主要是通过在所属管线关键部位正上方设置植入一个RFID技术的可视化信息标示装置，将可视化信息标示装置内部的条码与该标示管线的数据库信息进行对应。这一过程中，由于城市地下管线的数据信息包括管线位置、材料信息、管线类型、管线权属单位等一系列属性数据，所以在数字可视化技术应用时可以适当借助GIS技术、射频识别技术以及无线电技术等先进的技术，从而更好的保证城市地下管线数字可视化效果。比如:将RFID技术灵活的应用到管线巡查工作中，不仅可以起到有效的维护信息标示作用，同时还支持城市地下管线信息数据库信息的实时更新，使管线养护人员可以实时掌握地下管线的具体情况，根据实际情况采取针对性的管理措施，真正实现城市地下管线的动态化管理目标。

3.3数字可视化的实现

城市地下管线的数字可视化是一个非常复杂的系统性工程，为了保证相关工作的顺利开展，需要制定统一的规范与标准，对于不同管线单位的管理业务和日常养护等工作进行严格的规范，从而促进城市地下管线信息管理的系统化与规范化发展。在具体的工作中，数字可视化信息安装精度控制要素包括:数据库与基础地理信息系统数据精度、测绘结果的准确性以及计算机技术的应用效果。因此，应该充分利用供水系统、电力系统、排水系统、燃气系统等多个地下管线数据库与信息系统，保证数字可视化信息粧安装的合理性，在紧密联系城市地下管线数据资料和实地的基础上，实现对城市地下管线信息数据的共享与整合。

结语：总之，城市三维地下管线可视化信息系统可以在保持扩展性和灵活性的前提下，集成不同部门业务应用系统与平台服务，实现地下管线数据的可视化、管理、应用以及共享，从而满足共享平台建设需求，促进城市地下管线管理水平的提高。

参考文献

[1]张建平.三维地下管线可视化信息系统研究[J].智能建筑与智慧城市，2017(9):54-56.

论文作者:孙琳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88431566b5a78d8ad2589f82.html