# 关于中高层小区二次供水水质污染问题及控制的几点思考论文_毛荷芸

宁波市给排水工程设计研究院 浙江宁波 315000

摘要：二次供水是当前我国城镇居民的主要供水方式之一，其中仍存在一些问题，要解决这些问题，必须有针对性的了解其现状及原因。其中水质污染问题的产生主要来源于管理缺失、设计不合理和观念落后三个方面，而问题解决则必须从供水控制和用水防护两个方面双管齐下。

关键词：中高层小区；二次供水；水质污染

随着我国城镇化程度的加深，城市居民日益增长的需求与当前相对落后的城市基础设施之间的矛盾也愈加尖锐。其中，由于人口密度的增加，建筑楼层高度也逐渐增加，然而供水设施和供水观念却并没有同步提高，中高层住户的供水问题，尤其是具有相当严肃性和紧迫性的水质污染问题，成为了矛盾的焦点。高层建筑容积大、结构复杂，人口覆盖面广，如何实现经济又安全的二次供水，如何解决水质污染问题，是本文主要探讨的问题。

一、二次供水

二次供水，是将来自水厂集中式管道中的一次供水进行储存加压，送至单独的供水设施，经过水泵加压或是水箱储水后的用水，是城市自来水不能满足小区，特别是高层建筑用水的一种补缺型供水方式[1]。

二次供水的主要问题在于：处理一次供水或储水的过程中将大大延长输水时间和输水渠道长度，从而增加了水与空气，甚至其他污染物的接触面积和时间，容易导致水中余氯的流失，增加造成二次污染的机会。

二、水质污染

（一）现状

二次供水的过程中，尤其是必不可少的储水环节，不可避免地会产生水质污染。通过技术和管理将水质控制在合理的范围内是必要且必须的。但近年来，由于客观环境变化及主观管理问题等种种因素，水质污染情况日趋严重，供水设施的运行状况不尽如人意。尤其在夏季，据居民反映及专家调研的结果来看，部分中高层小区二次供水的感观性状指标、化学指标和细菌指标已经远远高于正常水平，甚至还有出现可见沉淀物和大量微生物繁殖等不容乐观的情况，将会严重危害饮水安全与居民健康[2]。

（二）原因

二次供水中由于增加了储供水环节，导致水质污染的原因也会更加多样。笔者认为，当前刻不容缓的水质污染问题的可控来源主要可分为管理、设计和维护三个方面。

第一，管理缺位。由于二次供水是现代化逐步发展的形势下才出现的产物，在“摸着石头过河”的过程中，成熟完善的法制建设确实很难形成，造成了执法依据不足，执法强度不严，执法力度薄弱等问题。另外，卫生、市政、城建等相关部门责任分工不明，如——卫生部门对建筑的规划设计和审核验收参与度低，使很多建筑方在建设过程中为求省力省财忽略二次供水问题，为建成后住户的二次供水水质污染问题埋下隐患。

第二，安装不到位，设计不合理。水管铺设和水箱设计时，水箱的溢水管与污水管简陋相连，一旦污水排放不畅将导致负压虹吸，污水倒灌进蓄水池，造成不可逆的水源污染。将消防用水和生活用水不加隔离，混作一处。水箱过大造成储水量超过生活用水量，滞留时间过长，杂物沉淀，也为微生物繁殖提供环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除了设计问题外，设施安装使用材料质量不符合要求、卫生防护设施安装不到位、施工质量不过关也会导致水质污染。

第三，观念差，维护少。对于源头的水质污染问题欠缺重视，对于二次供水设施的日常维护和消毒不规范，也是导致二次供水水质污染问题的关键点。

三、对水质污染控制的几点思考

水质污染是关乎城市安全和人民健康的问题，其重要性和紧迫性不言而喻。要解决此问题首先必须明确的是，水质污染确实有客观因素的作用，但实质上仍然是可以通过主观控制解决的，特别是本身就属于人为构建的二次供水中的问题。本文提出了以下几点控制水质污染的方法。

第一，制定法规，落实管理责任。建立起一整套的供水用水准则，使整个行业朝有序化的方向发展。落实管理责任，制定行之有效的管理办法，实行岗位责任制和连带责任制，将部门分工明确化，使每个管理人员明确自己的责任和义务，同时建立起完整的检测监督体系，保证对责任的督促和项目的指导。

第二，统筹规划，提高供水质量。首先，从源头着手，提高供水厂水质；其次，对老旧的供水设施进行限期整改，合理部分予以保留，将不合理的设计纠正改造，符合规范及实际用水状况；最重要的是，加强基础设施的更新换代以适应更高的居民需求，应该广泛推广供水新设施与新技术，水箱自动清洗装置、更加高效无害的消毒装置，如紫外线、臭氧等，设置健全水质监测预警系统，实时公报与预测水质趋势，让水质状况得到实质的提升。

第三，针对目前新建小区入住率低的情况，在设计时，可将一个大水箱设计成由多个水箱组成，各个水箱并联设置，可单独出水。当小区的需水量较少时，可只用其中一个水箱储水，后期可随着用水量的递增，增加水箱的使用个数。当周边市政管网的水量水压富裕时，也可以设置旁通管，用水量较少时直接从市政管网上吸水进行加压供水。以此来避免水箱内的水滞留时间过长，造成水质污染。

第四，严格把控管材质量，杜绝镀锌管等不符合卫生要求的管材。在管道施工中，管材运至工地堆放时，做好管道两端的临时封堵，避免虫蝇，泥沙等进入管材内，污染管材，从而污染水质。

第五，在地下室管线设计时，在管道末端设计管道冲洗时用的排污管。管道施工后，严格按照管道冲洗消毒，出水水质经卫生部门取样检验符合国家标准后，方可使用。

（二）用水防护

二次供水的用水单位以居民为主体，所以应以宣传教育为主，顺其自然地改变其行为。充分利用各类媒体，加强对饮用水卫生安全知识以及规范用水的观念的宣传和教育，增强居民的自我健康保护意识，使其出现水质污染等问题及时向卫生部门反映。

结语

中高层小区二次供水水质污染的问题的出现是主客观因素交织的结果，但问题的控制则必须找到可控的主观原因，并通过设计、供水和用水的各方共同努力解决，望本文提出的几个观点可以为当前严峻的水质污染形势有所借鉴。

参考文献

[1]王洪军,李秀英.二次供水水质污染的主要原因及防治措施分析[J].疾病监测与控制,2012,(08):487+486.

[2]郭影清,郑瑶,刘臻.高层建筑二次供水水质卫生学调查与分析[J].中国当代医药,2015,(33):156-158.

论文作者:毛荷芸

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8868464fadae19373c15a552.html