# 房屋土木工程中大体积混凝土结构的施工技术分析 孙传刚论文_ 孙传刚

摘要：针对土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术进行分析，探讨了大体积混凝土结构施工技术特点，同时提出了题目建筑工程中大体积混凝土结构常见问题，内容有：溢水问题和裂缝问题。结合这些内容，总结了结合实际，对材料配合比进行调整，提升对浇筑施工的重视力度，确保大体积混凝土振捣充分且合理，混凝土结构维护保养。希望通过对这些内容的分析，能够对土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术的应用提供帮助。

关键词：房屋；土木工程；大体积；混凝土

引言

大体积混凝土光从文字层面上来看就能够对这种施工技术所具有的特点有一定的认识，其主要体现在体积大、工作量大等方面。从当前来看这种施工技术较多的应用于基础底板部分，作为建筑物的基础工程对大体积混凝土整体性和抗渗性方面有着较高的要求，由于施工技术性强、影响因素多，大体积混凝土也是专项施工技术的一种，在实践应用中需要结合现场实际情况制定科学合理的施工方案。

1大体积混凝土结构施工技术特点

大体积混凝土施工结构存在的突出特点就是面积相对较大，和普通混凝土结构相比，大体积混凝土结构具体施工期间，因为混凝土结构的内部水化热难以被及时的排出，同时外部温度和内部相比相对较低，因此可能会因为温差的影响而出现裂缝。对此，对大体积混凝土进行具体施工期间，对其进行具体浇筑，如果有必要则需要确保一次性完成浇筑，以防止出现裂缝问题。此外，对大体积混凝土原料进行配置和选择，需要严格把关，有效控制原料的配置情况，最后施工完工之后，需要对其进行科学养护，充分把控混凝土结构的温度，以防止因为大体积混凝土质量不合格而对整个工程质量产生影响。

2房屋土木工程中大体积混凝土结构的施工影响因素

2.1地基变形因素

当大体积混凝土结构竣工后，通常由于受到不同种力的作用使得房屋的地基发生变形，比如下降、位移等，从而造成混凝土的内部产生应力现象，再经过长时间的应力累积，极易造成应力超越抗拉的强度，导致混凝土出现逐渐裂缝，致使整个工程的安全以及质量等问题受到巨大风险。

2.2混凝土收缩因素

由于混凝土中必须使用两成的水泥硬化，而剩下的八成水分则要将其蒸发至外部环境，因此，多余的水分蒸发较易形成内部水分蒸发，使得混凝土的体积逐步收缩，从而产生裂缝；其次，若混凝土配置比例及组合成分不够标准，也会对混凝土的收缩产生很大的影响。因此，相关施工人员在实际施工进行时，要将混凝土的配置比例、组合成分及水分蒸发等因素来综合考虑混凝土收缩现象，有助于减少裂缝发生。

2.3水热化的出现

在水泥搅拌期间，由于会发生放热反应，因此会产生一定的热化情

况。受到建筑工程自身特性的影响，混凝土逐渐成为建筑施工中的重要材料，混凝土墙面厚度较大，其会表面防护体系会发生缩减，进而产生一定的聚合效果，当水热化以后，水中的热量难以释放出来，就会在结构中集聚，最终导致结构内外形成较大的温差，进而产生一定的结构裂缝。

3房屋土木工程中大体积混凝土结构的施工技术应用

3.1抗裂功能技术的提高

由于大体积混凝土结构的施工工程量较大，若混凝土结构产生裂痕，则较易对整体施工的质量及安全受到很大影响，而通过应用多种施工技术来提高大体积混凝土结构的抗裂能力，有助于降低裂缝的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，相关的施工人员在对混凝土进行配置比例时，要严格依照其标准要求来选取构成材料，通过反复的实践来择优选取最科学合理的配置方法，从而有效保障混凝土的抗裂能力与实际工程相符。其次，在对混凝土的搅动过程中，应要保障混凝土与搅和物之间的粘聚力，防止其内部构成或结构不均匀的现象发生。另外，通过向混凝土加入配筋材料，有利于增强混凝土的抗裂能力，而在要求范畴内对其合理添加外加剂，不仅有利于合理控制混凝土的收缩，同时还能有效维持其温度范围，例如缓凝剂、减水剂等，进而减少混凝土内部发生裂缝。

3.2大体积混凝土养护与验收

混凝土浇筑完成后施工单位需要结合现场情况进行后期养护，进行养护的主要目的是保证混凝土结构能够具备良好的结构性能，控制内外温差或混凝土自缩等方面带来的影响。比如夏季炎热需要做好混凝土浇水保湿养护，还要避免混凝土构件长期受到阳光暴晒。而在冬季施工时，则需要采取保温的方法提高混凝土构件外部温度，减少由于外界温度过高或者过低引起的裂缝问题。除此之外，我国对于大体积混凝土质量有着严格的要求，大体积混凝土验收主要针对于外观尺寸与内在质量两方面。完成施工后相关技术人员能够通过相关的设备与自身经验对混凝土结构质量进行判断，检查的内容主要有裂缝、蜂窝、漏筋等等，如果混凝土结构出现这些质量缺陷需要及时继续拧加固处理。尺寸检查则可以通过实际的测量进行判断。

3.3提升对浇筑施工的重视力度

第一方面，大体积混凝土结构具体施工期间，所用施工技术需要结合工程说明书，对实际施工操作进行约束，对于一线施工人员来说，需要对其定期进行培训以及职业素质教育，从而促使其可以在规定时间内完成工作，同时保障质量，施工期间严格遵守施工流程和规范要求。在对大体积混凝土进行具体浇筑之前，高度重视所添加的水量，先对内壁进行适当的保湿处理，以防止出现堵塞现象，在具体浇筑和施工期间，可以使用分层浇筑工艺技术。最后，具体浇筑施工之前，技术人员对于钢筋比例大一级预埋关键多的地方，进行严格检测，从而促使浇筑施工技术具有较高可行性以及合理性，进一步促进混凝土振捣施工的顺利进行。

3.4混凝土浇筑和捣注

在混凝土施工期间要对温度进行合理控制，因此施工期间可以通过使用分段浇筑的形式开展浇筑工作，若条件符合，还可以用整体浇筑的方法进行处理，同事吧在浇筑期间，严格遵循循序渐进、一个坡度一次浇筑、分区定点的原则进行施工，在施工期间结合混凝土自身特性，在施工上下层面合理设置振捣点，第一个振捣点要设在卸点位置，第二个要放在坡脚位置，以便在混凝土中形成扇形流动模式，提高混凝土的密实度，另外在浇筑期间还要确保混凝土在初凝后，及时排出混凝土表层积水，然后用模板对表面进行挤压，提高混凝土密实度，如此可以有效避免混凝土表层出现一定的裂缝，同时混凝土的表观感与防水性也会得到进一步提升。另外，对于一些大体积混凝土建筑而言，施工可以在夜间进行，如此就能减少温度对混凝土结构产生的影响，防止混凝土结构出现一定的裂缝。

结束语

综上所述，随着当前土木工程的不断发展，促使大体积混凝土结构得到了全面发展，因而在工程中对大体积混凝土施工质量也有了较高要求。为了充分满足大体积混凝土结构施工效果，要对其施工期间存在的裂缝问题进行详细分析，同时在混凝土搅拌、混凝土材料配比、水泥用量、混凝土浇筑与捣注、养护及验收等技术方面，不断提升整体技术水平，有效防治大体积混凝土结构裂缝问题，避免对土木工程建设带来影响，从而促进土木行业不断向前发展。

参考文献

[1]吕树春，吴凯，韩昀璐.土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析[J].城市建设理论研究：电子版，2018（01）：121.

[2]杨卓.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术分析[J].住宅与房

地产，2018（08）：194.

[3]孙庆民.土木建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究[J].中小企业

管理与科技（上旬刊），2018（06）：131-132.

论文作者: 孙传刚

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/887c4e1b5713779e5fb795a9.html