# 浅谈园林施工新工艺在园林工程中的应用论文_李鸾慧

黑龙江省七台河市园林管理局 黑龙江七台河 154600

摘要：园林工程是以工程技术手段为基础对园林景观进行规划建设的工程，包括园林路面的铺设、园林山石与植被的摆放设置、园林喷泉工程建设等，一个优秀的园林工程可以将园林景观以最合理的方式运用在园林工程之中，从而在城市中实现绿色化、生态化，不仅提高了居民在居住上的舒适程度，还能改善周围的生态环境。

关键词：园林施工；新工艺；园林工程；应用

1园林工程中园林施工新工艺应用的原则

1.1因地制宜的原则

我国幅员辽阔，每个城市所处的地域不同，气候环境和地理环境等方面也存在明显差异。遵循因地制宜的原则，根据地域性的特点，从实际出发，依据每个城市的不同特点，规划特色的园林设计，达到科学性的新工艺应用。具体问题具体分析，利用当地特色和我国植被分布特点，适应当地环境，实现合理的物种搭配。同时也要根据当地的人文环境进行设计，结合当地特色，因地制宜，采用全新科学工艺，打造富有特色的园林设计，促进园林施工可持续发展。

1.2整体性与特殊性相结合原则

在园林施工新工艺的应用中，势必要遵循整体性原则，平衡经济效益、社会效益、生态效益等各方面因素，尤其注重生态方面的预防和保护。从整体出发，与园林周围环境相结合，达到自然和谐的目的。同时也要从特殊性着手，不仅体现人与自然的和谐，同时还要结合特色，利用新工艺，规划别具一格的园林设计。整体性与特殊性相结合，从而提高园林新工艺的水平。

1.3多样性原则

园林工程中，植被的设计占有重要地位。我国幅员辽阔，气候种类多，各地区差异明显。为适应我国自然物种丰富的特点以及具有多种特色植被的优势，在园林工程中要更加注重体现自然物种的多样性和层次感。基于生物多样性的原则，既有利于生态环境的保护，也有利于增强园林植被的丰富感、层次感，提高园林的观赏水平，满足人们的需求。

2园林施工新工艺在园林工程中的应用

2.1护坡加筋三维网垫与液压喷播植草结合技术处理新工艺

液压喷播植草技术是国外近10多年新开发的一项边坡植物防护措施。该工艺是将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀，通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。单纯采用液压喷播植草护坡，固土保水能力低，容易形成径流沟和侵蚀，所以在河道或土质柔软疏松的坡道上，与加筋三维垫网垫技术工艺结合使用。加筋三维垫网垫这是一种较为新颖的土工合成材料，具有孔细密、表面粗糙、透气性好、强度高、抗冲击性能强等优点。在施工过程中，在三维垫网下填充满砂石、土壤。在液压喷播草皮后，植草的根能穿过防护网，整齐、均匀地生长在土壤里。大部分园林植被的根系能延伸到40cm，这些根系就能将泥土和垫网牢固地连接形成一层复合式保护层，起到良好的保持水土的作用。因此，该项技术通常应用于侧护坡，防止坡体滑落的同时还可以起到一定的绿化作用。加筋三维网垫与液压喷播植草结合技术特点如下：施工便捷，加筋三维网垫液压喷播和传统的种播、铺植草坪、空心种植砖相比施工简便、速度快；施工质量高，草籽喷播均匀发芽快、整齐一致，绿化效果快；强度高，抗冲刷能力强，因加入了金属网作为韧性骨架，植被的根系与加筋三维网紧密缠绕在一起，利用锚固沟在坡顶锚固，形成一个整体，有效地提高了抵抗河水的冲刷能力；连贯性好，相邻幅间采用与同材质的钢丝绞合，确保了整个护坡的连贯性；适用性广，目前，国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中广泛使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2透水材料在园路铺装工程中的应用

当前，全国都在开展“海绵城市”的建设，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，将大部分降雨就地消纳和利用，让城市能像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生。比较常见的可渗透路面有“透水地坪”，沥青透水路面，透水砖路面等。“透水地坪”是一种改良的彩色透水混凝土。“透水地坪”以改性树脂为粘接剂、各种天然及再生材料为骨材，并加入多种高分子添加剂经混拌制成（骨材的种类包括：天然石子、树皮、炉渣、稻壳、碎玻璃等）。其能增加雨水渗入地表，缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。“透水地坪”的耐用耐磨性强，而且拥有色彩优化配比方案，能配合设计师的独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。因此这种新型的建筑材料的优势性在道路、广场等逐渐得到体现，在北京、上海、广州等一线城市已经被广泛应用于奥运场馆、世博场馆、游乐场、住宅小区、公园、广场等。“透水地坪”特点如下：容量小、强度高、耐磨，水的毛细现象不显着、透水性大，水泥用量小、施工简单等。

2.3“轮廓工艺”3D打印技术在园林工程上的应用

3D打印是一种新的制造工艺，以3D数字模型为基础，一种快速成型技术。由于3D打印的制造准备和数据转换的时间大幅减少，生产研发周期和成本降低，可以减少费用支出，在赶工期时起到的作用尤为突出。在园林建筑和园林小品采用“轮廓工艺”3D打印技术，运用粉末状金属、塑料水泥混凝土或其他可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术，按照设计图的预先设计，用3D打印机喷嘴喷出高密度、高性能混凝土，逐层打印出墙壁和隔间、装饰等，再用机械手臂完成整座建筑的基本架构。全程由电脑程序操控，省钱省力省料成本低，更快更环保。在山东滨州经济技术开发区就有一些采用3D打印技术建造的中式园林建筑，建筑墙体呈现出年轮蛋糕般的螺纹结构，墙体强度是普通水泥的5倍，能自动保温隔音，不必使用空调设备。“轮廓工艺”3D打印技术的特点如下：减少时间周期和降低成本投入、环保、产品性能好。

2.4短波红外线烤漆工艺在园林工程中的应用

园林工程中经常用到铁质或铸铁材质，普通的防锈技术过于粗糙，还很容易生锈，达不到理想的效果，所以把汽车烤漆工艺运用到铁艺生产上来。而短波红外线烤漆工艺是市场上最新型的产品，其高效、节能、优质、环保，是烤漆行业发展的必然方向。随着社会的进步，无毒而低挥发的水溶性烤漆必然取代含苯的各种油漆及燃料，这已被发达国家和我国家装行业的发展现状所证明。短波红外线烤漆设备无需通过介质转换直接辐射被加热体，并具备较好的穿透力，漆涂层由里及外地固化前，就会让油漆里的水分和溶剂烘烤蒸发掉，不会因为里面的水分和溶剂的蒸发而使外表已干固油漆层产生气泡和小孔，破坏表面处理的效果。这样在所以烤出来的效果就更好，能有效地提高油漆表面质量，增加漆膜，而且强度更高，韧性更好，防锈能力更强。短波红外线烤漆工艺特点如下：高效、节能、优质、环保。

3结束语

总之，随着城市化进程的加快，城市环境问题越来越严重，各种废气污染、水土流失、水土污染现象严重，极大地影响了居民的生活状态，阻碍了城市的进一步发展，因此更需要园林工程发挥其作用，促进城市生态平衡，园林工程在施工的过程中应多使用各种先进的新工艺，提高园林工程的施工质量与施工效率，为城市居民打造出一个舒适、自然的城市生态环境。

参考文献：

[1]王玉明.浅析园林施工新工艺在园林工程中的应用[J].江西建材，2017（23）.

[2]陈福娣.浅谈园林施工新工艺在园林工程中的应用[J].中国新技术新产品，2016（6）.

[3]顾春花.园林施工新工艺在园林工程中的应用探究[J].现代园艺，2016（17）.

论文作者:李鸾慧

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/2/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88814178a9841e74e7d6421a.html