# 水利水电工程渠道滑坡的原因及控制浅析论文_王东群

河南省水利第一工程局 河南郑州 450000

摘要：水利水电工程是关系到国民经济发展的民生工程，在电力发电、工农业生产以及人们的日常生活中不可缺少，而作为其中重要组成部分的渠道工程却是影响水利水电工程质量的重要因素之一。渠道工程中常见的问题是滑坡，一旦发生滑坡就会造成严重后果，因此加强对渠道滑坡的治理势在必行。本文首先分析了引起渠道滑坡的主要原因，然后就治理措施进行重点论述，以促进我国水利水电事业的发展。

关键词：水利水电；滑坡；治理；措施

在水利水电工程的建设过程中，输水渠道是连接水利水电工程与人们生活、生产的关键纽带，服务着人们的生产与生活，对人们来说具有非常重要的意义[1]。然而，在水利水电工程的建设和使用过程中，由于受到各种因素的影响，部分渠道会出现滑坡的现象，严重影响着人们的生活与生产。

为了解决水利水电工程渠道滑坡造成的影响，首先需要从渠道滑坡的成因入手，深入分析其具体原因，以把握具体的源头，进而能够有效地加以预防和治理，将滑坡造成的损失降到最小，保证水利水电工程运行过程中的安全与稳定。

1 水利水电工程渠道滑坡的成因

水利水电工程作为国家重点的建设项目，也是国民经济发展过程中的重中之重，其在社会发展过程中的地位是无可取代的[2]。但是在其建设和使用过程中，渠道极易发生滑坡现象，对水利水电工程的整体质量都有着非常大的影响。然而，通过具体分析可得，引发水利水电工程渠道滑坡的因素有很多，且危害程度各不相同，具体如下。

1.1承载力不足

某些区域的土壤条件比较差，以至于水利水电工程在施工时，渠道的建设存在非常大的不稳定性[3]。例如在地质地形比较复杂，且土壤条件非常不理想的区域中，常出现软层、断层等地质地貌，此类地质地貌的土层稳定性非常差，承载能力非常不足，容易令渠道在建成后因重力过大而发生滑坡。

1.2外界因素的影响

除了先天的不足，还受到后天因素的影响。在水利水电工程的施工过程中会因为某些原因而改变滑带土的基本性能，进而影响到土层的稳定性。例如在施工过程中容易导致地表水渗透到滑带土中，进而改变滑带土的性能，久而久之，地表水渗入越多，就降低了滑带土的强度，影响其性能的发挥；另外，后天受到地震等灾害的影响会改变滑带土的结构，这也会在一定程度上降低滑带土的抗滑能力，进而形成滑坡。

1.3施工方法的原因

施工过程中对施工方法运用的不合理也会导致渠道出现滑坡。某些施工人员为了抢进度，常常采用爆破等方便快捷的形式来提高工作效率，而实际上，在工程建设过程中我们发现，某些地质条件是不合适采用爆破方法的。而另一方面，在提高水利水电工程滑动力的过程中，由于采取的方法不当就会造成滑动力过高，进而导致滑坡的出现。

1.4维修与维护原因

某些水利水电工程已投入使用多年，后期在维修过程中没能很好地融合新材料与旧材料，使其在一定会程度上出现了衔接缝隙，进而导致结合处出现滑动的现象。

1.5土方施工

工程建设过程中挖土方不合理也将导致渠道滑坡，坡脚位置的土壤被大量掏空，会形成坡脚支撑力不足，进而出现滑坡。

2 防治水利水电工程渠道滑坡的措施

针对水利水电工程渠道滑坡的成因可知，要减少渠道滑坡带来的损失，首先通过地质勘察找出造成滑坡的具体原因，掌握其稳定程度，了解其具体信息，进而能够结合实际情况合理地制定出预防和控制滑坡的方案，以进行全面的、系统的整治，从而全面解决滑坡问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过完善的方法，加强工程实施过程中能够尽可能地因地制宜，增加方案的可行性、合理性以及经济效益性。目前，工程项目中，我们常见的预防和处治措施主要有以下几种：

2.1 排水导渗

地表水渗透对土层结构的影响是非常大的，为减少地表水对土层结构的影响，应尽可能排去地表水。

因此，防治水利水电工程的首要措施就是根据实际情况，以不同的排水方法来疏干地下水。

1）地表排水：地表排水是防止地表水渗透到滑坡体的重要措施，因此主要在滑坡围界 5 m 以外修筑环形的截水沟，采取修筑水沟引排的方式进行。在滑坡修筑时需考虑水沟的深度，确保滑坡体外的水不再渗入滑坡体内。而滑坡范围内的地表水，应需要采取引出的方式进行。

2）地下导渗：地下导渗主要为了防止滑坡范围以外的地下水渗透到滑坡体内，与地表排水方式相似，地下导渗也需要设置常用设截水盲沟来将地下水导出滑坡体外。对于排出体外的地下水，需要在坡面砌筑导渗沟。

2.2 削坡减载

所谓的“削坡减载”，实际上就是减缓坡度的一种方式，主要适用于推移式的浅层滑坡。通过“削坡减载”能有效减小滑动力，因此，这也是降低滑坡概率的最基本的、也是最有效的办法。“削坡减载”一般需要采用削缓边坡，例如出现渠道外滑坡时，可将上部土层削下，反压在坡脚，以稳定滑坡。

2.3 暗涵或埋管

当渠道由地上转为地下时，或渠段需要穿过厚重的土质层，那么岸坡就会难于稳定，且从外面治理难度大。因此，在此背景下的渠道修建可以考虑将原有的明渠段改为暗涵或埋管的形式，以减少工程量，且能提高渠道运行的安全性。

2.4 渡槽

如果修建渠道的区域属于山区地势，那么渠道就必须在陡峻的山坡上开渠，而山体的不稳定性往往容易造成山岩崩塌等问题，且受到地形条件的限制，维护渠道的稳定性与安全性的难度是非常大的。因此，在山区的水利水电工程中，往往采取改建渡槽的方式来进行输水，这在很大程度上减小了工程修建的难度，且提高了渠道运行的安全性和稳定性。

3做好日常的管理与预防

对于水利水电工程的管理需以预防为主、防治结合的方针来实现，这些都需要在细节中进行完善和渗透。在施工前期，施工人员需做好实地考察，充分了解该区域的客观环境及季节变化下的变化规律，帮助全体施工人员树立质量、安全意识，科学的进行预防。同时，重视各项数据的收集及整理，力求通过精准的测量来提高施工方案设计的可行性及有效性，鼓励施工人员提出不同的见解及问题，将水利水电工程运行及施工中可能出现的一切问题进行逐一排除，提高施工及管理的科学性。必要的施工管理也要有序的落实下去，严格执行施工的标准及要求，注意施工中的环境保护及管理，针对施工中已经出现的问题及时的进行治理。使用中的管理也十分重要，需将管理及维护工作相结合，通过制度来进行引导和约束。

第一，确保水利水电工程的有序运转，从而发挥出水利水电工程自身的作用，做好必要的清洁工作及管理工作，确保渠道的畅通。

第二，利用现有技术来科学的进行数据的采集及整理，针对部分危险区域可采用信息技术来实现无人监管，保障管理者的安全，一旦发现紧急情况自动发出警报，提高管理及控制的有效性。

第三，定期进行维护及保养，帮助基层管理者树立安危意识，针对每一次的维护都进行详细的记载，为后续的保养提供参考。

3 结论

通过分析可知，渠道在水利水电工程中占据着非常重要的作用，而滑坡是渠道工程在运行过程中最常见的损害方式，对农业的灌溉、人们的生活都有着非常严重的影响。因此，在渠道施工过程中，不仅要提高对渠道工程的重视，做好完善的施工方案，还需要做好渠道滑坡的紧急处理预案。实际处理过程中，既可以结合实际情况只采用一种方法，也可以根据需要同时采用几种综合治理方法。而其中的排水措施是整个防治过程中必须重视的问题，也是影响最大的问题，因此首先考虑的必须是排水，可见排水问题是不容忽视的。

参考文献：

[1]刘民,王玮.浅谈水利水电工程项目渠道滑坡的成因与治理[J].中国新技术新产品,2013(9):73.

[2]李洪涛.关于水利水电工程渠道滑坡的成因及防治的探析[J].河南科技,2013(11):189.

[3]徐潇宇.三峡库区地质灾害防治系统运行机制研究[D].北京:中国地质大学,2013.

论文作者:王东群

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8895a1dd366240e87b8eecf3.html