# 初探大型电力变压器的检修与运行维护论文_罗义

摘要:电力事业的逐步发展促进了高压输电技术的完善，当前大型电力变压器已被广泛应用于超高压输电中，变压器在电力系统中是最关键的一个组成部分，它是否正常运转，关系到我们的电网能否安全运行，进而影响着工业生产和人们的生活。鉴于此，本文就围绕“变压器运行中的异常现象与故障处理措施”这一主题，重点从变压器运行中的各种异常现象及故障的形成原因、变压器在运行中不正常现象的处理方法这两个层面对其阐述，旨在增强变压器运行的安全性。

关键词：大型电力变压器；检修；运行；维护

1变压器运行中的异常现象剖析

1.1声音出现异常

通常状况下，变压器的发出的声音是一种连续和均匀的“嗡嗡”声，当变压器出现了异常状况后，其声音会出现相应变化。比如“嗡嗡”音调变高、声音变大等。出现此种状况一般是变压器负载偏高导致，还有可能就是存在局部放电、内部或附件零件出现松动。在变压器声音异常状况中，还有变压器的内部出现水沸声音，温度急剧变化、油位升高的时候，这时往往是变压器内部存在单相或相间短路故障。对于变压器出现的异常声音，需要彻查，弄明白导致声音异常的根源。

1.2油温出现异常

变压器出现故障，变压器的油温会随之出现一些变化。通常状况下，变压器的油温会比平时高10摄氏度。出现这种情况，如果设备不存在负载过高的问题，那么导致油温出现升高，应当是变压器的内部出现了某些异常，比如铁芯紧固螺栓绝缘出现问题、铁芯片间绝缘出现问题、冷却系统设备故障等等，这些因素都是导致变压器油温升高的重要原因。此外，如果是匝间短路等，同样可能会导致变压器的油温出现升高的状况，这需要对其故障进行仔细检查，准确地定位出导致油温升高的根源所在。

1.3油位出现异常

变压器的油位有时候会出现异常，而导致变压器油位出现异常有两种可能，第一是假油位。导致假油位的原因很多，比如油标管堵塞、油枕呼吸器堵塞，这些因素都是导致假油位出现的因素。第二是变压器的油面太低。而致使油位面过低一般是下面这四种原因。其一是由于气温偏低致使变压器的油量不足。其二是因为油枕设计容量不足，满足不了变压器正常运行的要求。其三是我们的维修人员进行维修的过程中，人为的放油导致变压器内部油量减少。其四是变压器自身出现了漏油或者渗油状况，另外变压器内部出现短路故障时会导致变压器油位异常升高。

1.4出现渗漏油

在变压器正常运行的过程中，有时候会出现渗油的情况。而导致变压器出现渗油的原因无外乎以下几种情况。其一是油箱和零部件密封面密封件存在问题，以及焊接和铸件上存在缺陷，进而导致变压器油出现渗漏；其二是变压器油定期取样化验过程中取样门关闭不严导致滴漏；其三是变压器的内部出现了较为严重的故障，继而引发油温升高和体积上的膨胀，其压力过高后出现漏油或喷油现象。

2大型电力变压器的检修与运行维护

2.1噪声的降低措施

为使大型电力变压器的噪声得到控制,可以从以下两点实施改善：①适当增加箱壁厚度或者合理布置加强筋，控制筋间距，并且运用恰当的焊接工艺，降低箱壁焊接变形的情况，控制箱体制造过程中的残留应力，从而能够减少油箱的箱壁振幅，达到降低噪声的效果。同时可以在油箱底部与基础间设置减震器，借助减振器衰减噪声，达到合理控制噪声的目的。此外，还可以增加油箱阻尼，内部可以设置相应数量的耐油橡胶板，对有磁屏蔽的变压器，可将橡胶板放置在箱壁与磁屏蔽之间，不会影响箱壁散热，也能有效地降低噪声。②可以采用铁芯多级接缝的方式，倘若接缝位置的磁通分布较为均匀，气隙中的磁通密度将大幅度降低，接缝处所具有的噪声会持续弱化。同时，变压器的振动应设法避开铁芯的自振频率，为使噪声频率能够合理降低，在设计的时候，应对铁芯的自振频率进行全面考量，减少由于铁芯自振产生的噪声，且应对窗口尺寸实施最大的调整，对于额定频率为50Hz的变压器而言，避开的自振频率分别是75～125Hz、175～225Hz、245～325Hz和375～425Hz。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果合理避开这些共振频带，便可避免变压器铁芯运行时产生共振。此外，电力管理人员通过一定的技术手段，对电力供需双方进行一定程度的管理，包括对过度用电进行限制，在合理制度的管控下，变电设施将得到更合理的运行。同时，当人们用电需求量大的时候，因供电和用电线路限制及绝缘老化等影响最容易出现安全事故，因而，我们还应完善的需求侧管理，了解人们的用电情况，对电力运行情况适时进行调整。

2.2提高工作人员的专业素质

人才是配电设备管理的重中之重，目前，在电力科技逐渐进步的背景下，维修人员的总体专业素质已不足以应对当前配电设备的问题，所以，应提高工作人员的专业素质。①要开展“引进来”，面向广大高校，吸引对口专业学子，此类学生具备先进化思想，应变能力强，且年轻，在培训过程中，要秉承“理论与实践”相结合的原则进行。②对于原有员工，需要对其进行专业知识与技能的再次培训，实时掌握新设备和新技术。提升员工的总体素质对配电设备的检修及维护水平提升具有根本性的作用，可以为我国电力系统的发展提供一定的帮助。

2.3重视对变压器的日常维护

2.3.1常规检查

首先，运行人员应当加强设备巡视，利用望闻问切手段仔细检查变压器，明确其是否存在异常声音、气味、振动、温度的情况。其次，若巡视时发现变压器呼吸器内硅胶失效，就应及时安排进行替换。最后，检查变压器的排油阀及套管等，明确其密封是否良好、清洁，检查其是否出现了漏油状况。

2.3.2安装位置合理

在安装变压器的过程中，其安装位置的确定极为重要，不仅需要综合考虑现有线路资源的利用、用户供电质量的保证、有害因素对用户的不利影响等，而且应当方便设备的检修和维护，因此，变压器不宜安装在偏远地区。而且还应当重视变压器的巡查工作，定期开展检修，以确保居民的安全用电。

2.4 处理变压器的油气渗漏方案

作为大型电力变压器的主要系统构成部分, 油气所导致的渗漏会使变压器内部元件受到损耗,甚至会引起绝缘性能的下降、元件受潮。油气渗漏不同于其他的故障,其具有很强的隐蔽性特征,极不容易被检测人员发现,这就要求在日常的维护中,要及时的对变压器进行擦拭或者清扫工作。

2.5处理变压器冷却系统故障

相对而言，变压器内部的冷却系统故障是极易处理的，其不需要较高的检测技术，但是冷却风扇因长时间运行损坏的几率较大，特别是强油风冷变压器潜油泵出现问题引起的后果也会较为严重，在检修时应当重视。一般来讲，风扇的使用周期较为固定，若使用不久就出现故障退出的问题，应当对风扇进行检查拆除，及时清理风扇及冷却体系，之后再观察运行的效果；如果冷却风扇使用了较长时间，通常需要及时更换零件。

结束语

随着城镇化建设进程的逐步加快，能源消耗也会大幅度增加，电力作为一种基础性的能源，将会伴随人口数量的增多而逐步增加，而为了使城市民众用电难的问题获得大力缓解，各种形式的高压输电线路会被应用到城市生活中，所以输变电设备的不断升级具有十分重要的作用。在变压器的使用过程中，由于自身因素或者外在环境因素出现问题，都会影响到变压器的正常运行。当变压器出现了异常的状况后，必须对变压器进行检查和诊断，分析并找出设备出现异常的根本原因，及时处理这些异常状况，只有这样才能够确保变压器正常的运转，也确保电网的安全运行，为广群众提供服务。

参考文献

[1]宋为为.浅论大型变压器状态监测与故障诊断[J].中国高新区,2017(24):108.

[2]王彩娟,程志国.大型变压器后期处理工艺研究[J].科技创新与应用,2017(29):61+63.

[3]李刚,于长海,刘云鹏,范辉,文福拴,宋雨.电力变压器故障预测与健康管理:挑战与展望[J].电力系统自动化,2017,41(23):156-167.

[4]郑博.浅析大型发电机变压器继电保护及应用研究[J].电子测试,2017(19):85-86.

[5]党剑亮,张忠静.大型变压器绕组变形故障分析及预控[J].通讯世界,2017(17):230-231.

论文作者:罗义

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88abb9f4af3b47c071367eb0.html