# 电气工程中配电电缆施工技术要点探究周文骏论文_周文骏

摘要：现如今，我国是科技迅猛发展的新时期，人民生活水平不断提升，各种生活与工作需求影响，使人们对电力需求越来越多。此种需求背景下，电缆作为影响电力工程配电水平关键性因素，只有确保电力工程配电电缆施工技术水平，才能使电力工程配电电缆作用充分发挥，促使电力工程为人们提供更好电力服务。基于对电力工程配电电缆施工技术分析，本文在结合相关资料与个人经验基础上，对电力工程中配电电缆施工技术要点进行了相关合理化探析。

关键词：电力工程；配电电缆；电缆施工；施工技术

引言

对于电力工程来说，其在实际施工的过程中，配电工程中配电电缆施工的质量与电力工程的整体建设质量有着密切的联系，因此，相关施工单位以及工作人员必须加强对电力工程中配电电缆施工质量的重视程度。为了能够更好的保障配电电缆实际施工质量就应该对施工过程中所涉及的技术要点进行详细的探究，为此，本文在结合相关施工案例的基础上，对电力工程中配电电缆施工技术的要点进行了相关探讨，希望能够进一步提高电力工程配电电缆施工的质量，为电力系统的正常稳定运行打下坚实的基础。

1现阶段电力工程中配电电力在施工前的准备

1．1积极的确定电缆横截面

结合当前电力工程在配电电缆应用过程中的实际状况可知，一定要保证配电电缆在施工过程中的安全性，要严格管控好配电电缆价格，最大程度上选择性能相对来说比较好并且高重量的配电电缆，与此同时在确定配电电缆横截面的过程中，应该对电力供应电缆的横截面需求给与满足。在正常背景下，如果电缆横截面不是很大的话，不管是电缆应用还是供电方面的需求都会不一致，也会降低电压质量，甚至在线路出现损耗的状况下，极易导致线路由于过热出现烧毁现象，如果电缆横截面较大，就会进一步加大电缆资金的投入，总的来说，在确定电缆横截面的过程中，一定要严格按照电网技术要求，充分的把电缆负荷预测作为主要的依据，这样做的目的才能对其进行准确的确定。

1.2电缆施工技术之排管式施工技术

直排式电缆施工技术相对简便但是有一定的局限性，当需要敷设电缆的数量相对较大时就会给施工带来困难，因此要想有效地解决电缆敷设量过大的问题可以在变配电工程施工中应用排管式敷设方式，为大量电缆敷设工作效率的提升奠定基础。通常情况下，在应用排管技术进行电缆施工时多将排管埋设到地下70cm的位置；如果需要将电缆排管布置到人行道位置可以将埋设深度控制在50cm的位置。在进行电缆敷设时还应控制排管与排管间的距离，可以将管与管之间的距离控制在20mm左右，这样可以确保电缆运行过程中的散热。此外，变配电施工过程中应保证管道沟底部具有一定的倾斜度，确保坡度＞0.55%，同时可以在排管沟的下部设置排水设置，为排水提供便利。

1.3线路路径设计

电力工程配电电缆进行路径设计时，为确保配电电缆路径设计合理，设计员要按规范标准和实际要求进行路径设计。设计员先要初步确定路径设计总长度，然后以交通线路为标准，如公路或铁路，进行路径长度设计，以保障路径设计可适用性。其次对配电电缆线路周围环境，如地质环境、水文情况、地下管道与周围设施等，应进行全面记录，然后根据配电电缆规划要求，进行合理化设计，尽量不损坏周围设施，避免影响其他环境。在配电线路路径方案规划完毕后，需对多种配电电缆规划方案进行选择，选择弯曲最少配电电缆路径设计方案。

2电力工程配电电缆施工技术要点

2.1敷设电缆线的方式

为有效保障电力工程中配电电缆的施工质量就应该以实际情况为主要依据，合理选择恰当的电力工程配电电缆线敷设方式。通常情况下，电力工程中配电电缆敷设方式主要有以下几种类型。第一种是直接敷设方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要操作步骤为：首先仔细清理电缆沟；然后是对滚轮的放置位置进行合理控制，将其间距控制在3米到5米范围内，将滚轮放在电缆沟里，通过其转动进行电缆的实际敷设工作；最后是通过专业线盘支架完成电缆盘的架设工作，并将其距离控制在5米到10米范围内。与其电缆敷设方式相比较而言，直接敷设方式不仅需要的投资成本比较少，而且施工的流程也相对比较简单，因而其适用于各种配电电缆的施工。第二种则是电缆沟埋方式。其与直接敷设电缆线方式基本一样，唯一的区别是在电缆铠装层的应用，在实际采用电缆沟进行电缆线敷设的时候，为了能够更好的满足配电电缆的实际防护要求，多会通过铠装层与金属支架双向防护的方式进行防护，从而有效保障电缆防护的安全运输。主要的操作流程为，安装滚轮在电缆沟内，放置电缆，最后是记录电缆线路的名称。第三种则是架空电缆敷设方式。该电缆线敷设方式主要适用与一些不能通过普通敷设技术进行电缆施工的特殊施工环境。在使用该技术敷设电缆线的时候，往往会将电缆横截面控制在35平方毫米大小，从而保证满足电力输送的实际需要。并且对于同一通路电缆的架设工作来说，必须保证有六根35kV电缆输送，从而更好的满足电力输送的实际需要。

2.2桥架电缆敷设技术

电缆不管是中支架、井架、还是桥架电缆，在应用电缆敷设技术时，都应当切实做好接地工作，这样才能让其达到良好的敷设效果。对于桥架电缆，在进行接地处理时，应当让桥架电缆转弯半径≥桥架电缆最小允许弯曲半径上限值，并且在敷设时需沿着墙体进行施工。施工人员在应用桥架电缆敷设技术的同时应当仔细检查电缆敷设路径，提高敷设安全性。当选择横向敷设法对桥架电缆进行施工时需避免出现首尾交叉现象，并将间隔控制在5m到10m的范围内，若需额外采取倾斜式敷设法，可将电缆间隔设置为2m，必要时增设耐火板来实现最佳桥梁电缆敷设效果。

2.3设置电缆施工标识牌

为减少各种突发性安全事故，在进行配电电缆施工时，需要在电缆施工区域，进行各种施工标识牌设立，如电缆起点、终点、施工中、施工后等，使施工人员与其他人员能够看到施工标识牌后，减少对电缆施工不当行为。对于施工标识牌质量，必须要进行严格管控，防治施工标识牌在使用一段时间后，出现腐蚀、字迹不清或损坏情况，影响到电缆施工安全性。

2.4需要做好电缆的外围保护处理

对于电缆而言，在进行架设施工的过程中，为了能够保证施工过程中的安全性，必须要对其做好外围方面的保护处理。通常情况下，对于外围保护而言主要是可以分为以下几种:一是对于电缆的内芯周围安装相应的保护套，根据其保护套可以有效的对电缆的安全隐患进行消除。二是通过土体进行回填的方式，将其一些直埋活土作出回填，保证电缆施工过程中的稳定性得到充分的保障，同时还能在一定程度上减少施工过程中的一些外部隐患问题。

结语

综上所述，电力工程为满足人们日常生活与工作基础性建设工程，电力工程配电电缆进行施工时，涉及专业操作比较多，施工人员只有按照规定标准与技术进行施工，才能有效规避各种配电电缆施工问题。为此为了切实提升电力工程配电电缆施工水平，实际进行电力工程配电电缆施工时，需要合理对配电电缆施工方案与方式进行确定，并做好每个施工环节技术性处理，以确保配电电缆施工规范性与技术性，进而促使配电电缆能够充分发挥，为电力工程高效运用提供基础化功能支持。

参考文献

[1]张静.配电工程中电缆的施工技术研究[J].科技创新与应用，2017（35）：66-68.

[2]卢健聪.解析10kV配电工程中电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技视界，2016（23）：22-24.

[3]刘鹏.探析10kV配电工程中电缆施工中注意问题和质量控制[J].科技与企业，2016（1）：78-81.

[4]范超.探析10kV配电工程电缆施工中的问题和质量控制[J].山东工业技术，2017（22）：32-37.

论文作者:周文骏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88c715e213ef586aad443eb0.html