# 城市地下既有人工暗河智能清淤及管网改造关键技术研究论文_景磊 文哲 陈胜 李建津 张皓

摘要：我国经济的快速发展，城市规模的不断扩大。由于城市的建设需要，许多城市的河流经过改造或覆盖，变成了暗河。由于排水管道不完善，城市中一些未改造或未完全改造的老城区和村庄将雨水直接排入河中。泥沙和垃圾的淤积直接减少了河道原有的部分河道，导致河道的泄洪能力和泄洪能力不足，严重影响了全市防洪排涝的安全。城市防洪排涝工作直接关系到居民的生命财产安全。

关键词：暗河清淤；工程管控难点；

暗河作为城市行洪排洪的通道，随着河道内的淤积物、漂浮物的增多，逐渐丧失了原有行洪能力，雨季来临时，极其容易造成城市内涝，危机周边居民人身财产安全，造成较为严重的社会影响。为保证雨季河道行洪畅通，定期清淤是必要的。

一、城市现有排水管网存在的问题

在城市建设飞速发展背景下，排水管网逐渐出现了无法满足城市生活需求的情况，这些问题表现严重影响了城市生活水平，导致其问题出现的原因主要有以下几个方面。

1.缺乏统一规划，边建边修普遍。当前的城市排水管网绝大部分都缺乏统一规划，很多管线的建设都是依附在城市建设发展基础上而开展的，此种边建边修的排水管网建设行为，使得城市排水管网管线布置极为混乱，根本无法称之为“排水体系”。另外，排水管网设计单位在进行管道设计与建设时，完全忽视了城市的潜在发展力，对其服务范围、人口数量以及排水量需求等方面的设计都存在只满足于当下，不预想未来的情况。这使得排水管网在城市发展过程中屡次出现服务能力无法满足城市需求的问题，边建边修策略因此而生，看上去边建边修策略解决了排水管网的服务能力问题，但实际上更大的问题正在积累。

2.设计标准偏低，规划年限较短。设计标准偏低也是影响城市现有排水管网综合服务能力的重要原因。在城市初步发展阶段，排水管网设计标准普遍较低，相关行业的发展能力也较低，这使得当时的排水管网所使用的管道普遍存在管径偏小，过水能力较差的特点，当然这种管径偏小、过水能力较差是基于当下需求而判断的，在当时其是符合排水管网设计需求的。然而，随着城市发展加快，社会生活对排水管网的服务能力要求越来越高，这使得规划年限较短排水管网出现了管径偏小，过水能力较差的问题，再加上管网深埋度较浅，使得排水管网问题爆发，影响了城市生活的正常秩序。

3.分流合流并存，雨污合流普遍。目前，很多城市的排水管网都存在分流与合流并存的情况，且都是雨污合流方式，这种方式严重影响了排水管网的功能性发挥。（1）雨污合流使得原本管径就偏小的排水管道排水能力大大下降；（2）污物还会对管道造成损坏，影响管道使用寿命；（3）污物还会导致管道堵塞，以至于排水管道无法发挥自身的排水功能，也正因如此才出现了较多的排水管道堵塞致使下水井反水影响居民交通和生活的情况。

4.管理力度不足，污水处理能力偏低。在任何工作当中，管理都是保证工作效率的关键，在城市排水管网当中亦是如此。在城市排水管网系统当中，管理力度不足的情况十分普遍，且伴随城市排水管网发展直至今天。管理行为上的缺失使得原本非常小的排水管网问题，逐渐积累成为了大问题，并在城市生活对排水管网需求增大的同时得以爆发。另外，污水处理厂的工作能力偏低也是影响城市现有排水管网功能性发挥的重要原因，此类问题出现的主要原因是未能合理展望城市发展，导致设计标准偏低，进而出现无法满足城市生活排水需求的情况。

二、暗河清淤工程管理的重点和难点

1.暗河清淤安全管理。暗河存在有毒有害气体，且被盖板覆盖，通风条件、照明条件有限。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工中，暗河作业通风设备须满足暗河作业需求，通风时间、通风次数及井下作业人员作业时间均应满足安全第一的原则，且须形成完整记录。每次下井作业前均应机械送风不少于30分钟，施工作业是采用强制鼓风机进行强制通风。作业人员进入暗河前，安全员须持气体检测仪对作业范围进行气体检测，确保井下作业人员安全。施工作业人员每次暗河内作业时间不超过2小时。施工工程中，须对地上作业面进行围闭，保证安全施工且不影响周边交通及行人安全。施工围挡须设置醒目标示标牌，施工作业时间及现场责任人联系方式须标示清楚。夜间施工须设置安全警示灯。施工现场配置应急救援设备须满足应急救援需要。

2.暗河清淤质量管理。为保证暗河清淤工程清淤质量及本工程计量准确。在施工单位及监理单位确认后即对本标段淤泥量进行现场确认，淤泥面标高及相对点标高记录在签认表上，为最终工程量复核做准备。淤泥量经签认后方可进行施工。施工过程中，每日工程量统计工作须进行现场确认。为避免清理完河道因雨水冲刷而造成反复施工及计量，每个工作面清淤完成须进行自检自查，达到验收标准后通知监理及建设单位对该段进行复查，确认该段符合验收条件后及时通知质量检测部门进行阶段验收。验收过程中，对验收段落内淤积情况进行测量，并形成完成记录，作为最终计量依据。

3.暗河清淤进度控制。以某城为例，丰水期为每年4月底至10月底，为保证清淤工程质量，一般清淤时段为11月初至第二年4月期间。针对清淤工作工期紧，任务重。须依据现场调查情况，对清淤工程进行工期计划编制，对人员需求及工期进行要求。严格执行计划、实施、检查、处理管理程序，施工过程中对工程量、作业人员、工程进度进行进行分析，及时纠偏。在工程施工阶段，通过计划工期、合同工期与实际工期对比及每日计划工程量同每日实际工程量对比，及时对施工人员数量、工作面数量进行调整，以满足工期要求。

4.暗河清淤文明施工管理。以某城为例，暗河主要集中在市区，且沿线商住区聚集，人员密集，清淤工程必须考虑周边交通及过往行人安全。施工过程中，施工区域必须围闭，且围闭范围尽量减少对过往行人及交通的影响。施工警示牌须标明施工时间及联系电话。淤泥临时堆放场地须铺设彩条布，且四周须用砖块或方木整齐围闭，且预留的滤水口须临近雨水口，以减少污水对周边道路影响。装袋污泥须码放整齐，且日产日清以减少对周边环境的影响。

三、现有排水管道规划及改造方案

现有排水管道规划及改造方案主要有三种类型：其一是对原管位进行开挖，更换新管道。此种改造方案相对简单，但其会对交通和生活造成一定影响，因此此种改造方案对施工工期要求较为严格，且施工队伍的工作压力也较大；其二是铺设新管道。此种规划方法能够有效满足城市当下及未来发展排水需求，但其会造成地下空间资源的浪费；其三是非开挖加固修复。此种方案是在不对路面进行开挖的情况下，对检查井之间管道进行加固修复的办法。相比之下，此方法具有对周边环境和交通很小，具有施工安全性好、施工周期短、社会效益显著等优点，是目前使用最为广泛的排水管道规划及改造方案。

总之，排水管网作为城市生活当中的“动脉”，其设计方案、排水效果以及分布方式都会对自身的功能性发挥产生影响。在当前的城市生活需求背景下，城市现有排水管网已经很难满足城市生活需求，因此必须要对排水管网进行规划和改造。在规划和改造过程中，我们一方面要结合城市生活当下的实际状态，另一方面要做好对城市未来发展的预先设想，并将设想结果融入到排水管道规划与改造当中，只有如此才能避免城市未来发展的某一天，排水管网再次出现如今天一样的“不堪重负”，为城市排水生活提供保障，同时也为城市未来发展提供基础支持。

参考文献：

[1]张红.提高市政排水管网效能的途径.2019.

[2]曾文军.浅谈城市地下既有人工暗河智能清淤及管网改造关键技术研究.2018.

论文作者:景磊 文哲 陈胜 李建津 张皓

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/88d0f208c76a21ddef4fe46b.html