# 地铁车辆低速抖动故障的分析与整改论文_于长宇

摘要：本文对地铁车辆在低速工况下车辆异常抖动的故障现象进行了分析和排查，发现牵引逆变器在低速时速度推算失败，并对此提出了相应的整改措施。

关键词：地铁车辆；牵引逆变器；低速抖动

1牵引逆变器简介

牵引逆变器是地铁车辆上的重要设备，安装在列车动车的底部。使用PWM控制技术，逆变模块采用IGBT功率元件。采用32位或以上高速微机控制，并具有故障记录和自诊断功能。

其主要功能是把来自于接触网上的1500V直流电逆变成频率可调、电压可调的三相交流电，供给动车转向架上的牵引电机，对电机进行调速，制动工况时优先采用电制动（含再生和电阻制动），电制动优先采用再生制动，与空气制动联合制动的制动方式。电制动与空气制动随时自由配合，平滑转换，使列车的牵引、制动控制不至产生过大的冲击。

2故障现象

某城市地铁列车，在即将进站停靠时，低速状态下司控器推牵引级位车辆出现异常抖动的现象，对车辆牵引电机产生较大冲击，同时影响客室内乘客乘车的舒适度。

3牵引逆变器的故障分析和整改

3.1故障现象的模拟和预判

检修人员根据司机描述，在库内将故障重新模拟，车辆由停车状态起步，车速达到3km/h左右时，司控器主控手柄回0位再推牵引级位，车辆出现前后异常抖动的现象，司机室抖动明显。

在TMS故障列表确认了制动系统、网络系统和牵引系统无故障信息，根据故障现象，对车辆五种工况下的状态分别查验。

3.1.1车辆处于停车制动状态，司控器主控手柄推P1级位使车辆运行至3km/h，车辆无异常抖动现象。

3.1.2车辆处于停车制动状态，司控器主控手柄推P1级位运行至5km/h，，主控手柄推B1级位至停车状态，车辆无异常抖动现象。

3.1.3车辆处于停车制动状态，司控器主控手柄推P1级位运行至5km/h，，惰性至停车状态，车辆无异常抖动现象。

3.1.4切除车辆一组牵引逆变器，司控器主控手柄推P1级位使车辆运行至3km/h，主控手柄回0位再推牵引级位，车辆抖动程度减小。

3.1.5按下电阻制动切除按钮，司控器主控手柄推P1级位使车辆运行至3km/h，主控手柄回0位再推牵引级位，车辆仍异常抖动现象。

基于车辆在以上工况中的状态，做出预判断：在低速状态下，牵引逆变器程序存在问题。

3.2故障现象的确认

将示波器安装至车辆牵引逆变器，将故障复现采集实时数据，确认了车辆抖动现象的图表。如图3.2所示。注：转矩电流（IQ）和推算速度(PG1)变为负值的原因是反方向运行的结果，为正常记录结果。

图3.2 低速工况再牵引时车辆振动时的图表

2.3故障的初步判断

该地铁车辆的牵引系统没有速度传感器，是通过控制单元实施速度推算进行控制的。由图2.2的图表可知，在低速工况再牵引时，初期速度推算失败导致了车辆振动。

2.4故障分析及整改

初期速度推算法，与通常控制时的速度推算相同，根据（1）式调整逆变器频率，尽量使电机等价回路中D轴感应电压E2D变为零。

．．．(1)

此时，DQ轴感应电压通过(2)式演算。DQ轴上的感应电压，可通过逆变器输出电压指令VdRef、VqRef，减去1次阻抗（1次电阻+1次泄漏电感）的降压部分进行演算。

．．．(2)

用于此演算的DQ轴输出电压指令VdRef为PWM控制指令电压，根据PWM控制发出的门极信号，输出实际电压Vd, Vq。

此时，逆变器中为防止相回路（图2.4：U相-X相）的上元件与下元件短路，设置上下元件同时关闭门极的延时期限。根据此延时，比起输出电压指令VdRef,VqRef，ΔV的实际输出电压Vd, Vq（虽然也依存于电流极性）会降低。为减小此误差，通过延时补偿控制，来实现实际输出电压的补偿。

图2.4 功率单元接续原理图

仅预先提高延时的降压部分的指令值，使指令值VdRef,VqRef与实际输出Vd, Vq相一致。延时补偿不足，引起输出电压指令与实际输出电压不一致的情况时，可推测发生了如下动作。

?延时补偿不足

?感应电压误差（推算过大）

?逆变器频率降低（（1）式的作用）

根据此逆变器输出频率降低，考虑初期速度推算后，推算速度如图1所示会变小。

考虑上述因素，对延时补偿量进行了补充调整。

2.5故障的后续追踪

通过调整延时补偿量的控制常数，对车辆在低速工况再牵引进行现场操作，车辆无异常抖动现象。试验结果为正确地进行速度推算，确认了整改有效。

参考文献

[1]城轨车辆牵引逆变器故障分析与整改[J].曾颖伟.徐刚.轨道交通装备与技术.2015(11)

[2]城市轨道交通车辆牵引逆变器的技术发展[J].翁星方，邹档兵.机车电传动.2012(01)

论文作者:于长宇

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8912fcecbef4d810937c4ca8.html