# 水闸的管理措施与探讨论文_陈纯

陈纯

广东省潮州市北关引韩灌溉工程管理处

摘要：作者主要从水闸精细化管理概念的理解、水闸管理中容易忽视的问题及解决措施、运行管理这几个方面介绍了题目，本文旨在同行探讨学习，共同进步。

关键词：理解；问题措施；管理。

水闸工程为社会经济发展、工农业生产发挥了至关重要的作用。在城市或流域防汛抗旱工作之中，也占有着重要地位。确保水闸工程可以按设计标准安全的运行，是水闸管理工作的核心之一。如何按照工程所处现状，确保工程安全运行，是值得每个工程技术人员认真探讨的课题。

一、水闸精细化管理概念的理解

对水闸管理单位来说，精细化管理是一个管理技术和管理理念，它的核心是“细、精”两个字。“细”在细于责任、细于目标、细于微小、细于全面。“精”在精明决策、精心谋划、精益求精、精心管理。水闸精细化管理的本质意义在于它是一种对落实和目标分解细化的过程，即是将水闸考核标准的运行管理、组织管理、财务管理、安全管理四大类29 项工作内容来进行量化细化，并且落实到日常实际管理的工作中去。

二、水闸管理中容易忽视的问题及解决措施。

2 安全管理

2.1 组织保障

水闸管理单位的安全生产管理一定要有组织保障。组织保障主要包括：安全生产管理人员和安全生产管理机构这两方面。安全生产管理人员即是指从事安全生产管理工作的兼职或专职人员。安全生产管理机构即是指：专门负责安全生产监督管理的内设机构；水闸管理单位人员一般比较少，跟据《安全生产法》等法规法律的规定，可不设置安全生产管理机构，但是，安全生产管理工作一定得与单位管理体制协调为一致。可配备兼职安全生产管理人员，也可只配备专职安全生产管理人员，还可委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

2.2 安全生产责任制

安全生产责任制是水闸管理单位岗位责任制度的重要组成部分，是最基本的各项工作和安全管理制度。是安全生产规章制度的核心。水闸管理单位是安全生产的责任主体，一定要建立健全安全生产责任制，把安全生产的责任落实到每个岗位、每个环节、每个人，从而增强各职能科室、各级负责人员及其各岗位生产运行人员和工作人员对安全生产的责任感，明确它在安全生产中应履行的职责和应承担的责任，使安全生产管理的工作既能互相协调配合又能责任明确。共同努力把安全生产真正落到实处。水闸管理单位必要安排适当的资金。便用于改善安全设施，进行安全教育培训，更新安全技术装备、仪器、器材、仪表及其他安全生产设备设施，以确保水闸工程达到法规法律、技术管理标准规定的安全生产条件，并且对因为安全生产必要的资金投入不足所导致的后果承担责任。水闸管理单位主要负责人作为安全生产投入资金的保证人，承担因为安全生产所必要的资金投入不足从而导致事故后果的法律责任。

2.3 安全技术措施

安全技术措施即是指运用工程技术手段消除工程建筑物的不安全状态。实现工程设备和管理、设施等生产条件本质安全的措施。在水闸安全管理中常常从减少事故损失和防止事故发生这两方面来制定安全技术措施。前者是指为了防止事故发生，限制能量、采取约束，以防止它的意外释放技术措施，如消除危险源、减少故障、故障一安全设计和失误等；后者是指减轻或防止意外释放的能量引起物的损坏和人的伤害技术措施，常用到的有隔离、安装监控系统、个体防护、救援与避难等。

2.4 安全生产教育培训

安全教育培训是指提高员工安全意识、实现安全生产和安全素质、减少人为失误防止产生不安全行为的重要途径。也是单位安全文化创建、完善和培育的过程，应该纳入单位职工教育培训总体计划。进行安全生产教育，先要提高管理者和自觉性和员工的责任感，认真学习有关安全生产的安全生产基本知识和法规法律，不仅要提高员工的安全技术知识，还要增强安全操作技能，从而保护他人和自己的健康与安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、运行管理

3.1 闸门振动问题

闸门振动在水闸工程运行中是常有发生的。设计时是无法控制和预测的。依据多年的观察，闸门振动主要是因为水流不平稳而引起的。只要动水和闸门接触，就会出现振动现象。如要防止因为振动所产生的破坏，就要先精心管理，在运用中需要多总结、多观察和积累经验，避开振动部位；其次就是对闸门结构要勤维护，勤检查。汛期闸门启闭频繁，要注意检查纵梁连接的螺栓与闸门上下桁架是否松动，以确保连接可靠。必要适时贴近闸门详细检查，当发现有异常要及时维修，将可能发生的事故，消灭在萌芽状态中。

3.2 双吊点闸门变位问题

双吊点闸门门体不正在水闸运行管理中常常发生，如果处理不及时的话，将发生侧向偏移，严重妨碍闸门正常启闭。有时还会出现闸门卡阻，甚至是造成事故。防止闸门发生变位的措施，主要是启闭闸门的时候勤检查、多观察。如双吊点卷扬式启闭机两绳鼓或同一绳鼓上左右绳槽的底直径误差较大引起左右向倾斜，应该采取环氧树脂粘贴和玻璃钢布的方法补齐直径较小的绳鼓，至直径达到一致；还可用两根钢丝绳不同直径的方法来调整，但使用这种方法调整，就必须保证钢丝绳直径符合设计的要求。绳鼓的锥度与椭圆度等超过设计要求，那就必须进行更换。此外，如钢丝绳松紧度不一致，将会引起闸门左右倾斜，可采用在闸门吊耳上加装调节螺栓与重新绕钢丝绳或者钢丝绳连接的办法，把闸门调正。

3.3 闸门滚轮锈蚀卡阻问题

闸门滚轮长期处于阴暗潮湿环境或水下中，轴承与轴之间极其容易发生锈蚀。锈蚀物的膨胀，及水中细小的砂粒进入轴瓦与滚轮轴之间，必定会导致滚轮的摩擦阻力增大，严重时，还会导致滚轮不转，把轨道与滚轮之间的滚动摩擦改为滑动摩擦，唯有在加大启闭力的状况之下强行启闭闸门。这将会使门体发生抖动，将给启闭机、闸门以及门槽带来严重的不利影响。防止闸门滚轮锈蚀卡阻的主要措施是：提高运行人员和增加运行人员的责任心的技术素质，勤检查、多观察。

3.4 水闸工程墩墙破损问题

带通航孔或套闸的节制闸，船只不可避免地会对墩墙结构产生挤压、碰撞以及摩擦。当没有防护设施的情况下，水闸工程的墩墙结构在水位变幅区及以上一定范围内会遭受比较严重的破坏，临水侧水位变幅区以上的闸墩结构表面，由于长期遭受到挤、碰、水流冲刷和摩擦作用，表面普遍存在露石以及露构造筋现象，甚至会剪断、闸墩主筋外露等。闸墩的局部破损、撞坏，如果没能及时加固防护和修复，破损会进一步扩大，严重危及到工程结构的安全。工程加固应该对破损部位进行恢复处理，保证原结构的安全和完好，并且应该确保加固恢复之后的结构不再被破坏。另外也不能影响闸孔的净宽。加固设计重点即是解决墩结构表面防撞、问题、耐摩。墩墙防护加固需要保证修复后的墩墙结构不会再次发生被船只挤压、碰撞和摩擦破坏。

如要达到这样的效果，表面固结构材料一定要要求同时具备两个条件：a.表面结构材料应该具有比较强的耐磨能力、抗撞；b.表面结构必要牢固地吸附在墩墙结构表面，并且与墩墙结构形成有机整体。具体可以采取不低于12ram厚的冷轧钢板作为表面结构防护材料。依据施工工艺需要，在粘贴钢板初期，在粘贴胶强度还没形成时，采取植筋锚固技术，将锚栓植入墩墙，使锚栓对钢板产生一定的压力。

结束语：

水闸作为排涝建筑物和蓄水，在如今社会中的作用愈来愈大，不仅关系到生命安全和人民的财产，还是地方经济发展的保证。有些水闸工程甚至成为了休闲场所、生态旅游景点。对于水闸工程运用和管理中容易忽视的问题，应该给予高度重视。如疏于维护和管理，还会产生其他问题，这就需管理人员和水闸技术人员肩负起应该有的职责，把利国利民的水闸工程维护好、管理好，发挥水利工程的社会公益效益。

参考文献：

[1]中国葛洲坝集团.工程施工技术与管理[M].北京：知识产权出版社，2008．

[2]于会泉.水利工程施工与管理[M].北京：中国水利水电出版社，2005．

[3]沈长松.水工建筑物[M].北京：中国水利水电出版社，2008．

论文作者:陈纯

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/892014997e26df83dca891d6.html