# 浅谈船打塑料排水板的监理质量控制论文_徐呈祥

浙江水专工程建设监理有限公司

摘要：近年来，随着人类向大海要地的需求越来越多，浅滩围垦已不能满足要求，围海工程已向深水发展，而塑料排水板已成为围海填港等软基处理工程排水加固的主要材料，塑料排水板水下施工的质量控制就显得尤为重要。本文简略阐述船打塑料排水板的监理质量控制，不足之处恳请批评指正。

关键词：船打塑料排水板 监理 质量控制

一、前言

在海堤基础处理中，插打塑料排水板是目前排水固结的主要方法之一，干水插打（陆打）塑料排水板的施工工艺已趋成熟，水下插打（船打）塑料排水板的施工工艺正在逐步改进。塑料排水板的质量控制是每一个围垦工程质量控制的难题，船打塑料排水板更甚，且海上施工要受到风、浪、潮的影响，故对于监理来说，应采取有效的监管手段加强船打塑料排水板的质量控制。

二、工程概况

温州市龙湾二期围涂工程位于浙东南的瓯江口南侧的东海岸，东临大海，南至瑞安市交界线，西接丁山一期围垦、天城围垦、永兴围垦、海滨围垦，北与温州浅滩工程隔江相望。围区总面积3.445万亩，为Ⅲ等工程，主要由主堤、北堤、南堤、围区施工道路及水闸组成。本工程概算总投资约194369万元，海堤总长18253.51m，分为3个标段（围区施工道路除外）。本工程海堤堤基固结处理采用插打C型塑料排水板，涂面以下插深17~28m不等，正方形布置，间距1.4m，主堤、南堤涂面上铺垫80cm厚的碎石垫层，北堤涂面上铺垫100cm厚的碎石垫层。1标段排水板约323万m，2标段排水板约392万m，3标段排水板约482万m。鉴于各标段涂面高程不一致，各有部分海堤排水板作业面在水下30~50cm或退潮露滩时间太短，不适合采用陆打插板机进行施工，故每个标段布置1~2艘插板船进行排水板施工。

三、质量控制

温州市龙湾二期围涂工程每个标段需插板船施工的排水板上百万米，建安产值几百万，何况水下排水板的打设质量是质量控制难题，往往是热点“举报”对象。监理部采用“严防死守”、事前事中事后控制相结合，多种举措并举，狠抓排水板打设质量。

事前控制

1、方案审核关

要求在施工前报送排水板施工方案，方案中必须包括船打排水板施工工艺（方法）和安全注意事项，含船体定位、排水板定位、安装、沉管插板、提升套管及回带测量控制、剪断排水板、记录检查等。根据潮水涨落，减少船舶在施工中受水流的影响，建议船舶垂直于海堤轴线的方向布置。要求采用GPS进行船体定位。

2、材料进场关

选用规格和性能符合设计要求、带刻度标识的C型塑料排水板，解决了检查打设深度的控制难题。排水板运抵工地时要求通知监理，监理检查是否随带生产厂家的合格证和厂家的技术性能测试报告等资料，查看包装是否完好，有无旧杂料掺入，有无表面破损，有无刻度，清点来料数量与送货单是否相符。随机拆开几卷，肉眼和手工检查、判断，检查滤膜的坚挺度、整洁度，滤膜是否粘合连接，是否连续，包裹是否紧密、平整、无皱折和松套，纤维是否均匀、无毛絮；检查芯带厚薄均匀度、齿槽是否均匀、垂直，有无孔洞、气泡；检查刻度有无缺码、乱码、字迹模糊，用钢卷尺测量整卷或某一段长度是否与刻度标识数值一致。如发现有问题则拒绝进场。外观检验合格后，监理见证随机抽样送检。同批次生产、用于同一工程的塑料排水板，每20万延米抽样检测1次，不足20万延米时抽样检测1次，不同批次的塑料排水板分批次检测。塑料排水板存放不应超过6个月，若超过，要求使用前重新抽样检测。监理按施工方检测总次数的10%~20%进行平行抽检。抽样检测合格的排水板方可进行使用，不合格的排水板进行清退出场。对于合格的来料，要求及时编号、登记入库。塑料排水板的运输、保管及使用过程中尽量避免强力牵引和烈日曝晒，储存于干燥、通风之处。

3、设备选用和套管检查关

选用抗风浪能力较强的双体插板船，提高了排水板打设质量和进度，确保了安全。打设钢桁架高度、套管长度和打设能力应满足打设深度要求。在组装套管前，监理应对焊好的套管进行检查，检测套管的长度和垂直度，不符合要求的进行加长或重新组焊，套管断面尺寸要满足打设垂直度、深度等对套管强度和刚度的要求，并应减少对地基土的扰动。检查导管桩尖平端与管靴配合是否适当、有无错缝，入板口和管靴口是否光滑、有无毛刺。

事中控制

1、总量控制

监理清点排水板上船总米数，监理部随时掌控，对照现场一个船位打设总米数及总的打设米数，从总量上进行控制，避免出现偏差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、旁站监理

派遣现场监理上船对每艘插板船24小时跟班，打设过程中实行全过程旁站监理。监理旁站质量控制的要点：

①检查排水板定位。查看船体的位置是否与计算机屏幕上预插排水板施工区域一致，检查插板机位置是否与该桩位排水板在施工平台上的位置一致。要求每10 分钟左右根据潮水位涨落调整锚缆，复核船体定位位置，确保施工时塑料排水板桩平面位置准确，偏差不超过50mm。

②排水板材料检查。要求使用前对排水板滤膜、芯带全面检查，剔除破损、断带、刻度有缺码、乱码、字迹模糊的，监理随机抽查，严格控制原材料质量。

③排水板插打深度控制。要求在插板机导管上用油漆划上刻度、标注数值，并且在钢桁架上标识船体搁在排水板碎石垫层上排水板插深达到设计要求时振动锤下降刻度值，在此之下以50cm为单位用油漆标注刻度，同时要求每10分钟测一次水深并告知施工人员，便于施工人员控制，且排水板插深是否满足设计要求旁站人员亦一目了然。无水时振动锤位置加实时水深即为振动锤需下降的位置，对于导管来说，插入涂面的深度未变，确保了排水板插打深度满足设计要求。旁站监理随机查看排水板插打深度是否满足设计要求。

④排水板插打过程材料保护。排水板打设过程中严禁出现扭结、断裂和撕破滤膜等现象。为了有效防止导管提升时风吹扭板，要求用排水板制作2个小圆环，并用软绳将圆环隔2m连成环套，将套管和塑料排水板套在中间，软绳上端固定在振动锤上，第一个圆环在套管入板口下30~50cm，打设时人工拉紧排水板，有效的控制了扭板现象。在风力达6级或风浪1.5m以上时，插板船的晃动比较厉害，很难保证桩位间距及船体位置，易造成插板机倾斜，影响排水板垂直度，且排水板易出现扭结、断裂和撕破滤膜等现象。为确保排水板插打质量和安全，要求停止施工。

⑤异常情况处理。本工程采用的碎石垫层较厚，且碎石颗粒不均匀，局部有块石，这给排水板施工带来了不少的难度。监理在打设过程中要随时观察套管的下沉情况，当发现下沉速度减缓、导管发生过量弯曲等现象时，要求停止打设，分析检查水下障碍情况，处理完成后再继续施工。打设过程中，易出现淤泥堵塞套管现象，造成排水板无法打入。此时，需开启振动锤，将管内淤泥排除。若出现两三次均未打设成功时，需在原位移动30～50cm重新补打，旁站监理要监督完成排水板补打。

⑥回带控制。在排水板施工时要求检查管靴与套管桩尖平端连接是否牢固，避免提管时脱开，将排水板带出，同时检查两者间密封性是否好，防止淤泥等进入导管引起排水板回带。旁站监理要观察套管入板口与排水板间有没有相对位移，若没有相对位移，则不持带（回带），等到两者间有相对位移，量一下套管上提高度，此高度也就是回带长度，并做好记录。施工时必须严格控制回带长度，回带长度不得超过500mm，且回带的根数不得超过总根数的5%，若超过标准，要求在旁边补打一根。因本工程碎石垫层较厚，管靴磨损较快，施工中要时常检查管靴磨损情况，若磨损造成与套管桩尖平端连接有错缝、密封性差，要及时更换。

⑦接板控制。打入基础的塑料排水板宜为整板，如需接板，接板数量小于总根数10%，每根板上只允许有一个接头，相邻板无接板。监理督查在施工过程中尽量少使用某次用剩或使用过程中一卷出现多次断带的排水板。排水板搭接采用剥开滤膜芯板顺槽搭接的方法，搭接长度不少于200mm，包好滤膜用铆钉钉牢，铆钉不能钉在同一排水槽内，并做好检查记录。保证搭接处不进淤泥，芯板搭接不堵塞通道。

⑧外露长度控制。为防止塑料排水板在孔内下沉使涂面上的浮泥进入堵塞排水通道，也便于检查打设数量与间距，要求排水板顶端高出碎石垫层不小于200mm。

⑨套管垂直度控制。要求在钢桁架上安装一个圆刻度指针盘结合挂重垂线随时检测套管的垂直度。在插板机施工过程中，随时调整插板机套管垂直度，控制垂直度偏差≤1.5%。搁滩作业时，要求及时调整垂直度，达不到要求不能施工。

⑩要求按照设计施工图在CAD中画出排水板点位图，施工中按施工顺序做好各点位排水板的施工原始记录。

事后控制

1、退潮抽查

每天趁退潮期，现场监理下船检查排水板刻度，按上个潮位打设排水板总量的20~30%随机抽检，按插板船打设顺序抽检记录相邻点位排水板的刻度，通过相邻两根排水板上的刻度来推算排水板打设深度，并量测记录相邻排水板的间距、排水板的外露长度。若出现总量的5%排水板打设深度差50cm以上、间距偏差超过±10cm的，要求根据排水板点位在相应的排水板旁补打一根，严格把住排水板打设质量检验关。

2、隐蔽工程验收

在某一段塑料排水板插打完成进入下道工序施工前，参建三方必须按相关规定对隐蔽工程进行联合验收，并做好隐蔽工程验收资料的填写。

3、及时覆盖加载

本工程排水板打入深度较大，插打完成后应及时进行覆盖加载，有利于防止塑料排水板板头被海涂泥或砂封堵，缩短海堤堤基的排水固结时间。

4、质量评定

要求填写的质量评定表中的数据与采用的排水板施工原始记录一致，根据各标段现场施工质量情况，各标段本单元工程质量评定优良率均在80%以上。

四、结语

船打塑料排水板将是未来围海工程不可或缺的一种施工工艺，施工质量的好坏直接影响后期堤基的排水固结效果。按照监理批准的施工方案精心实施，质量保证措施得力，监理质量控制到位，施工质量即可达到设计要求。

参考文献：

[1]水运工程塑料排水板应用技术规程（JTS206-1-2009）[s].

[2]王志勇等.塑料排水板施工工艺及质量控制.中国高新技术企业，2012

论文作者:徐呈祥

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8922dfe0619489f18de670db.html