# 环保节能理念在建筑给排水设计中的应用论文_张希红

湖南省粮油科学研究设计院 410006

【摘 要】现今，节能环保已成为时代发展的主题，节约保护能源资源是时代发展需求。建筑行业中，给排水工程是水资源的直接应用环节。鉴于此，在建筑给排水工程设计中应融入环保技能理念，从给排水材料、设备、工艺等层面出发，在其设计中贯穿节能环保理念，增强设计的节能环保性。本文着重探究节能环保理念在建筑给排水设计中的应用。

【关键词】环保节能；建筑工程；给排水设计

伴随着人口的不断增多，社会经济的快速发展，用水量越来越大，水资源污染愈发严重，如何节约保护并合理使用水资源问题已成为社会中的焦点话题。在现代建筑行业快速发展的今天，建筑给排水设计直接关乎水资源的使用状况，对此，为顺应社会发展需求，建筑给排水工程设计应践行节能环保理念，推广使用节水设备，实施节水施工工艺，改进热水供应系统、配置消防储水设施等方式，提高建筑给排水系统的节能效果。

1、推广选用新型节水设备

1.1选用新型优质的管材和阀门

过去，我国常使用镀锌材质的钢管，这种管材极易生锈，长时间使用后会发生漏水、渗水现象。在建筑给排水工程中，为解决管材被腐，阀门漏水问题，一般选用防腐、防水效果好的铝塑复合钢管，近年来，不锈钢管、PP-R管、PVC-U管、PE管等具有防水、防腐效果的新型钢管被陆续研发推广。我国建设部明文规定，建筑给水管道中禁用冷镀锌钢管，限用热镀锌钢管，重点应用新型钢管。当前，不锈钢、高密度聚乙烯等材质的管道应用最为普遍，较之镀锌管，这类材料更具实用价值，与镀锌钢管相比，塑料管成本低，不锈钢管寿命长耐热性好。建筑给排水工程设计中，应针对建筑特点与给水特性，优选与之相适宜的管道材料。对于建筑物外部排水管道，受室外恶劣环境的影响，管道多用聚乙烯塑钢材料排水管，这种材质抗腐蚀性强、具有可再生性、使用寿命长、易于安装，在管道连接上可使用电热熔带或不锈钢箍，连接紧密、不易发生泄露。

1.2推广使用节水型器具

过去普遍应用的卫生器具不具备节水性能，耗水量大；配水器具密封性能不达标，卫生性差，漏水现象频发，水资源浪费严重。推广使用新型卫生器具或配水器具则能在很大程度上减少水用量。例如，利用充气水龙头、瓷心节水龙头，相同水压情况下，两种节水龙头都有着极佳的节水效果，正常情况下，节水量可达到20%-30%，尤其是在水压超标情况需爱，节水水龙头节水性能更好。使用节水性能好的莲蓬头，当洗浴时间在半小时内，普通莲蓬头出水量为20L/min，而节水莲蓬头出水量为10L/min，节水性能显而易见，半小时内，节水莲蓬头可节水200L左右，长期下去，节水成效十分可观。

2、热水循环系统

伴随社会经济的快速发展，人们生活水平大幅度提高，人们对热水供应系统性能有着更高的使用性能要求。但是从身边的热水供应系统的使用状况中发现，很多热水系统浪费水资源现象严重，通常在开启热水供应设备时，需要放掉部分凉水，这些放掉的凉水只能被白白浪费。导致这种浪费在原因在于热水系统的设计不科学、施工不合理。为提高热水供应系统的节水效能，应针对建筑物性质，结合区域经济条件与工程成本，引入立管或支管循环式热水供应系统，从而尽可能避免水资源的浪费，提高节能效果，减少工程成本。

3、控制超压出流

从我国当前施用的建筑给排水设计规定来看，尽管其中明确规定了给水配件、入户支管所承受的最大压力，然而这仅仅针对承压过高情况下对管件的损坏，没有顾及到对超压出流的控制，因此，没有对压力进行严格要求，无法有效限制超压水流，继而浪费水资源。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆鉴于此，在给排水设计上，应明晰建筑给排水系统中实际的超压出流状况，对此做出适当限定，提高水资源利用效果，减少浪费。高层建筑的给排水设计，应依据相关规定，对其给水系统进行分区，对于最低处卫生器具而言，其配水点静水压力应限制在0.45MPa。一般而言，卫生器具使用水压最好限定在0.2-0.3MPa，研究表明，水龙头静水压力一旦超过0.35MPa，其水流量会显著增大，对此，高层建筑给水系统设计上，应控制好最低配水器具静水压力，当静水压力高于0.35MPa时，采取减压措施，以提高配水设备或卫生器具的节水效能。具体设计时，还要针对建筑给排水情况，做出相应分析，抓住设计细节，从细节着手，提高环保节能效果，减少资源浪费。

4、中水回收系统

近年来，世界许多先进国家陆续采取中水回收措施以提高水资源利用率。在我国水资源日益紧张的今天，很多城市也在逐步引入中水回收系统，利用中水回收缓解用水紧张问题。所谓中水回收是利用无公害的方式处理生活生产污水，将这些水用于城市清洁、城市基础设施清洗、城市绿地灌溉等，不仅可以减少污水排放，降低污水处理成本，更能灵活使用水资源，极大的提高了水资源的有效利用率。

5、设置消防储水池

现代建筑中都会配备适当的消防储水池，一般而言，消防用水需要在某时间段内持续出水，因此，消防储水量要超出一般的生活储水量。所以，在高层建筑中，倘若将生活储水与消防用水合建一池，那么生活用水会因长期滞留于储水池中使得余氯量逐渐耗尽，导致生活用水水质变差。对此，未来使生活用水水质达到生活用水标准要求，应对储水池存水做定期更换。如果两种储水池中水量相差较大，可分别建设储水池，这样既可确保消防储水水量，延长换水周期，减少浪费，同时更可以对生活用水水质有所保证。另外，如果条件允许，可尽量将消防储水池用作水景搭建或游泳池，首先一水多用，提高水资源利用率。高层建筑中可将消防储水池与加压水泵共用。消防储水量以建筑中最高层需水量为基本需求进行计算，防止因消防加压带去的诸多问题，节省工程设备投资，便于集中管理。

6、有效利用太阳能

太阳能处于无污染的绿色可再生能源，被越来越广泛的应用于供热系统之中，尤其是制备热水系统之中，利用太阳能加热水资源，既能有效提升资源利用率，更不会对环境产生污染，因此，在现代建筑中应大力提倡推广太阳能的应用。在高层建筑中，针对建筑实际情况，可配置以太阳能集热板为基础的大水箱，用管道将其与楼层中公共位置连接，为用户供应热水。对于高层建筑房顶面积不多，而居住人员较多的情况，可为高层住户配置单独太阳能设施，太阳能集中供热设备为其余用户供应热水，同时为太阳能集热板选取最佳的集热位置，以充分吸收太阳能能源，最大化的提高建筑环保节能性能。

结语：

将环保节能理念应用于现代建筑给排水设计之中，是一项利家、利社会、利于国家的有益之事，是促进社会可持续发展的重要之举，是构建生态城市的重要方式。在建筑给排水设计中融入环保节能理念，可更大程度上推广应用现代节水设备、，创新研发节水节能施工工艺，在保证用水质量安全的基础上，有效提高水资源利用率，减少水资源浪费。利用太阳能等新能源，减少电能浪费。借助各种节能环保措施，促使建筑给排水系统实现节能环保与经济效益的双赢，促进建筑行业与社会生态的持续健康发展。

参考文献：

[1]王检,陈亮.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J]. 低碳世界,2015,01:187-188.

[2]王明明,杨启晨.环保节能理念在建筑给排水设计中的运用[J].黑龙江科技信息,2015,31:188.

[3]贾永红.环保节能理念在建筑给给排水设计中的应用分析[J]. 江西建材,2016,04:21-22.

论文作者:张希红

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8924f1bdd67f74da9e8199a2.html