# 电梯检验中潜在危险与防护研究论文_刘庆东

江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 江苏句容 212400

摘要：随着我国社会主义经济的发展，人们生活水平不断的提高，科学技术手段的不断提高也让人们生活质量有了很大的改观。电梯，作为高层建筑的工具，在人们生活中被广泛运用，无论是商场、写字楼、工程建筑等商务建筑和工程建设，还是高层民用住宅，电梯运用无处不在，它已成为我们的生活必需品，就想柴米油盐酱醋茶一样，不可或缺，随着技术的进步，电梯也越来越安全，不过在日常生活中也会出现或多或少的电梯事故。但绝大多数的电梯事故还是是发生在电梯安装、维保、检验等作业过程中，因此无论是对于安装单位，维保单位还是检验机构，电梯检验工作就显得尤为重要。本文就针对电梯检验工作中对电梯存在的潜在威胁进行整理和分析，并针对相应问题进行防护措施的改善。

关键词：电梯；电梯检验；危险；防护

电梯是一种机电结合的大型起重设备,有一定的特殊性,结构较为复杂,涉及大量的机械与电气的综合问题。电梯的检验工作是要对电梯的整体运行状态做动态及全方位的检查,因为电梯系统复杂的结构使在电梯检验这一过程中也潜伏着多种危险因素,极有可能对实施检验的工作人员造成伤害,本文就容易发生的伤害事故类型做出了分析并对预防危险发生的措施进行了探讨。

一、电梯系统概述

电梯是一种利用升降系统对货物和人员进行上下运输的工具，是由许多机电组合而成的大型起重设备，其结构和技术比较复杂，通常电梯系统由下列几个机构构成：电梯牵引系统、电梯动力系统、电气控制系统、电梯门、轿厢、重力平衡系统。上述各个系统都有对应的技术要求和检验手段。所以在电梯检验过程中，应当针对故障发生的表现，进行对应系统的检验。

二、电梯检验中潜在的威胁

电梯检验工作有安装、维保单位的自检、检验机构的定期检验和监督检验，但无论是哪种检验，其目的都是为了保障电梯正常运行和降低电梯事故发生的概率。同时电梯检验工作多数是在电梯发生故障时候进行的工作，所以对于参与电梯检验工作的人员的人身安全有一定的威胁。

（一）电力系统威胁

电梯电力系统是整个电梯运行的前提，所以在电梯发生故障时，检验人员应当注意电力系统中电气伤害带来的威胁。通常比较常见的有触电事故，也是最容易引起死亡的事故。

电气伤害的情况有很多，例如检验人员违规操作，尤其是用非正规工具进行检验工作；电子设备静电；电梯设备进水；电线长久未检修电线老化等。通常电力系统中出现漏电情况比较多，所以在这种情况下，应当注意电气伤害给检验工作人员带来的威胁。

（二）机械系统威胁

电梯系统中除了供应电梯运传的电力系统，其他系统绝大多数都是采用曳引机、曳引轮、导向轮、钢丝绳索、反绳轮、对重等设备进行电梯运行牵引工作。所以在电梯检验工作中应当注意机械设备带来的威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如在对曳引系统检验时，可能会出现检验人员手指卷进曳引轮、限速器轮、手指刮伤等事故；除此之外，电梯检验过程中对井道、层门进行标准的检验时，工作人员可能将身体的头、手等伸出轿顶边缘之外，而与电梯的导轨、钢丝绳索等装置会和身体发生碰撞，造成身体伤害等。

（三）高空坠落威胁

电梯是垂直升降运输工具，所以电梯检验工作同样需要高空作业，所以在检验过程中会有高空坠物和高空个作业对人身安全的潜在威胁。如检验人员不规范的进轿顶姿势，会造成检验人员剐蹭甚至是失足跌入井道丧失生命；在对底坑进行检修时，轿厢曳引出现故障或问题，造成轿厢下坠引发事故；电梯检验过程中上方的检验工具或零件等不慎跌落，导致检验人员受伤；高空作业不规范，安全措施不良，导致检验人员不能安全检验造成事故。

三、电梯检验中对危险的防护措施

（一）电气伤害的防护措施

电气伤害事故通常是由电引起，所以在防护措施中，也应当注重电力安全。如在电梯检验工作开展之前，要对电梯主要运行电力进行关闭操作；在需要电力时，应当对部分电力设备进行检测工作，以防电力设备问题引发电气伤害；在对电力设备进行检修时，要严格按照规范化的标准进行检修，如进行潮湿条件下的电路检验时，应当先用验电笔检查是否有漏电情况，并且做好绝缘措施；尽量不使用临时电源避免静电，防止漏电起火事故发生。

（二）机械伤害的防护措施

检验人员要注意电梯机房运行情况，了解并掌握各个系统中机械转动装置的位置，避免在检验过程中，无意间碰到转动装置而引发的身体部分部位卷入机械设备的事故；操作盘车，应当戴防滑手套，及时控制盘车轮；在轿厢顶部作业是，应当注意轿顶反绳轮、钢丝绳索等的位置，避免剐蹭后身体部位被缠绕；在井道检验时，应当及时停止运行的电梯，避免被运行电梯碰撞的事故。机械伤害的防护需要对电梯系统和设备有专业的认识，所以加强技术人员的专业技能也是机械伤害防护的一部分。

（三）高空坠落的防护措施

高空作业安全措施要到位，及时保障安全设备能够完好的运用；电梯内如果有爬梯，检验人员应当穿防滑胶鞋和绝缘手套，并带好安全头盔；电梯机房的作业平台应当安装作业防护栏； 在检测电梯层门时，应当以规范的姿势进入，避免由于身体不平衡跌入井道的事故；电梯底坑检验前，应当先做限速器—安全钳联动试验，防止设备故障引起的轿厢下落事故。高空坠落的潜在威胁有很多诱导因素，所以及时排查设备故障、加强工作人员防范意识是电梯高空坠落威胁的根本。

结语

电梯检验工作是电梯良好安全运转的前提，也是一项具有技术性和专业性的工作。所以这就要求检验人员必须具备专业的技能和良好的职业素养，只有这样才能在电梯故障检验过程中做到细致入微、专业检验，从而让电梯在运行中每个小细节都会很安全。因此，加强检验工作人员专业技能、提高其自身安全防范意识，严格按照我国相关检验标准进行电梯检验工作，从而降低在电梯检验过程中事故发生的概率，保障检验人员人身安全使得电梯能够安全运行。

参考文献：

[1]夏燕侠. 浅谈电梯检验中的潜在危险点及其防护策略[J]. 科技与创新,2015,07:103-104.

[2]林旭波. 电梯检验中潜在危险及防护分析[J]. 科技创新与应用,2016,20:109.

[3]邱沙. 电梯检验中存在的危险及防护对策分析[J]. 技术与市场,2012,10:77-78.

论文作者:刘庆东

论文发表刊物:《江苏科技报》2016年12期

论文发表时间:2017/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/893530c48a09c96c79bde703.html