# 住宅光纤入户项目ODN方案设计论文_任全树

广东原创通信咨询设计有限公司

摘要:在光纤入户项目中，ODN网络的规划建设是各大运营商降低建设成本,提高网络传输质量,提供更优质服务的关键问题之一。文章指出了ODN的建设原则，研究了不同场景下ODN建设的方案设计,重点提出住宅FTTH项目ODN方案设计的方法，旨在助力于相关工程设计人员更好地规划、设计ODN网络以取得良好的宽带接入性能及效益。

关键词:住宅；光纤入户；ODN网络；光缆布线；连接线路；方案设计

随着光纤通信技术的发展,光纤入户（FTTH）成为当前最为理想的宽带光纤接入方式。FTTH系统由OLT（光线路终端）、ONU（光用户单元）和ODN（光分配网）三部分组成。然而，实际ODN网络建设过程还存在着很多问题,因为ODN覆盖了馈线段、配线段和入户段端到端的网络，涉及大量的光纤光缆、无源节点设备和工程实施，具体的规划设计还要按照不同的用户类型、不同的业务需求、不同的服务质量采取差异化设计。有数据显示，ODN的投资比例占到FTTH整体投资的50－70%。因此，只有合理的ODN网络规划设计，才能有效指导ODN网络建设，从而避免浪费大量投资，提高FTTH工程项目的整体效益。

1、ODN建设原则

ODN组网需要从建设的经济性、网络的安全性、维护的方便性等多方面综合考虑，在选择恰当的组网模式时，需要结合基础资源的实际情况、当前所使用线路的容量和路由、系统的正常化传输距离等不同情况。对于ODN的网络结构，一般会选择树形，同时需要应用一级或二级的分光方式。

2、ODN在不同场景中的建设方案

在宽带接入工程项目中，有新建的建筑别墅群，楼宇和已建的住宅建筑物网络改造等不同类型的应用场景。ODN建设过程中需具备便于实现、维护方便、对环境影响较少等特点。下面将针选取两个典型场景设计ODN方案。

2.1 新建别墅住宅FTTH项目ODN方案设计

2.1.1 项目实施要求

20栋独立别墅，分四排，每排5栋，每排间距40米，每栋间距30米。要求设计小区内光缆布线以及配套设施及入户光缆布线及配套设施。场景如图1所示。

图1 20栋别墅FTTH实施场景

2.1.2场景分析

别墅小区独门独户，建筑物之间相对分散，间距较大；业主对环境条件相对苛刻，物业管理较为规范；不具有多层独栋别墅向外缆转室的基本条件；传统室外缆的特性不适合直接入户和端接保护；对于运营商线路与用户，要以室内光纤端接点作为分界线，这对室内光纤端的整体化规划具有十分重要的作用，同时也要与运营商进行协商。

2.1.3 整体建设方案

针对上述场景，实际二级分光成本高，所以应选择集中分光方式。可以将分光器在机房的内部进行设置，并能够全面的应用多种资源；尽量减少在别墅小区地面增加配线设施(如光交)，在别墅建筑外墙上添加转换设施困难，故光缆从管道入户；施工时，采用室内外通用的管道型8字皮线光缆。参照FTTH项目建设原则，建设项目具体实施如下，其中光缆连接线路图如图2所示。

图2 新建别墅工程光缆连接图

2.1.4 TTH建设外线方案

对于一次分光，可以与入网机房或小区机房进行连接，此时分光器出口与光缆ODF建立起密切的联系。可以应用36芯光缆，将ODF引出小区；同时也可以应用掏缆与接头盒内分歧，掏出12芯光纤第一、二排别墅。在向别墅的入户配线时，需要通过两个接头盒进行操作，同时要考虑别墅位置以及小区内线路的分布，每户要具备一芯，需要使用专用的光缆。

2.1.5 FTTH建设室内线方案

方案一:对于入户光缆，可以应用皮线光缆，将光纤与室内的弱电箱连接在一起，将光缆进行剥皮处理，并将其转换为FRP(Fiber Reinforce Plastic，纤维增强塑料)皮线缆，这样可以确定端箱内留盘的最适长度；在现场成端后，可以使用保护盖来保护接头，将光纤以盘结在放入终端箱内。如果需要开通业务，需要安装ONU(Optical Network Unit，光网络单元),与光纤头紧密连接；用户可以自己配线。

方案二:对于入户光缆，可以应用皮线光缆。将光纤与室内的弱电箱连接在一起，将光缆进行剥皮处理。此后就需要与FRP(Fiber Reinforce Plastic，纤维增强塑料)皮线缆建立连接。同时需要及时地应用冷接子，按照相关标准进行操作。在开通业务时，可以借助铠装光跳线与ONU进行连接。用户可自行布线。

2.2 楼宇住宅FTTH项目ODN方案设计

2.2.1 项目实施要求

2栋楼房，每栋4单元，每单元30层，每层4户。如图3所示，需要设计小区内光缆布线及配套设施及楼内光缆布线及配套设施。

图3 楼宇住宅FTTH建设场景图

2.2.2场景分析

新建2栋楼房，每栋4单元，每单元25层，每层6户。这类建筑以为主要特点，用户集中；且新建多住宅建筑不会进行铜缆网络覆盖，保持楼内垂直状态、同时需要包含水平布线通道，这样可以垂直的将光缆进行穿放，以此来对安装光缆。室内光纤端接点(弱电箱或光纤信息面板)事先和开发商规划协调。

图4 新建楼宇住宅工程集中分光光缆连接图

2.2.3 项目整体建设方案

根据项目建设原则，对于新建的建筑，可以使用一级分光的方式，对于光分路器可以采用集中放置的模式；也可以使用将一级、二级光分路器进行集中放置的方式。

方案一:集中分光方式

如果用户呈集中化分布，而光缆的实际长度是一定的，此时就可以应用PON口与分光器资源。这样就可以使楼内模式变得更为简单化，便于日后的长期维护。建设线路简图如图4所示。

方案二:分散分光方式

如果楼内缺少专门的配线位置，可将其放在光交接箱中。此种方式的放号率具有精确、稳定等优势。可将建筑分为几个部分，在每部分中配置分光器。这样既能够满足不同客户的实际需要，又能减少对楼内垂直管孔的需要。建设线路简图如图5所示。

图5 新建楼宇住宅工程二级分光光缆连接图

2.2.4 FTTH建设外线方案

方案一:集中分光外线方案

在每栋楼的地下室分别安装两个576芯光交。在接入机房到光交内可以分别将1条24芯光缆引入，将1:32分路器应用到实际的光交内分光；如需要在设立专门的配线间，则需要安装两个504芯光配线架，也可以使用光缆交接箱代替。

方案二:二级分光外线方案

从机房中将48芯片引出，连接至每栋楼。通过接头盒分歧4条12芯垂直光缆引入至每个单元内。

2.2.5 FTTH建设内线方案

方案一:集中分光楼内布线方案

对于每个弱电竖井，每隔四层需要安装一个24芯分纤盒，应用156芯骨架槽式光纤将光交分别引24芯到每个分线盒，使用室内皮线光缆将分线盒引入到每家每户。

方案二:二级分光楼内布线方案

在对应的每个单元弱电竖井内，每隔五层安装一个具有36芯内置光分路器的室内光分配电箱。利用室内垂直布线光缆来透过每个光分配箱。每次需要分出两芯光纤，并连接1:32光分路器，以“8”字皮线光缆与用户连接。

3 结束语

综上所述，合理而高效地规划ODN(光分配网络)是当前FTTH规划、建设的关键问题，设计的总原则是既要满足当前用户的需求，又要考虑未来扩容的需要，还要考虑经济成本。因此，可采取“承载现有业务，保持网络结构稳定，满足用户需求的多样性和灵活性”的设计方案。文章针对不同建筑场景的实际情况，在满足通讯系统兼容性及可靠性的前提下，提出了住宅建筑FTTH项目ODN的方案设计，通过工程准备、设计、施工等阶段进行阐述，对相关光接入网工程施工建设有一定的指导意义。

4 参考文献

[1]黎嘉樑.FTTH接入网的ODN规划设计及实现[D].华南理工大学,2015

[2]沈宝贵.FTTH网络的ODN结构分析[J].江西通信科技,2016(1):22-25

[3]方国涛,丁业兵,李安庆.光接入网ODN工程规划实例[J].科技资讯.2013(26)

论文作者:任全树

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/894b5270b4370b98595366fb.html