# 住宅区园林生态绿化和施工质量管理论文_李小菲

李小菲佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 广东佛山 528000

摘要：本文主要针对住宅区园林生态绿化和施工质量管理展开了探讨，通过结合具体的工程施工实例，对施工建设的主要技术措施作了详细的阐述，并对项目建设园林绿化施工管理作了系统的分析，以期能为有关方面的需要提供有益的参考借鉴。

关键词：住宅区；生态绿化；施工质量管理

随着我国社会经济建设步伐的加快以及人们物质生活水平的提高，城市住宅建筑行业得到进一步的发展，人们在追求高品质住宅的同时，对住宅区的居住环境及生活品质也提出了更高的要求。一个良好的住宅居住环境，不仅可以为居民提供一个娱乐文化、亲近大自然和休闲的场所，而且能够有效改善城市的生态环境、提高居民的生活品质。目前，住宅区园林绿化工程建设逐渐成为住宅建筑企业重点关注的问题，如何有效提高住宅区环境的绿化种植质量和景观效果也是业界人士亟待解决的难题。基于此，本文就住宅区园林生态绿化和施工质量管理进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1 项目施工建设的主要技术措施1.1 积极运用大树全冠移植技术为令到绿地尽快展示出优良的景观效果和生态功能，本工程在施工单位的积极倡导下采用了全冠移植大树技术。其主要特点是尽可能保持苗木在苗圃时的冠幅，基本不进行修剪或只进行较少裁剪，每一道移植程序都保证相应的技术要求，主要步骤为：（1)选苗。依照设计图纸和说明所规定的树种规格、冠幅、胸径、高度、树形和长势标准到苗圃调查选苗；（2)喷洒抗蒸腾剂。为避免起苗时发生断根和运输过程中植物的水分蒸发太快，在起苗前使用喷雾器对苗木的叶面和叶背喷抗蒸腾剂，但不要直接对着叶面喷洒，而在上风位向上喷洒，让风将药液吹向叶片；（3)起苗。土球直径必须达到胸径的6倍或以上，挖掘时先在土球外围开沟，一般宽为50～80cm；遇到直径3cm以上的粗根则用锯锯断，切忌用锄头挖断，以免震碎土球从而影响树木成活率；当挖到预定的深度时需挖空土球底部，切断底根；（4)土球的包装。土球修好后便在土球四周和底部喷洒杀菌剂对伤口进行消毒，然后用麻布包裹土球，再用钢丝网包扎，用铁钩收集钢丝网，在土球的四周均衡收集，切忌集中在一边；（5)定植。定植穴宽度比土球直径大1～1.5m，深度则应视土球的厚度而具体确定，穴底加填基肥。土球种植前应在土球表面再次喷洒杀菌剂和促根剂以便植株的根系能尽快恢复吸收水分和养分的功能。

在小区绿地的重要位置采用全冠移植新技术移种了多株乡土植物乔木，如桂花Osmanthus fragrans、石楠Photinia serrulata、木荷Schimasuperba、杨梅Myrica rubra、银杏Ginkgo biloba、朴树Celtis sinensis(图1)等。例如，小区南北门各栽植了一株大桂花(图2)，高7～8m，冠幅达到12m以上，现生长良好，郁郁葱葱。

图2 大桂花1.2 植物的选用与配置依照该楼盘原有的绿化和自然环境，因地制宜地科学配置植物群落，实地适树地进行施工，使之如自然植物群落般能够自养循环，起到保护环境、防止污染、保持水土、调节城市小气候等作用。工程中选用了大量当地野生乡土植物品种，如：广玉兰Magnolia grandiflora、山杜英Elaeocarpussylvestris 、红叶李Prunus cerasifera 、红枫Acerpalmatum.var.atropurpureum 、红檵木Loropetalum chinensevar.rubrum等(图3)，其中的彩叶树种色彩丰富，点缀四时景色。此外，还特别采用了部分未被当地人识别和加以利用的野生植物品种，如种植于楼盘北门的道路交叉口的背景树——红果冬青Ilex corallina，并把在当地丛林中形成上层林冠的木荷大胆地运用到小区楼盘景观绿化设计中，使整个小区的绿化景观更加自然生态，极富地方特色。小区绿地尽可能地保留了自然原貌，这样既节省了建造投入，又丰富了小区的生态环境多样性。同时，根据本地绿化环境类型，模仿自然建造了近自然生态园，让小区绿化形成一定的自然野趣，浑然天成。

图3 红继木等乡土植物1.3 环保、低碳理念的应用（1）树皮回收利用针对种植地土质通气性及排水性差、土壤容易板结的问题，可通过回收废弃树皮并将它们覆盖在树穴周围(图4)加以解决，这样还可防止杂草丛生。这么做不仅使得绿色废弃物的肥分重新回到绿地土壤，减少了大量垃圾，还能较为有效地改良土壤理化性质。

图5 湿地景观2 项目建设园林绿化施工管理园林精品项目的规划与建设离不开严谨的施工管理办法。现场管理者在实际工作中既要掌握工程原理，具备指导现场施工等方面的技能，还要善于与人沟通交流。只有这样才能较好地把园林工程的科学性、技术性、艺术性以及设计理念等有机地结合起来，保证工程的优质高效。

2.1 配置专业人员本项目根据小区绿化建设的特点和需要，安排责任心强、技术好的骨干组建管理班子，并抽调各种专业人才加入到项目工程建设团队中。工程以项目部为核心形成一个强有力的现场组织协调机构，负责施工现场的人员、机械、材料的调配。严格要求项目部骨干成员24h驻场，加强与业主和周边或交叉施工单位的联络和有效沟通，及时解决施工过程中的各项问题，保证工程质量。

2.2 合理组织施工精心组织施工,严格规范管理，使用先进的技术管理方式，配备有效的施工机械设备，科学安排各阶段劳动力，以保证绿化施工工期进度要求，做到安全文明施工，并保证现场施工质量。同时通过工程的监理工程师及时了解整体小区各专业施工工程计划部署，及时做好施工场地的移交手续，以免造成工程工序的冲突，影响工期。这样做既可以按期优质地完成工程的施工，且可保证在工程施工过程中无安全事故发生。

3 小结和讨论综上所述，园林绿化工程是改善住宅区居住环境的重要举措，其施工管理质量直接影响到园林绿化景观效果的发挥。因此，为了有效提高住宅区环境的绿化种植质量和景观效果，就需要相关人员熟悉施工地的人工、材料、机械市场，规范供应商的产品质量，采取有效措施做好施工管理的控制，从而使得住宅区园林生态绿化和施工质量管理取得好的效果。

参考文献：[1]张顺友.城市住宅小区环境绿化种植施工质量管理[J].重庆建筑.2013（03）.[2]罗英涛.园林绿化施工进度管理浅见[J].南方农业.2014（30）.

论文作者:李小菲

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/898b695c04705e5c424e380a.html