# 农村公路水泥混凝土路面施工工艺和质量控制措施论文_王生龙

泸水市交通运输局 云南泸水 673199

摘要：在社会持续发展下，城乡建设逐渐成为人们关注重点，在提升农村公路建设方面发挥重要作用，与人们生活、经济发展存在直接联系，因此，农村公路建设中，路面施工应该根据要求予以工艺优化，强化施工环节质量控制，以保证水泥混凝土路面施工水平，提升其整体施工质量，以促进交通事业持续发展。本文主要是以农村公路例，重点研究水泥混凝土路面施工，确定其质量控制措施，可以提高其整体建设水平。

关键词：农村公路；水泥混凝土路面；施工工艺；质量控制

我国属于农业大国，加快农村公路的建设，不仅可以保证农村群众安全出行，而且还能促进经济发展。因此，农村公路的建设过程，不断提升公路质量，确保人们安全出行，是促进其经济发展的关键。近几年，农村公路的建设项目属于国家建设重中之重，但因为影响因素较多，使其建设质量持续下降，通常会对路面造成损坏，不利于人们安全出行。所以，强化农村公路施工工艺与质量控制，在促进农村建设方面发挥重要作用。

一、工程概况

以某农村公路工程为例，全长为13.085公里，属于公路改造施工工程，对于标准路基的宽度为6.5米，主要包括：土路肩0.5米、行车道5.5米，土路肩0.5米。在路面施工时，其整体结构包括：（1）新建路段有水泥混凝土、级配碎石组成，分别为20厘米、15厘米。（2）旧路面的损坏路面方案，公路建设时原路面呈现严重损坏情况，应该对原有面层予以挖除，以便于对路面结构铺筑。（3）土路肩，两侧土路肩通常控制为50厘米，坡度为3%，厚度为35厘米。

二、农村公路水泥混凝土路面施工工艺

（一）原材料

在施工过程，对混凝土的材料选择至关重要，通常与工程质量存在直接联系，具体包括：粗细集料与水泥等，会直接影响混凝土质量与功能，应该加大重视力度，例如：对于粗集料选择，需要以质地坚硬、耐久性好为主，同时还应该保证其级配条件，尽量满足相关要求，且无粉尘和泥土等物质，以符合其施工标准。在水泥使用时，应该考虑混凝土的质量要求，严禁出现不合格产品，将材料送至场地后予以水泥分类，禁止混合使用。

（二）施工方案

第一，下承层。实际施工过程应该加强验收处理，对基层表面浮土、砂石等予以冲洗，加强各项控制，同时加强排水设施优化，避免非施工人员进至现场，保证后续工作顺利进行。

第二，测量放样。加强基层平面检查，保证各项指标均满足施工要求，在对路面的中心线予以有效测量后，科学设置水准点，每10米断面应该科学设定标高级，以促进立模工作顺利进行。

第三，模板安装。在进行模板安装时，钢模选择需要保证模板安装有效性，避免发生变形。在模板安装过程，应该按照混凝土浇筑顺序予以施工，完成处理后，应该全面观察其平顺性、垂直度，避免发生缝隙，保证涂脱模剂顺利进行。

第四，混凝土施工。按照施工标准，监理师应该严格控制混凝土的配合比，加强砂与石含水量把控。在运输过程，选择搅拌运输装置进行，可以避免发生颠簸。对混凝土予以振捣前，反复检查模板是否合格，再进行浇筑与振捣。展开振捣作业时，选择扦入式振捣棒与平板振捣装置，要求两种联合作业，以人工方式找平，观察模板是否发生松动情况，如果出现问题需要选择相应措施予以优化。

第五，做面与拉槽，在完成振捣后，应该选取磨光机予以打磨，在满足质量要求后，按照具体施工要求进行操作，可以保证其整体工程质量，确保后期工作有序进行。

第六，养生与灌封。养生应该在拉槽后展开，主要选择覆盖保湿形式进行，全面洒水，可以保证表明处在湿润状态，保证路面施工质量。结合当前情况，养生需要控制14-21天，禁止车辆通过。在灌封时，应先对杂物进行全面清除，保证路面施工质量，确保人们出行安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）横向缩缝

横向缩缝设计时，应该科学设置路面全宽，具体包括：横向缩缝属于锯缝，科学控制其锯缝时间，可以避免发生边缘损坏。若锯缝速度无法满足施工要求，则应该每隔2条缝设置缝锯，预防早期断板，做好加密处理；锯缝应该按照图纸要求进行，此过程应该防治存在间距序列，科学控制斜度与缝细部；缝锯好后应该及时处理锯屑与杂物，密封前应该保证密封料质量，全面清除后，保证各项工作的顺利展开。

三、农村公路施工质量控制措施

（一）施工前期

公路施工属于比较复杂过程，施工前期应该加强前期准备，具体包括：保证原材料质量，在进行水泥混凝土路面施工时，重要材料为水泥，对于水泥选择应该保证其满足热度、强度等需求，同时还应该保证水泥化学成分等满足要求，避免不满足合格要求水泥出现施工现场。保证级配良好，同时满足地质坚硬骨料，可以有效提升其质量；施工机械科学选择，可以保证整个施工的有序进行，加强协调配合，可以确保其具有较高施工效率；为了提升公路施工科学性，还应该符合机械设备使用要求，以提升其质量。另外，施工前期加强路段实验，并对其进行详细记录，可以促进后期工作有序进行。

（二）施工过程

其一，满足原材料的搅拌要求，提高其合理性。在施工前期，对原材料予以搅拌，根据情况进行调整，可以显著提高其搅拌质量。其二，模板使用应该确保路面平衡要求，避免存在空隙情况。摊铺时候应该根据实际要求进行，确保摊铺平整性，避免发生空隙。现场操作应该加强检查、修正，保证其整体质量。施工过程还应该加强路面排水功能，加大养护控制力度，避免路面发生积水情况，保证其整体施工质量。结合天气情况和混凝土加强养护，可以更好满足其要求。在具体使用过程，还应该加强人员管理工作，自检部门应该贯彻落实检查工作，及时发现各项环节存在问题，以便于选择相应措施予以优化。另外，积极引入先进施工技术，加强指标检测，保证原材料质量，确保其出厂证明与检查满足质量要求。其三，加大相关人员专业培训力度，提升其专业水平，不断强化质量控制，可以具有较高工作兴趣，避免人员问题导致质量问题，以促进工程顺利建设。

（三）施工后期

为了保证农村公路整体质量，在施工后应该加强管理优化，特别是养护与切缝方面，若缺少养护工作，则会导致路面水分快速蒸发，极易产生温度裂缝，最终影响路面质量。对此，使用过程应该强化养护控制，符合路面施工温度、湿度要求，可以避免发生裂缝问题。强化交通管制，保证整体平整度，应该特别注意：水泥混凝土路面建设中，做好各项处理工作，通常是由于热胀冷缩所导致，要求相关人员予以高度重视。

结束语

通过对农村公路研究发现，在社会经济持续发展下，农村公路建设取得明显发展趋势，并和经济发展、生活水平存在直接联系。因此，农村路面建设过程，为了保证水泥混凝土路面施工水平，需要严格按照其施工工艺展开，同时还需要加大质量控制力度，通过整体施工质量的提升，为促进经济发展起到积极作用，以保证社会经济持续发展。

参考文献：

[1]李月峰.农村公路水泥混凝土路面施工工艺和质量控制措施[J].工程建设与设计，2018，（14）：113-114.

[2]夏娟红.农村公路混凝土工程施工中质量控制[J].建筑工程技术与设计，2017，（32）：1208—1208.

[3]宋宝坤.农村公路水泥混凝土路面质量控制[J].交通世界（下旬刊），2018，（3）：14-15.

[4]林木山.公路水泥混凝土路面施工工艺及质量控制[J].河南建材，2018，（6）：301-302.

[5]张晗.农村公路薄层水泥混凝土路面施工探讨[J].中国科技纵横，2017，（20）：88-89.

论文作者:王生龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89a542d510670d58afdfe539.html