# 智能电能表远程费控的应用研究论文_郭荣坤,马笑天,高玲玲,武银昭,刘明明

（1.国网河北省电力公司电力科学研究院 050000；2.国网藁城供电公司 052160）

摘要：在电网系统中智能电能表是很重要的计量设备，可以完成用户的用电计量和采集等工作。在智能电能表中，远程费控是较为常用的模式，它能有效拉近各个电网间的距离。远程费控模式具有很强的应用优势，且功能性较强，有效促进了现代电网的智能化发展步伐，同时也使得计量方式更加精确，能更好地对用户的用电信息进行计量和监控。

关键词：智能电能表；远程费控；应用研究

智能电能表具有多功能的用途，不仅能进行电能的计量，同时还具有实时监控、信息的储存和处理及自动检测等功能。通过智能电能表的远程费控，可以有效进行电费的计算，同时还可以通过远程终端对电能表的运行进行控制，以便更好地完成远程费控的整个过程。智能电能表具有很强的功能性，需要对远程费控进行严格的控制，才能确保智能电能表的精准度。在本文中，研究了智能电能表，并对远程费控的应用进行了深入分析。

1 远程费控在智能电能表中的应用。

将远程费控应用在智能电能表中，可以将计量的特殊性功能体现出来。将智能电能表应用在电网系统中，一般是用来完成采集和营销两个环节，从而实现对远程费控的管理过程。将远程费控应用在智能电能表中，可以及时对用户的用电情况进行监督，一旦发现有用户欠费，可以及时通过远程主站执行拉闸的命令，对欠费的用户进行断电处理，在用户缴纳完相关费用后，可以重新通过远程费控来执行合闸的命令，让用户恢复供电。[1]

1.1远程费控应用在智能电能表中的要求。将远程费控应用在智能电能表中需要满足以下几方面的要求：相关的表机具需要首先具备召测、集抄等功能，以此对智能电能表的远程费控进行辅助，同时完成合闸和拉闸等命令。对于表箱也需要具有能满足智能电能表进行远程操作的要求，将采集桩端安装在表箱的相关位置，同时需要具备按键功能，让用户通过按键就可以进行远程费控的操作，将恢复供电的操作难度降低。同时对电表也要着相关要求，远程费控的电表需要完全开放，用户可以通过物业进行远程复电的协调工作。

1.2将远程费控应用在智能电能表中的优点和缺点分析。

将远程费控应用在智能电表中，具有明显的优点和缺点，只有将远程费控的优点和缺点明确好，才能将远程费控的发展目标明确，才能将智能电能表中应用远程费控的状态明确。

1.2.1远程费控应用在智能电能表中的优点分析。智能电能表在应用远程费控后能有效提高运营效率，同时能很好地满足智能电网的需求。首先，在远程费控中没有限制缴费的模式，可以采用多样化的缴费方式，缴费利用手机充值和网上支付等方式即可完成，可以为用户提供很大的便利，将远程费控的人性化优势展露无遗。其次，在检测和安装及维护方面也具有很强的优势，可以确保在较短的时间内完成该工作，同时也涉及不到复杂的操作工艺。最后，在安全方面的优势，因为在传输中应用了密钥的方法，所以能够确保电能表远程费控的安全性，同时让电能表的相关数据处于安全的运行环境中。[2]

1.2.2远程费控应用在智能电能表中的缺点分析。将远程费控应用在智能电能表中也有其缺点，只有深入研究这些不足之处，才能更好地将智能电能表的发展目标明确好。将远程费控应用在智能电能表中的缺点有很多，比如：智能电能表的信道会受到远程费控的影响，容易在缴费时出现判断差错，从而将管理的难度增加；用电的余额不容易精确得出，从而只能利用其它的一些方式了解用户的用电情况；将远程费控应用在智能电能表中有很大的计费压力，因为它面临的用电客户群体很庞大，使得计费的准确性和及时性难以得到保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3应用远程费控对智能电能表的影响分析。一般来说，应用远程费控后对智能电能表的影响体现在用电用户和供电公司两个方面。一方面，应用远程费控后智能电能表影响到了供电公司，因为它将营销系统中的计量数据都统一了，所以出现了用户用电信息单一化的情况，一般不会出现混淆，根据远程费控的运行方式供电公司可以将相应的营销系统构建好，从而将远程营销的意义充分体现出来。另一方面，应用远程费控也影响到了用电用户，可以根据用电用户间的不同特点，相应的提供远程费控服务，将“先用电，再付费”的理念落实好，通过智能电能表，供电公司可以及时进行用电信息的远程发送，从而为用户提供更好的服务。

2 远程费控应用在智能电能表中的模式分析。

一般来说，智能电能表的费控模式有远程费控和本地费控两种，随着我国当前智能电网的不断发展和建设，远程费控模式得到了越来越广泛的应用，将智能电能表的服务范围大大拓宽了。智能电能表应用远程费控模式，还有几项功能增加了，这就是：可以对来自主站的指令进行更加准确的接受，根据主站的指令，远程费控可以很好地对智能电能表的运行状态进行控制；在远程费控的作用下，可以方便的从智能电能表上读取数据，以此来完成数据的逐级传播。智能电能表中的数据通过远程费控可以得到冻结，同时在远程指令的影响下，可以方便地传输数据。对于智能电能表远程费控模式来说，它具有自身的运行特点，是现代智能电网中的主要计量模式。它具有如下特点：可以将缴费操作在营销系统内完成，同时可以对电费的计量方式进行兼容。可以对营销系统中的信息进行准确判断，以此掌握远程费控的准确性，将智能电能表的应用进一步完善；用户缴费的流程得到了简化，通过智能电能表的远程费控，用户可以直接进行缴费；智能电能表可以通过远程费控模式进行各种指令的执行，比如：合闸、跳闸和告警等，并通过通信通道将远程费控的各项操作命令完成，使得其在智能电能表中的应用得到完善。

3 如何优化智能电能表中的远程费控。

3.1将远程费控中远程控制命令的应用进行不断优化。将状态字3应用在命令答应帧中，可以自动化的进行远程费控。在没有将状态字3添加上时，远程费控可以完成从控制到检查的各个流程，以此实现远程费控，在添加上状态字3后，可以一步完成远程费控，同时还可以进行自动化的抄写，能有效将电能表远程费控的主动性提高。优化远程费控中的控制命令，可以确保远程费控应用在智能电能表中的稳定性，同时还能使得远程费控更加的可靠，使智能电能表的需求得到满足。[3]

3.2优化合闸命令。根据智能电能表的需求，对于远程费控的合闸命令，采取的优化措施可以不加密，因为它不影响到远程费控的安全。在智能电能表的远程费控中，一旦用户缴费，就会立即执行合闸命令，所以一般不会将加密措施设计在此。合闸动作可以一次性完成，不仅是对远程费控中的合闸操作的简化，同时也是对用户合闸时间的节省，以此来提高用户合闸的时间，从而提高供电公司的服务质量，确保用户的低投诉率。

3.3优化继电器设计。与智能电能表相对应的继电器应确保其内外部的同步，以免对其动态造成影响。在优化继电器的设计过程中，需要特别注重线路的规划，将继电器的各项接线都准确好，确保好继电器的准确性，从而确保远程费控的设备基础，将一些潜在的控制缺陷避免掉，防止对继电器的运行准确性造成影响。

4小结

在智能电能表中应用远程费控，不仅可以促进其发展的成熟化，同时也是对现代智能电网建设的适应，使得电能表的计量难度不断降低。随着我国电网系统的逐步扩大，远程费控在智能电能表中的应用日趋扩大，这就需要充分将远程费控的优势发挥出来，以此来满足不断发展的现代电网系统的需求。

参考文献

[1]王婷.智能电能表远程费控应用研究[J].科技创新导报.2014，（31）.

[2]张勇红.费控智能电能表的应用分析[J].电力需求侧管理.2013，（01）.

[3]张柬.智能电能表远程费控执行流行优化方案研究[J].硅谷．2014，（18）.

论文作者:郭荣坤,马笑天,高玲玲,武银昭,刘明明

论文发表刊物:《电力设备》2016年第5期

论文发表时间:2016/6/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89a8b1453624a1cf3dec4cfd.html