# 论水利工程渠道滑坡的成因及防治论文_秦荣珍

广西元鼎工程技术有限公司 广西 南宁 530022

【摘 要】渠道以及渠系建筑是水利工程的基础，渠系建筑的正常运作以及运行状况关系到整个水利工程的运行状态，这是由于渠道是保证水利工程输水的基础设施，直接关系到了输水和灌溉，从而影响农业生产。本文主要对山区的渠道的滑坡现象进行了原因分析，并对此类现象提出了合理的防治措施以及处理措施。

【关键词】水利工程；渠道滑坡；成因；防治

渠道作为农业水利的输水的重要途径，渠系建筑作为整个水利工程的基础组成，其运行的状态直接影响着整个农业水利的效益发挥。在山区由于地理环境的特殊原因，地面的起伏以及坡度都较大，所以灌溉所需的渠道也多，并且渠线长，分布的位置也较为分散，渠道滑坡是渠道工程危害大及最常见的水毁形式。因此，探讨渠道滑坡的原因及对其处理和防止对搞好农业生产工作具有重要意义。

1.渠道滑坡的成因分析

渠道滑坡是具有滑动条件的斜坡在多种因素综合作用下的结果，但对某一特定滑坡总有一或两个因素对滑坡的发生起控制作用，我们称它为主控因子，在滑坡防治中应着力找出主控因子及其作用的机制和变化幅度，并采取主要工程措施消除或控制其作用以稳定滑坡，对其他因素则采取一般性措施达到综合性治理的目的，如地下水作用引起者以地下截排水工程为主，因削弱坡体支撑力引起者则以恢复和加强支挡工程为主。具体的原因有：

（1）不良的地质条件、土壤条件，如有软弱土层、断层、风化土层，岩层倾向渠内，沿层面产生滑坡。

（2）改变滑带土的性状减小抗滑阻力的因素，如地表水下渗、地下水位变化、灌溉用水下渗、潜蚀和溶蚀作用等降低滑带土强度的因素。

（3）地下水的影响，如地下水浸湿渠坡或涌出，引起渠墙失稳。

（4）施工方法不当，加大了边坡的滑动力，容易引起滑坡，或采用不适宜的爆破。

（5）新、老土（石）结合质量不好，引起结合料的滑动。

（6）渠道坡脚人为大量挖土或水流冲刷淘空，导致滑坡等。

（7）渠道边坡设计过陡。

2.渠道的滑坡处理

渠道滑坡的处理，首先应通过地质勘查，找出滑坡的原因，判断滑坡的稳定程度。提出滑坡的施工方案，因地制宜，寻找技术可行，经济合理、容易实施的处理方法。整治滑坡处理贵在及时，力求根治，以防后患。

渠道滑坡的处理，常用的方法有排水导渗、削坡减载、支挡、暗涵（或埋管）、渡槽及改线等。

2.1排水导渗。排去地表水，疏干地下水是整治滑坡的首要措施，应根据不同情况采用不同的排水方法。

（1）地表排水：对滑坡体以外的地表水应以拦截旁引为主，即在滑坡围界5米以外修筑环形截水沟。要注意截水沟的深度和质量，力求做到滑坡体外的水不再渗入滑坡体内。对滑坡范围以内的地表水，应以防止下渗和引出为准。首先要把滑坡体内的多种裂缝回填夯实，防止地表水继续下渗，然后利用滑坡范围内的自然排水沟或新建的排水沟，把地表水迅速汇集排出滑坡体外。

（2）地下导渗：为了防止滑坡范围以外的地下水渗入滑坡体内，常用设置截水盲沟，将地下水导出滑坡体外。对滑坡外的排水，可以在坡面砌筑多种形式的导渗沟，或采用干砌石护坡，水泥砂浆勾缝，底层设导滤层或排水管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）防止水下渗：对滑坡体大，又是深层的，无法治理，建筑物无法避开滑坡体，就采用减少地表水及杜绝渠道下渗水入渗，采用滑体上设排水沟，渠道水用钢管过渡。

2.2削坡减载。对推移式浅层滑坡，则采取“削坡减载”的方法。减小引起滑坡的滑动力，是最基本的也是最有效的办法。一般采用削缓边坡，当渠道外滑坡时，还可将上部削下土体反压在坡脚，从而达到稳定的滑坡的目的。当削坡减压后仍不能达到稳定滑坡的同时，常采用减压与支挡相结合的处理措施。

2.3支挡。在渠道已经塌方或将要塌方的地段，如受地形限制，单纯采用削坡方量很大的，则可根据具体条件，因地制宜采用多种支挡护坡措施。如加固坡脚砌挡墙，干砌护坡等，如渠道经过小溪岸坡，坡脚受洪水冲刷，可采用加固坡脚、浆砌石挡土墙，防止冲刷淘空；对渠道上侧滑坡可采用削坡减载重力式挡墙支挡的办法处理。另外当渠床为基岩时，可采用拱式或连拱式挡墙处理滑坡，等等。

2.4暗涵（或埋管）。由地上转为地下。当地质条件差，山坡又陡峻，或渠段穿过覆盖很厚土质层，岸坡难于稳定而出现严重滑坡时，从外面治理难度大的，应尽量避开滑体或转入地下，可考虑将原有明渠段改为暗涵或埋管形式较为安全可靠，同时可减少工程量。

2.5渡槽。山区渠道常在陡峻的山坡上开渠，往往容易产生山岩崩塌。因限于地形条件，要维护渠道稳定十分困难，可采取改建渡槽输水。

2.6改移线路。一般小型渠道工程，在选定渠线时基本上未做地勘工作，致使有的渠道修筑在滑坡体上，建成后渠道极不稳定，一旦雨水入渗，整个渠床都要发生大的位移和沉陷。当采取上述多种处理措施很难奏效时，最后只有采取改线，以避开滑坡地段。

上述是山区渠道滑坡常用处理措施，滑坡处理方法可因地制宜单独或综合采用。做到技术可行，经济合理，施工简单，彻底整治。

3.渠道滑坡防止

（1）渠道滑坡防止应从设计规划入手，摸清渠线地质结构情况，避开地质不良地段，无法避开时应采取切实可行工程措施以予防止。选择合理渠道结构和边坡，确保渠道稳定安全。

（2）施工阶段，应平台开挖后抽沟，开挖坡度根据开挖后地质情况，对设计边坡过陡给予修正，确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理，减少损失。

（3）在渠道日常维护管理中，渠道应严格控制在正常水位运行，要加强渠道巡视检查，检查排洪设施是否运行正常，渠道杂草淤积要及时清理，对局部渗漏破坏和集中漏水，应查明原因，堵死通道，做好渠道防渗处理。对于渠道裂缝，应查明裂缝类型并进行处理。对不太深的表层裂缝可采用开挖回填的办法处理，对较深的内部裂缝可采用灌浆法处置。

4.渠道的正常使用要求

（1）在正常引水时，水位、流速和通过流量须符合设计要求。正确掌握渠道流量和渠道通水情况，过水能力应符合设计要求，以防止渠道由于流速的突然变化而引起冲刷和淤积，保证渠道稳定输水，满足灌溉的要求。

（2）禁止在渠道内修建和设置足能引起偏流的工程和物体，如修建不与水流垂直的闸和桥，在渠道一旁修建水上住房，以及在渠道中浸泡竹筏、沤麻等，都能引起水流中心与渠道中心的偏离，而使渠道产生冲刷、淤积和渠岸坍塌。

（3）保持渠道坡降与设计一致。防止任意抬高水位、增设壅水建筑物等而引起的冲刷、淤积情况，以满足输水要求。

（4）为保证安全输水，避免溢堤，决口事故，渠道上的堤顶和戗道高出最高水位的超高应符合设计要求。

（5）渠道渗漏损失符合设计规定。必须设法减少渠道的渗漏，减少输水损失。

（6）渠道工程安全可靠。渠坡或渠床有足够的稳定性，不致崩塌而阻塞渠道。

5.结论

对于渠道滑坡的处理，很可能几种方法同时采用，进行综合治理。尤其是排水措施，无论何种滑坡，都必须进行排水处理，水对滑坡体滑面有软化、加剧滑坡体发生的作用，所以大多数渠道滑坡都发生在雨季，须加强渠道巡视检查，争取做到长治久安。

参考文献：

［1］［美］R.L.舒斯特 R.J.克利泽克.《滑坡的分析与防治》.1958年.

［2］（日）矢野义男等着；周顺行，李良义译《泥石流滑坡陡坡崩坍防治工程手册》河海大学出版社，1994.

［3］郑颖人等编着.《边坡与滑坡工程治理》.人民交通出版社，2007年.

论文作者:秦荣珍

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第7期

论文发表时间:2016/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89aaa71f5686fe9dc8abf49c.html