# 存在缺陷桩基的桥墩处理设计实例谢克宗论文_谢克宗

摘要：本文主要介绍了两例存在缺陷桩基的桥墩处理设计实例，以供桥梁工程设计及研究参考借鉴。

关键词：钻孔灌注桩；缺陷桩基；桥墩处理

0 前言

钻孔灌注桩因其施工工艺成熟、承载力高、造价经济、适用范围广等特点，被广泛用于桥梁的基础工程中。受地质条件、机械设备、施工技术水平和人为因素等影响，桩基存在缺陷的情况时有发生。根据缺陷桩基的具体情况，必须进行认真分析处理，并在节约费用的同时，确保桥梁工程的质量。本文根据工程实例，介绍两例存在缺陷桩基的桥墩处理设计。

1 实例一：西洋路1号桥2号桥墩处理设计

1.1 概况

西洋路1号桥位于温州市瑞安塘下镇，桥梁孔跨布置为（16+3x20+16）m，桥梁宽度24m。上部结构采用16m及20m预应力钢筋混凝土空心板梁，下部结构桥台采用重力式桥台、承台及双排钻孔灌注桩基础，桩径为100cm，桥墩采用桩柱式排架墩，墩柱直径为100cm,桩径为120cm。

桥梁桩基均按摩擦桩设计，桥位处地质情况较差，根据勘察结果，地基土在勘探深度范围内可划分为7个工程地质层，其中③层分为2个亚层、④层分为3个亚层。自上而下可分为：①杂填土，②粘土，③-1淤泥、③-2淤泥，④-1粘土、④夹角砾、④-2粘土，⑤粉质粘土，⑥角砾，⑦粘土。

1.2 缺陷桩基情况

经超声波检测发现，2号桥墩自北侧起第2根和第3根桩为缺陷桩，对桩身结构承载能力有严重影响。其余桩基均为合格桩。

1.3 桥墩处理设计

为使2号桥墩达到设计承载能力，对其采用加桩方案，在2号桥墩增加三根钻孔灌注桩，桩径为100cm，桩长70m，同时更改该桥墩系梁的设计，系梁改为宽120cm，高120cm，长2190.6cm，与桥墩整体浇注，如图1。

图1 缺陷桩基桥墩的处理

桥墩结构计算时，忽略缺陷桩的承载能力，但要求施工时缺陷桩仍与立柱相接加以利用，作为安全储备。

三根加桩在施工完成后经检测，其成桩质量良好。该桥全桥完工后，经过相关的安全检测及荷载试验，满足原设计要求，顺利通过竣工验收，目前运营情况良好。

2 实例二：货场路2号桥2号、3号桥墩处理设计

2.1 概况

货场路2号桥位于温州市瑞安塘下镇，桥梁孔跨布置为（16+3x20+16）m，桥梁宽度42m。上部结构采用16m及20m预应力钢筋混凝土空心板梁，下部结构桥台采用重力式桥台、承台及双排钻孔灌注桩基础，桩径为100cm，桥墩采用桩柱式排架墩，墩柱直径为100cm，桩径为120cm。

桥梁桩基均按摩擦桩设计，桥位处地质情况较差，根据勘察结果，地基土在勘探深度范围内可划分为4个工程地质层，其中②层分为2个亚层、③层分为3个亚层、④层分为3个亚层。自上而下可分为：①素填土，②-1淤泥，②-2淤泥质粉质粘土，③-1粘土，③-2粉质粘土，③-3粘土，④-1粉质粘土，④-2粉质粘土，④-3粉质粘土。

2.2 缺陷桩基情况

经超声波检测发现2号桥墩自南侧起第3根桩为缺陷桩，缺陷深度约为50m，3号桥墩自南侧起第5根桩为缺陷桩，缺陷深度约为53m，对桩身结构承载能力有严重影响。其余桩基均为合格桩。

2.3 桥墩处理设计

为使2号和3号桥墩达到设计承载能力，对其采用加桩（加扁担桩）方案，在2号桥墩增加两根钻孔灌注桩，桩径为80cm，桩长38m；在3号桥墩增加两根钻孔灌注桩，桩径为80cm，桩长30m。两个桥墩的系梁均按原施工图纸施工，与补桩所加承台浇为一体。

图2 2号、3号桥墩处理（单位：cm）

桩基承载力计算时，因缺陷桩缺陷位置很深，考虑其缺陷位置以上部分的侧摩阻承载力，与两侧增加的桩基共同承担上部作用，施工时立柱仍与缺陷桩相接。

桥墩加桩在施工完成后经检测，成桩质量均良好。该桥全桥完工后，经过相关的安全检测及荷载试验，满足原设计要求，顺利通过竣工验收，目前运营情况良好。

3 结语

经过处理的桥墩承载能力满足原设计要求，目前该两座桥梁均已完工，桥梁运营状态良好。对既成的缺陷桩，必须结合缺陷类型、严重程度、缺陷位置、桩基设计参数等因素，综合考虑成本、工期、治理效果等，采用最有效、最经济、最快捷的方式进行处理。

参考文献：

[1]张伟中，闫富伟，李宏瑾.商开高速公路缺陷钻孔桩的几种处理方案[J].河南交通科技，2000，(5):7-8.

[2]刘永忠.北江浈阳大桥桩基缺陷处理[J].中外公路，2003，(5)：29-31.

论文作者:谢克宗

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89b7ecb455da28c434448f53.html