# 数字化测绘应用技术的探讨论文_苏仕坚

佛山市三水国盛测绘有限公司 528100

【摘 要】土地是人类赖以生存的重要资源，我国虽然幅员辽阔但是人均土地占有量却不大，做好土地测量工作能够很大程度上提高土地利用率，为社会进步和经济建设起到保证作用。本文以土地测量中的数字化测绘技术应用为平台，对当前市场土地测量工作进行探讨。涉及了数字化测绘技术中测图、采集、处理、作业等环节的技术要点。

【关键词】土地测量；数字化测绘；数据采集

1.数字化测绘技术的基本概念

1.1土地测量的基本概念

土地测量是使用测量工具和专业画图软件量测土地的尺寸、数量、分布位置等信息，将空间的土地资源整合成测量图纸已达到规划、勘察等目的的工程技术。传统的土地测量技术有大地实测法、航拍测量技术、遥感技术等。在早期土地基本测量方法的基础之上研发出了现代土地测量方法。现代土地测量方法的改进之处在于RS、GPS等数字信息处理技术的应用。数字化土地测绘的测量精度、准确度、效率较传统测绘方法都有较大的提高，并且正在逐步的占据测绘市场的主要份额。

1.2数字化测绘技术的基本概念

数字化测绘技术的核心理念是引用现代最新数字处理系统，如数字化全站仪、GIS软件、RS技术、GPS系统等于测绘相关要素构成新型测绘技术体系。不同的数字模块分别在测量、测绘、规划步骤中发挥其作用。其机理在于利用上述技术对目标土地进行快速全面的数据收集和加工处理，最终以规范清晰的坐标格式呈现出来。尤其是准确高效的电子地图的应用对测绘结果的准确度、精确度提升有着很大的作用。

2.数字化测绘技术引入土地测绘的优势

2.1提升土地测绘速度

如前文提到数字化测绘技术通过引用数字化全站仪、GIS软件、RS技术、GPS系统等高科技信息收集和处理技术，使得测绘过程避免了使用传统的相对笨拙的尺子类测量工具，大大降低了作业人员数量，测量速度大幅提高。

2.2提高土地测绘的质量

土地测绘的准确质量好坏可用测量结果的精度、准确度等指标衡量。数字技术的引用一方面减少了人的参与，另一方面通过各收集、处理系统的软件联用减少了数据的传递，由此组中结果的质量大大提高，可信度也大大提升。

2.3丰富土地测绘的成果

数字化测绘技术通过自身技术优势能够将被测绘土地的地形、地貌及尺寸状态进行相应的数字加工和图形处理成直观、简单、内容丰富具体、信息量大的电子地图。不仅如此，新一代的数字化测绘软件还能够输出包含不同信息的土地测绘图，以满足不同群体的需求。丰富的测绘成果不进能够帮助测量人员全面的了解所测量土地的情况还能够促进对土地资源的潜在价值挖掘。

2.4数字化测绘使用的便捷性

数字化测绘利用计算机的模拟，可以在电脑屏幕上直观的表示实际的形地貌，并且直观形象，从而有效地改善了传统测绘的单线条、数字、符号的形式。同时，利用数字化测绘可以根据客户的需求，对数字化图纸进行数据在加工，增加图纸的实际用途。

3数字化测绘技术的应用要点

3.1数字化测绘在测图技术中的应用

数字测图工作在土地测量行业内的应用十分普遍，传统的数字测图技术一般是使用扫描仪或手扶数显仪器进行实地扫描，加工处理成计算机可识别的编码或坐标，这类方法无论在效率或是准确度上都有待商榷。数字化测绘技术通过利用数字化全站仪、GIS软件、RS技术、GPS系统等科技不仅能够做到对测绘地图的不断纠正、补充和更新，还能够减少仍作业量，提高土地测绘工作的效率和经济性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

原图数字化是数字化测绘工作中的重要应用之一。在某一地区需要利用数字化地图时，而由于测绘经费或者测绘时间的限制，利用原图数字化是最佳方式，它是在现有的地形图基础上，利用计算机、数字化软件、扫描仪、绘图仪等进行原图数字化。其可以在较短的时间内实现原图的数字化。原图数字化主要有扫描矢量化和手扶跟踪数字化两种方式。而扫描矢量化的数字化作业方式得到的数字化地图精度、效率较后一种高。但是原图数字化是利用原图进行数字化，则数字化地图精度收到原图的影响，并且数字化地图精度低于原图。

3.2数字化测绘技术在土地测绘数据采集中的应用

测绘数据采集过程是土地测绘作业的重中之重，因为准确的源头数据是能否优质完成土地测绘工作的决定性因素。土测过程信息采集技术的选择是关键步骤，不仅决定着采集数据的准确度还直接影响着土地测量的进度。数字化测绘技术的应用可以很大程度的提高土地测绘的质量。例如先进的数字化测绘技术能够在测绘过程中迅速的形成密闭的单位，方便的解决了在测绘过程中土地归属权的确认，大大提高了侧滑效率。此外，数字化测绘技术还能够在测绘 过程中自动形成属性点，省去人工转换数据类型的时间，减少了人工工作量，提高了数据采集效率。并且利用数字化测绘可以根据客户的需求，对数字化图纸进行数据在加工，增加图纸的实际用途。

航空摄影利用数字化测绘技术，利用无人机或者直升机在空中实现摄取地面影响，并利用外业的判读，内业建立地面实际模型，并借助计算机测绘软件测量，获取数字化地图的数据，同时利用影像纠正可采用数字微分纠正等方法，纠正范围选取影像的中心部分，同时保证影像之间有足够的重叠区域进行镶嵌，匀色处理应缩小影像间的色调差异，使色调均匀，反差适中，层次分明，保持地物色彩不失真，不应有匀色处理的痕迹。镶嵌后影像应确保无明显拼接痕迹、过渡自然、纹理清晰。

3.3数字化测绘技术在数据处理中的应用

传统的土地测绘作业中在数据采集完成后需要人工手动的将数据输入计算机处理系统中，耗时耗力。并且由于采用的数据收集装置不同，输出的数据类型也比较复杂，需要将格式转化为数据处理系的输入格式，以便于后期处理。数字化测绘技术的应用使得测量人员只需设置好目的输出格式，即可根据房屋、街道、树木的打点顺序轻松的绘制成初始化地图。在完成数据的初始处理后再与实际外景进行详细对，填补空白区后连接即可。

3.4数字化测绘技术在野外作业精度控制中的应用

野外作业的环境比较复杂、不稳定，对作业设备的适应性要求较高。为提高数字化测绘地图的准确度需要注意以下几点：首先严格把控野外作业的转站次数，一般控制在三次以内，减少外业作业工作量，并提高外业工作质量。作业点的移动将导致测绘工具的测量准确度下降，每次转站后的调零及校准工作不仅耗费时间而且使得数据连续性降低，应提前计划测绘站点，争取一次性顺利作业，避免站点频繁更换。其次，在外部测量时一定严格按照作业规范进行，先测量地物外围尺寸，再制高点采用散打方式测量内部点位，禁止逆向作业，减少外业测量工作失误降低测绘精度，保障数字化测绘数据精度。

4小结

目前我国经济发展迅速，土地资源利用情况将越来越受重视，高校合理的进行土地测绘是规划国土资源、建设国家的必经之路。土地测绘工作中对地形、地貌的高精度测量变得举足轻重，恰当的引用数字化测绘技术是达到这一要求的重要方案。新时期里土地测绘技术因以数字化测绘为契机，构建数字化测绘技术全面引入土地测量工作的新提案，实现土地测量工作的长远发展，有力推动我国的经济建设。

参考文献

[1] 马宝华. 国土测量中数字化测绘技术的应用分析[J]. 智能城市. 2016(07)

[2] 曹建明. 数字化测绘技术在工程测量中的应用研究[J]. 江西建材. 2016(20)

[3] 刘运明,黄葛炎. 广西测绘60年:数字化测绘技术飞到百姓旁[J]. 南方国土资源. 2009(10)

[4] 苏晶晶,张静. 浅谈计算机数字化测绘技术的应用[J]. 计算机光盘软件与应用. 2014(05)

论文作者:苏仕坚

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89d434b4944378f0f42ec1a6.html