# 汽车玻璃设计与发展探究论文_王普

摘 要：交通运输行业的发展，使得我国汽车制造行业受到人们高度重视。在进行汽车设计制造过程中，不仅仅需要对其中各项动力装置有效分析，还应对汽车玻璃等零部件进行综合分析。一般来说，在进行汽车玻璃设计的过程中，应综合车型的功能需求和汽车玻璃的结构特点，制定合理的汽车玻璃设计方案。在保证汽车玻璃设计合理性的同时，推进我国汽车制造行业稳步发展。

关键词：汽车玻璃；设计；发展

引言

汽车玻璃具备挡风挡雨、隔音降噪、保证车内人员和财物安全和清晰驾驶人员视线等功能，汽车玻璃作为汽车的重要组成部分，其设计的造型、结构和功能直接影响汽车的外观品质和使用性能。在交通运输行业不断发展的过程中，人们对汽车设计的要求越来越高，大幅度使用玻璃材质进行汽车设计，不仅仅能够提升汽车整体美观性，还能够开发汽车更好的机械性能。

1汽车玻璃种类

在进行汽车玻璃设计之前，应对汽车玻璃种类实施有效分析，据此制定合理的汽车玻璃设计方案。从安装位置来说，汽车玻璃分为前挡风玻璃、侧窗玻璃和后挡风玻璃等。而从设计工艺的角度进行从汽车玻璃分类，常见的汽车玻璃种类包括夹层玻璃、钢化玻璃、区域钢化玻璃、中空安全玻璃和塑玻复合材料这几种。在对不同种类的汽车玻璃进行深入分析的过程中，了解到不同工艺的玻璃优点、缺点和常见部位存在本质上的差异（见表1）。

2汽车玻璃设计

2.1整车立项阶段汽车玻璃设计

在整车立项阶段进行汽车玻璃设计，不仅需要根据车型定位选择合理的玻璃种类和安装结构，还需要对玻璃的制造周期和设计成本等其他因素进行综合分析。一般前挡风玻璃选择普通夹层玻璃，侧窗及后挡风玻璃选择钢化玻璃，部分高端车型前挡风玻璃选择隔音隔热玻璃，侧窗及后挡风玻璃选择半钢化夹层玻璃。也就是说，在进行汽车玻璃设计之前，必须综合分析汽车的用途和汽车玻璃的功能，只有这样才能够保证整车立项阶段汽车玻璃设计的合理性。

2.2造型阶段的汽车玻璃设计

造型阶段作为汽车玻璃设计最为重要的一个环节，玻璃造型设计对玻璃的光学美观性、工艺成型可行性以及玻璃结构设计等尤为重要。一般来说，在进行汽车玻璃造型设计之前，需要上相关人员按照汽车整体造型进行玻璃草图设计，必要时还需要汽车玻璃设计人员与产品工程师进行有效沟通。明确玻璃的制造工艺，确保所设计的玻璃造型满足工艺制造要求。在汽车玻璃草图设计阶段，还应保证汽车玻璃设计成本在汽车制造预算范围内，减少汽车玻璃设计时资金投入量。在典型断面设计阶段进行汽车玻璃设计时，应充分考虑个类型汽车玻璃与钣金之间的距离，并保证汽车玻璃与钣金之间的距离符合汽车制造行业相关规定，在提升汽车玻璃设计水平的同时，保证汽车整体的安全性和稳定性。处于驾驶人员考虑，保证汽车玻璃视野开阔性也是非常重要的一点，这不仅能够保证汽车内部采光效果，还能够提升驾驶人员行车安全性。由于汽车钣金部位是曲线型的，也就是说在汽车玻璃设计时，还应按照汽车钣金部位曲度调节汽车玻璃曲面，在满足汽车玻璃A面要求的同时，改善汽车玻璃原有美观性不达标的弊端。

2.3工程设计阶段的汽车玻璃设计

汽车玻璃的工程设计主要包括玻璃安装结构设计、玻璃附件设计和玻璃周边零件设计。在进行汽车玻璃设计时，应充分考虑汽车玻璃与玻璃周边边界的配合关系，并保证玻璃与周边边界零部件的间隙和面差符合设计要求，进一步实现汽车玻璃美观性提升的目的。此外，还应按照汽车整体形象对汽车玻璃进行包边设计，并在玻璃安装部位设置限位块，借以保证玻璃与安装面之间间距的合理性。在进行汽车玻璃与周边内饰零件设计时，应保证车外看玻璃黑边能有效遮挡内饰边界，车内看玻璃黑边与内饰的宽度间隙均匀，有效提升汽车的感官质量。在汽车玻璃设计过程中，还应进行护板设计，并保证护板和钣金处于互不干涉的状态，也就是说保证护板与钣金之间距离符合相关要求，在减少护板占用空间的同时，保证汽车前挡风玻璃设计的合理性。此外，汽车玻璃中还涉及诸多附件，在进行汽车玻璃附件设计时，应按照汽车玻璃中各类型附件指定合理的设计方案。就目前来看，所涉及的汽车玻璃附件设计包括玻璃磨边设计、包边设计、定位结构设计、加热丝设计和玻璃孔设计这几个方面，在进行这些方面设计时，应综合玻璃功能各项要求进行相应设计，严格控制在工程设计阶段汽车玻璃设计出现问题的可能，在提升汽车玻璃设计合理性的同时，为推进我国汽车制造行业稳步发展提供有效参考依据。

3玻璃设计的发展

在社会不断发展的过程中，汽车制造行业对于新技术的重视程度逐渐提升。现阶段在进行汽车玻璃设计时，会引入一系列新技术手段，包括通过太阳能控制汽车玻璃技术、隔音隔热夹层玻璃设计技术这两项新技术手段。对于太阳能控制玻璃来说，需要在PVB上镀一层膜，借以实现太阳光反射的目的。这不仅仅能够减少太阳光对汽车内饰零件造成的伤害，还能够保障汽车内温度恒定，减少汽车空调利用效率，进一步实现汽车节能减耗的目的。对于隔音隔热夹层玻璃来说，主要通过特制的PVB胶片实现的，因此，应保证汽车玻璃设计中使用的胶片具有隔音隔热效果，有效降低车内温度和噪音值。除此之外，汽车玻璃设计优化更新过程中，其发展范围得以扩展，更多新型技术手段在汽车玻璃设计中取得了广泛的应用。正是因为这样才使得汽车玻璃设计的美观性和安全性有很大的提升，带动我国汽车制造行业发展，这对于推进我国交通运输行业向着高科技方向发展也起到非常重要的作用。

结语

综上所述，了解到汽车玻璃设计在汽车制造行业中起到非常重要的作用。为保证汽车玻璃设计的合理性。不仅仅需要分析汽车玻璃种类，还应按照规定的流程进行汽车玻璃设计，有效提升汽车玻璃设计效果。上文通过整车立项阶段、造型阶段和工程设计阶段分析汽车玻璃设计要点，加深相关人员对汽车玻璃设计的了解，并引入新技术进行汽车玻璃设计，确保汽车玻璃设计符合我国交通运输行业发展需求。

参考文献

[1]勾玉涛,刘景亮,李爽.汽车玻璃开裂机理分析及优化设计[J].汽车实用技术,2017(08):8-11.

[2]田永.汽车玻璃的发展趋势[J].汽车工艺与材料,2012(01):55-61+66.

[3]贾永华.浅论汽车玻璃的发展方向[J].玻璃,2010,37(04):36-38.

[4]廖燕.汽车玻璃新技术及其发展方向[J].汽车工艺与材料,2008(02):61-62.

论文作者:王普

论文发表刊物:《科技中国》2018年1期

论文发表时间:2018/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a052b701f38771abeefeb53.html