# 仿古建筑中的屋面瓦施工方法探索论文_张中敏

上海中建建筑设计院有限公司 上海 200122

摘要：在近几年中国建筑业的市场中，仿古建筑的比重有所提高，尤其是国家层面对 “特色小镇”的提出后，很多旅游城市，仿古建筑具有很大的发展前景，为了建设旅游城市越来越多的仿古建筑以及园林建设等古迹的形象出现在人们的视野中。高等级的仿古建筑的主要施工材料一般都是琉璃瓦，稍次等级是布筒瓦，低等级的是布板瓦、小青瓦等；本文以琉璃瓦为例，展开探索。大面积的屋顶瓦施工营造出来的建筑效果极具古香古色。文章在分析仿古建筑中屋面瓦施工技术的过程中，除了对施工工艺过程中应该注意的事项入手以外，还着重介绍了施工前的准备阶段以及工艺改进等。

关键词：仿古建筑；屋面工程；琉璃瓦；施工工艺

1、前言

建筑的功能需求越来越多，因此为了满足这些需求会随着城市化进程的加快而将建筑设计的结构形式多元化，越来越多的元素被加入到城市建筑设计当中。仿古建筑，顾名思义就是将古代建筑的一些特色元素加入到现代建筑当中，营造出一种独特的景观形象，达到古色古香的建筑效果。对于一个成熟的发展来说，增加了古文化气息也是很独特的设计，仿古建筑中琉璃瓦是最常用的材料之一，仿古建筑的整体质量与施工材料的选择也有很大关系，文章接下来对于施工过程中应该注意的事项以及具体施工工艺环节进行了简单地阐述。

2、施工前的准备工作

即使当前的建筑技术已经非常发达，但是现代建筑与古代建筑还是有很大差别的，因此如果想要通过仿古建筑给人营造出一种置身古代的感觉，就要在仿古建筑中充分体现出来古文化色彩，与此同时将现代建筑的功能作用还要发挥出来。[1]因此施工前的准备工作是非常重要的环节，主要包括施工设计图纸审核、施工材料准备、施工机械器具的准备以及施工条件的准备等多个方面。

2.1施工设计图纸审核

屋面观看的整体效果与施工的整体效果都受设计图纸决定，因此审核施工设计图纸一定要严格检查设计图纸的质量，检查是否能够通过质量要求，对于一些细节方面审核优化，探究施工技术的最佳方案，在发现问题的过程中逐渐修改图纸。施工设计图纸的一些凹处排水、屋面檐口等细节一定要仔细检查其可行性，将整个项目的施工重点和施工进度结合，对于施工工程的整体项目和环节做好心中有数，一定要保障施工团队的技术水平能够很顺利地完成技术交底和施工放样工作的交接。[2]

2.2施工材料准备

施工的主要材料是琉璃瓦，施工的总体质量由施工材料决定，仿古屋面工程对于琉璃瓦的质量检验比较严格，除了防水性能，还要选择适合整体建筑外观的琉璃瓦颜色，只有符合施工要求的琉璃瓦才会被采用，投入施工的建筑材料在仿古建筑中是由专业的检查人员进行采选的，并且还有很多细节准备工作也要在准备材料的时候准备好，比如清点滴水瓦、手敲瓦以及宝顶瓦等等的数量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆[3]

2.3施工机具准备

施工机具主要包括水准仪、单相、桅杆式吊车，还要具备一些钢卷尺、墨斗、囊式样板尺、脚踏板、灰桶、铝合金靠尺、电缆线以及线绳和棉纱等工具，主要是为了配合其他器具的使用，能够检查得更加全方位，防止出现预想不到的情况。[4]

2.4作业条件准备

施工条件的准备也是非常重要的一个环节，在基本作业完成之后就要开始准备施工环境条件了。首先对于施工现场需要用到的不同标高，要进行仔细的测量，保证屋面工程所有需要的标高都在测定范围内，并且还要将梁标的最佳高度确认，屋面施工的弧度一般是按“举架法”或“举折法”计算得出的，因此，在这些参数的要求下，屋面工程施工后的侧面弧形外观至少要流畅，不能出现凹凸不平的情况。然后检查混凝土的使用情况，屋面施工的基层施工环节就是对混凝土板进行浇筑，不要出现混凝土不均匀的情况，这样会对屋面瓦的平铺造成影响。[5]屋面基层的走势容易受梁面平整性的影响。最后，还要注意的是整个仿古建筑屋面施工的外观效果，因为仿古建筑主要就是为了城市或者园林提供古文气息，因此好的外观效果是必须的，如果屋脊不是很高，可以在施工过程中用混凝土来补充高度，但是需要注意底瓦、当勾瓦和筒瓦之间的坡度影响问题，设计要求之间是有联系的，因此混凝土必须要顺直浇筑，只有这样，屋面瓦施工的其他技术才能正常发挥作用。

以上四个方面就是施工前准备工作的细节，但是还有需要注意的关键就是，在屋面瓦施工工程结束之后，应该对屋面进行清理，因为施工过程比较复杂，难免会在屋面残留一些杂物，彻底清理干净之后，再次检查屋面瓦是否铺平。常规要求是保证瓦横向平整，囊式顺畅，不能存在破损情况，也不能留有气泡，还要检查是否铺设防水层，等等原则都是检查施工前准备工作是否合格的标准。为了增强粘瓦砂浆和瓦之间的结合力，没有必要将表面压光，可以留一些拉毛保证结合力发挥作用。

3、施工工艺

仿古建筑屋面瓦施工的施工方案应用最普遍、效果最好有两种，其中一种是先调整屋脊然后再施工安装琉璃瓦，另一种就是先安装琉璃瓦然后再调整屋脊。前者的施工程序比较麻烦，屋脊确定后再安装琉璃瓦，瓦的尺寸也不是很好掌握，因此大部分的仿古建筑屋面施工工艺都会选择后者，先安装瓦，然后根据施工方案去调整屋脊。

3.1筒、板瓦长度加工

手提切割机是给筒、板加工的常用工具，不能直接去砍打，这样不仅不能保证质量还不能保证美观，切割机切割的尺寸更加准确，损耗也比较小。

3.2瓦的工期很紧迫

在保证施工质量和施工安全的基础上尽量缩短工期，可以选择将工作面扩大的方式，总之就是创造一切对工程有帮助的条件，在瓦的限定工期内完成施工。

3.3屋面上瓦

屋面上瓦要按照顺序进行，前后坡保证对称，屋面严谨使用二次瓦。

3.4屋顶操作

在屋顶工作的施工人员不能穿质地太硬的鞋，因为不能破坏瓦的表面，同时也是为了施工人员的安全着想，过硬的鞋会太滑。另外，在屋顶的沿口还要铺设防护网等安全措施。

3.5摆铺底瓦

相比于内侧的瓦，外侧的瓦操作位要相对高一点，底瓦会随着扣筒的压实调整而坐正。瓦口之间的密度要注意，过水不宜坐中。

4、施工中的注意问题及改进方向

勾缝的过程一定要使用屋面瓦施工的专业工具，保证勾缝的深浅一致性，并且对于睁眼缝来说，要保证密实性，可以分几次来勾。施工中还有一些需要目测，靠尺来控制跑垄、跳垄、滚垄等。如果囊势并没有达到设计方案的顺畅程度，在铺底瓦的时候，用电缆线来控制。现行改进砂浆的主要方法就是将粉煤灰、水泥以及砂同时来配置，屋面不会生杂草，也会避免下雨天出现渗漏的情况。清理过程选择合适的粘结纱，清理环节可以选择干棉纱，需要注意在瓦面喷刷保护液。

5、结束语

综上所述，仿古建筑中的屋顶瓦施工一定要确保设计方案是合理的，并且要求设计师对于施工过程中一些重要的参数明确标出来，在保证施工质量的基础之上，综合景观特色的要求，与施工人员互相探讨，将设计师的图纸最全面地展现出来。除此之外，为了减少对施工过程中出现问题进行二次施工，在平时的施工过程中一定要保证施工技术严格按照设计要求进行，边发现问题边解决问题，最后不仅能够展现仿古建筑的美观，还要使其发挥建筑的基本功能。

参考文献

[1]赵清. 浅谈仿古建筑屋面瓦的施工工艺 [J]. 《城市建设理论研究:电子版》.2014(6):101-102.

[2]赵漪. 新型铜屋面瓦施工技术在仿古建筑施工中的应用 [J]. 《企业科技与发展》.2015(2):4-5.

[3]王伟伟. 仿古屋面金属瓦施工工艺研究 [J]. 《西安建筑科技大学》.2015(6):61-62.

[4]买亚锋，朱永军，张春. 高层建筑仿古屋面卧瓦施工方法 [J]. 《天津建设科技》.2011(4):7-8.

[5]姚运良，班振洋. 浅谈仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺 [J]. 《科技传播》.2010(4):90-91.

论文作者:张中敏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a09454098e09cd5f1ac1a41.html