# 微机测控网络技术在智能大厦中的应用研究

龚辂洲[1]2002年在《微机测控网络技术在智能大厦中的应用研究》文中指出计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术和计算机网络的迅速发展，推动着测控技术向网络化、分布式、开放性和互操作性的方向发展，它被广泛应用于工业自动化、智能大厦、过程控制等领域，大大提高了生产效率与经济效益。本文首先分析了当前流行的FCS网络的结构特点、技术特点和优势，介绍了几种较为流行的现场总线，构建了企业生产的。FCS网络模型，并提出了在控制网络和信息网络之间加入转换接口、采用DDE技术和使用统一的协议标准叁种集成方式。对目前智能大厦楼宇自控网络中先进的LonWorks总线和BACnet协议的内容进行了较为深入的研究，并将它们应用到智能大厦楼宇自控网络系统中。针对居住较为集中的住宅小区，设计了一种基于RS-485和RS-232主从式总线通讯的抄表系统，制定了系统的通讯协议，对系统的集中器和采集器的软硬件进行了详细的设计，为克服随机干扰引入的误差，对各脉冲表的输出信号同时采用硬件电路和数字滤波技术。针对如何有效地借助电力线进行数字通讯，设计了采用LonWorks总线的Neuron芯片、LonWorks电力线收发器以借助电力线载波通信的自动抄表系统。为防止入侵者破坏系统的信息，提出了以随机数确定传输数据顺序、用单向哈希函数对数据进行运算、用一次性加密方法对哈希值和随机数进行加密的安全方案。系统中采用软中继有效地解决了叁相电的耦合问题、增长了其通信距离，从而使得低压载波电力线较好地运用于智能大厦远程抄表系统，充分发挥系统性价比高、可靠性好、运行稳定等优势。

穆立君, 彭楚武[2]2005年在《微机测控网络在智能大厦中的应用》文中研究表明介绍了智能大厦的概念及构成;分析了测控网络的现状和总线构成的测控网络的技术特点,对LonWorks总线的核心技术进行了深入地研究,并将它们应用到智能大厦的自控网络系BAS(Building Auto-mation System)中.

马福军[3]2003年在《电梯群控技术的研究》文中研究指明在现代化的智能大厦中，由于进出人员复杂、交通流量特别大，因而往往在大厦中配置多台电梯，以提高电梯系统的服务质量和服务效率等，使大厦的日常运转和谐有序。电梯群控技术便是实现这一目标的有效手段。 电梯系统的群控所要解决的是一个复杂的具有非线性、不确定性的多目标随机系统的决策问题。本文借鉴有关研究成果，对电梯交通系统的特性进行了系统的研究，建立了电梯群控系统的模型，分析了电梯群控系统的客流状况，应用以就近、待梯时间最短等为性能指标的群控控制方法，并进行电梯群控调度的仿真和试验。本论文各章内容简述如下： 第一章首先对与本论文研究主题有关的文献进行了综述，之后阐述了本论文的研究意义，提出了本论文的研究目的和研究内容。 第二章对电梯群控系统的特性进行了系统的分析，然后阐述了电梯群控系统的调度原则和一般的控制方法。 第叁章描述了群控系统Petri网数学模型的建立、电梯群控系统的交通模式识别及电梯群控系统的控制算法。 第四章介绍了动态系统计算机仿真的一般问题及本论文对第叁章所讨论若干问题的系统仿真，论文还针对上述问题进行了应用理论和实践的研究。 第五章分析了系统硬件设计，描述了系统各硬件组成部分及其工作原理及各接口电路的设计过程。 第六章详细地描述了本论文的软件设计，说明了软件设计中的一些重要问题，各个软件模块的程序框图和论文在软件设计中采取的抗干扰措施。 第七章对本论文的研究内容进行了总结与展望。

张明[4]2006年在《基于FPGA的电梯群控系统的设计与研究》文中指出在现代化的智能大厦中,由于进出人员复杂、交通流量特别大,因而往往在大厦中配置多台电梯,以提高电梯系统的服务质量和服务效率等,使大厦的日常运转和谐有序。电梯群控技术便是实现这一目标的有效手段。由于电梯系统的群控问题是一个复杂的具有非线性、不确定性的多目标随机系统的决策问题,本文开展此项研究具有重要的理论和现实意义。本文研究的主要内容有:1.分析了现有电梯群控技术,结合电梯群控系统的特点,提出了一种电梯群控系统方案;2.建立了基于Petri网的群控系统的数学模型。本文选择3个控制目标:候梯者的满意度、乘梯者的满意度、能量的损耗,基于这3个目标设计了电梯群控系统的控制算法:多目标智能滚动优化控制算法,并对控制算法进行了仿真;3.设计了电梯群控系统的总体结构,包括群控系统的工作流程和实现方案;4.设计了群控控制器的硬件部分。硬件系统以FPGA为核心,完成其接口模块、收发模块的设计,并使该硬件平台具有较强的抗干扰能力。5.设计了群控控制器的软件部分。运用C++语言和VHDL语言编程的方式,完成整个控制软件的设计。采用模块化设计思想,模块之间相对独立,便于程序的编写和调试。并对群控系统软件结构的规范化进行了研究,达到了提高电梯群控系统的灵活性和可扩展性的目的。

穆立君[5]2006年在《基于CAN总线的楼宇自动化系统设计》文中指出随着我国国民经济的发展，计算机技术、通信技术、音像技术的广泛应用，智能建筑IB(Intelligent Building)得以高速发展，其中楼宇自动化系统BAS(Building Automation System)是实现上述目标的关键。现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)突破了DCS系统中通信由专用网络的封闭系统来实现所造成的缺陷，把基于封闭、专用的解决方案变成了基于公开化、标准化的解决方案，实现综合自动化的各种功能，具有广泛的应用前景。本文密切结合实际科研项目进行研究，针对某政府办公大楼楼宇自动化的需求进行开发与设计，提出并构建了一种基于CAN总线的楼宇自动化系统。论文首先介绍了智能建筑和楼宇自动化系统的概念及发展状况；通过对基金会现场总线(FF)、过程现场总线(PROFIBUS)、局部操作网络(LONWORKS)、可寻址远程传感数据通路(HART)和控制局域网络(CAN)这几种现场总线进行的详细分析与比较，最终决定采用CAN总线作为楼宇自动化控制系统中的通讯总线；在研究了CAN技术规范、CAN控制器SJA1000和总线驱动器82C250的功能和工作原理的基础上，设计了基于CAN总线的现场总线控制系统，给出了温度测控和停电报警智能节点的全部硬件设计电路；提供了节点控制器的主要程序流程图，为提高数据采集精度，采用了中值滤波算法以消除干扰的影响；针对本楼宇自动化系统对通信网络的传输的实时性要求，研究并构建了两种改善CAN网络实时性性能的方法，即动态时分复用和优先级晋升的信息调度方法；考虑到本系统中具有为数众多的温度测控节点，本文最后对其温度控制算法进行了基于MATLAB的计算机仿真实验，验证了实时控制算法的可行性。

参考文献：

[1]. 微机测控网络技术在智能大厦中的应用研究[D]. 龚辂洲. 湖南大学. 2002

[2]. 微机测控网络在智能大厦中的应用[J]. 穆立君, 彭楚武. 德州学院学报(自然科学版). 2005

[3]. 电梯群控技术的研究[D]. 马福军. 浙江工业大学. 2003

[4]. 基于FPGA的电梯群控系统的设计与研究[D]. 张明. 北京交通大学. 2006

[5]. 基于CAN总线的楼宇自动化系统设计[D]. 穆立君. 湖南大学. 2006

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a12aafd8e9d62e34dae3f37.html