# 风电场常见电气线路的故障与处理论文_罗准科

（三峡新能源云南师宗发电有限公司 云南曲靖 655701)

摘要：伴随着近几年科学技术的发展，近年来，人们专注于大力发展经济忽视了经济与自然的协调发展，在经济高速发展的同时环境破坏问题随之显现。例如城市雾霾化严重、蝴蝶效应减少、气候变暖、冰川消融等等现象层出不穷。煤炭作为主要能源，近几年消耗过大煤炭储量减少，面对这种现象相关科研人员开始开发新能源，风能、电能应运而生。风能作为新兴能源，不仅不会对环境造成污染，并且能源的转化率极高，发展前景广泛。本文主要介绍风电场常见电气线路的故障与处理。

关键词：风电场；电气线路；故障；处理

正文：风电场中常见电气线路的故障对风电场的发电工作造成重要影响，因此我们必须做好风电场常见电气线路的故障与处理，从各个环节上把握电气线路故障的原因，并且制定有条理的处理方式，根据产生原因的不同，制定不同的处理方式。

一、风电场常见电气线路故障的解决方式

一切问题的出现，都要找到其源头，发现风电场电气线路出现故障，首先要找到出现问题的设备，对出现问题的设备进行仔细检查，结合图纸、运行理念、运行程序、不同元件位置图等等对出现问题的设备进行综合判断，并且全面掌握整体设备位置和运行状况，对全局有一个大概了解，才能做出综合判断。然后向操作人员询问操作方式和程序，查看操作方式和程序是否存在问题，判断电机线路故障是否发生在运行过程中。最后结合以上两个步骤，确定发生故障的线路具体位置和主要原因，组织相关工作人员进行维修，尽快解决线路故障，恢复风电场的发电工作。

二、风电场电气线路故障的排除方法

2.1直观法

直观法，顾名思义就是对风电场电气线路直接检测，以人体感官判断风电场电气线路发生故障的位置和主要原因。在对设备进行检修过程中，发现设备运行状态异常或者说被运行指数异常，要及时对该设备进行检修，最好具体到设备发生问题的零部件，范围越小越好修理。运用直观法判断风电场电气线路故障对于现场工作人员有一定的要求，工作人员运用这种方法自身必须具备丰富的工作经验和理论知识，因为直观法是以人体感官来判断风电场电气线路发生故障的位置和主要原因，因此，工作人员没有丰富的工作经验和理论知识是无法做出判断的。

2.2状态检查法

状态检查法就是根据风电场电气线路状态不同进行检查。根据风电场电气设备的状态不同，将其划分为多个不同线路或者不同结构，让工作人员根据以往工作经验和理论知识对风电场电气设备进行检查。状态检查法可以应用于风电场电气、电路多个方面的检查工作。不同的电气设备可以处于多个不同的状态，但是如果电气设备发生故障只有一个状态。对电气设备按照处于不同的状态情况进行划分，按照一定标准，尽可能对电气设备精细化分，这样可以在尽可能短的时间内找到发生故障的原因，结合设备的运行状态设备所处的位置设备的异常指数进行综合判断，邀请具有丰富工作经验的工作人员进行维修，尽可能快的恢复风电场的发电工作。

2.3回路分隔法

多个线路各自首尾相连，形成一个封闭的整体就是回路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆风电场的电气线路是多个回路的组成，多个回路的组成具有复杂性，但是功能也更加丰富。一般情况下，风电场电气线路发生故障，是指众多回路中的一个回路发生故障，发生故障的回路处于闭合状态，功能得不到实现。因此将多个回路分隔开来，有利于工作人员及时发现故障发生位置和找出故障发生的原因，有利于实现在短时间内恢复风电场的正常工作。

三、常见故障分析

线路故障主要分为三类：接地故障，短路故障和断路故障三种。以上三个故障发生的主要原因包括：三芯电缆中一芯或两芯出现故障、芯线出现断路现象等等。当故障出现时，对相关设备进行排查，检查设备运行状态是否正常、设备运行指数是否正常，从而可以判断发生故障的位置和原因，结合工作人员以往的工作经验，对故障部分进行维修。

四、解决风电场常见电气线路故障的措施

4.1直接接地和断线保障

针对直接接地和断线保障的故障，需要利用绝缘电阻进行测量。首先切断整个电路，是整个电路处于断开状态，然后利用绝缘电阻进行测量，检测完后进行通电。因为线路众多，容易混淆，所以对于有故障的线路要及时做好标记，避免以后拆除线路时发生错误。

4.2减少故障产生的预防性措施

由于风电场的工作性质特殊，大多数情况下，工作环境都处于室外，因此受天气影响较大，面对降雨降雪下冰雹都会对正常工作造成影响，因此，针对室外环境的特殊要采取对应的抵抗措施。在雨水较多的季节，空气中湿度大，而空气中的湿度可能会导致线路漏电，因此必须做好相对应的防护措施，做好线路保护，尽可能避免潮湿，在雷电天气下，可以安装防雷装置，避免雷电对线路造成的损害。其次，在铺设线路之前要进行科学调查，认真研究线路图，尽可能科学安全的布置线路路径，避免发生错误。最后要定时对线路进行检修。明确什么时间应该有什么人对线路进行检修，将工作人员的职责义务规定清楚，发生问题追究责任时，尽可能能具体到人，明确责任制度，这一措施也有利于激发工作人员的积极性并且增强工作人员履行职则的意识。

4.3电气线路的检查方法

为了保护工作人员的生命健康安全，在进行电气线路检查之前，应当先切断电源，防止漏电现象对工作人员造成的威胁。之后运用设备对线路进行检查，尽可能缩小检查范围，当设备在检查指定区域是，设备数值显现为零，说明该指定区域存在问题，工作人员应当对该区域进一步分析检查，找出发生问题的原因，进行检修。

结束语风电场的电气线路工作对于风电场的正常运行有重要影响。对于风电场电气线路故障的排除方法有许多种，包括直观法、状态检查法、回路分隔法。常见的故障主要包括三类，一是接地故障，二是短路故障，三是断路故障。把握好这三个故障的维修方法，并且对于发生故障的部分采取有针对性的措施，一般情况下都可以解决。

参考文献：

[1]高彩霞.风电场常见电气线路的故障诊断与排除[有色金属文 摘，2015，

[2]李鹏，张渊浅谈风电场集电线路的设计与研究[J]城市建设理论研究，2013.

[3]戴文杰关于风电场集电线路型式的选择探讨[科技风，2015

论文作者:罗准科

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a1c00f2d94fa487548eaec5.html