# 论述大型商业综合体暖通空调节能设计论文_黄礼君

特灵空调系统（中国）中山分公司 528437

摘要：节能是当前我国发展的中心主题，在我国建筑领域中，暖通空调使用时会产生较为严重的能源损耗问题，这完全不符合目前我国建筑行业所追求的目标。暖通空调的节能设计工作必须要遵守相应的设计原则，总结基本设计的要求，尽可能的提升资源能源的使用效率，借助节能新技术来最大限度的减小能耗程度，以此来满足节能减排的需求，创建出一个更为舒适的生活环境，将“低碳”理念贯彻并落实到节能设计工作中。

关键词：大型商业综合体；暖通空调；节能设计

引言：

商业综合体集城市商业、办公、居住、餐饮、综合娱乐等城市生活空间的三项以上功能为一体，具有建筑体积大、空间结构复杂、业态繁多的特点。因此，必须采取合理的通风、空调及防排烟措施。暖通空调设计中需要考虑很多问题，包括冷热源系统的选择、空调方式的确定及不同功能区域的通风排烟要求等，只有解决这些问题，提供人们所需要的室内环境条件，才能使城市商业综合体更好地为人们服务。

1.暖通空调的节能设计基本要求

现阶段，节能环保理念的使用深受社会各界的关注，在开展暖通空调设计工作时，需要针对节能设计的需求标准进行分析。使用各类带有节能性质的新型设备元件，借助传感器收集整理各类数据信息，营造出一个更为舒适的系统运行环境。其所创建出的环境还应当达到相应的设计标准要求，把空调系统的舒适度和节能效果整合在一起，让其变成一种不能分割的整体，灵活性的使用暖通空调，让其空调能自动的去调节室内的温湿度。与此同时，在设计的过程中，还需要深入到施工现场，对当地的地质水文条件以及天气气候状况进行考察，考虑商业综合体的结构，防止其环境遭受到不良的影响，将重心放置到暖通空调排放的二氧化碳当中，让生态系统可以始终维持一种良好的运行状态。

2.大型商业综合体暖通空调的节能设计

2.1暖通空调的室内设计参数

大型商业综合体建筑结构复杂、空间大、业态繁多，其中包括很多部分，如步行街、餐厅、精品店以及营业厅等，而若想实现暖通空调的节能，应当要根据不同部分的实际需求而选择不同的室内设计参数。一般情况下，对于步行街部分，夏季温度可保持在28℃左右，冬季温度可保持在16℃-18℃左右；夏季相对湿度可保持在 65%以下，冬季相对湿度可保持在30%以上；新风量可保持在 20m3/h•P左右；噪声可保持在60d B（A）。对于餐厅，夏季温度可保持在24℃ -27℃左右，冬季温度可保持在18℃-22℃左右；夏季相对湿度可保持在65% 以下，冬季相对湿度可保持在30%以上；新风量可保持在20m3/h•P左右；噪声可保持在60d B（A）。对于精品店，夏季温度可保持在25℃-27℃左右，冬季温度可保持在16℃-18℃左右；夏季相对湿度可保持在65%以下，冬季相对湿度可保持在30%以上；新风量可保持在25m3/h•P左右；噪声可保持在60dB（A）。对于营业厅，夏季温度可保持在26℃-28℃左右，冬季温度可保持在16℃-18℃左右；夏季相对湿度可保持在65%以下，冬季相对湿度可保持在30%以上；新风量可保持在20m3/h•P 左右；噪声可保持在60dB（A）。

2.2以人流量调整设计指标

对于商业综合体而言，人流量和室内温度有着直接联系，根据人流密度设计空调参数，也能够起到节能效果。例如在某商业建筑的超市中进行人流量调查，在9：00~15：00，超市内人流密度达到1.3人/m2；在16：00~20：00，超市内人流量密度可以达到2.2人/m2；在节假日，人流密度则能达到3.25人/m2。如果没有根据人流量密度进行供热供暖，会造成商场温度过高或者过低，造成大量资源的浪费。在商场中展柜较多，超市中也有很多加工散热设备，自动扶梯也不间断进行作业，使得照明负荷和设备负荷成为了最耗能的项目。因此，以40~45m3/（h•人）的新风量进行新风系统的设计，从而让新风供应得到满足，特别是在季节过渡阶段使用新风进行室温调节，在冬季将内区余热排除，增加新风量，从而形成良好的节能效果。目前在建筑屋面中常使用保温技术，热量散失和冷风渗透明显减少，因此适当减少冷负荷和热负荷的指标数值也能够有效起到节能效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3选择合适的冷源和热源

我国商业建筑多位于城市繁华地段，多使用城市集中式的供气供热作为热源，在建筑内部建设换热站可以为室内进行二次供热，冷源则多使用独立的吸收制冷剂和电制冷获得冷冻水。在选择冷源和热源之前，先要了解清楚市政配套设施，确定水、电、气的收费标准。对于商业综合体建筑而言，选择多种制冷方式构建中央制冷站，在一个制冷项目中集中使用吸收制冷、电制冷以及其他相关制冷方式，集中储存运行过程中生成的冷冻水，并根据建筑内部不同的负荷，对冷冻水进行分配。使用这种方式可以使用数字控制系统掌握制冷机组工作状态，从而可以避免设备功率过大，造成长时间的低负荷运转。如果负荷需求小，要使用小功率的冷水主机展开供应。例如：在商场中电影院的夜间场次，要使用小功率主机进行供冷。如果负荷需求高，则要使用大功率主机制冷，并使用小功率主机作为辅助方式。

2.4设计空调系统分区

在商业综合体建筑中，分区正确性关系到空调系统的效果。商业也综合体建筑一般是方形结构，在临街店铺和商场入口设置为外区，冷负荷和热负荷的需求相对较大。商场内部为内区，内区照明和设备受到外界环境的影响较小。因此，需要区分开内区和外区，在冬季将内区热量回收，使用新风系统调节内区的温度。在内区使用全空气定风量的空调方式，根据人流密度的变化调整室内温度，在外区使用风机盘管和新风系统的空调方式，从而保证内区和外区的空调系统达到节能效果。

2.5暖通空调系统形式的设计

在大型商业综合体的百货区、餐饮区、电影院以及数码广场等部分，一般可以设计低速单风道全空气系统，这种系统一般是采用组合式空调机组，其不但标准配置比较简单，并且可有效过滤灰尘、净化空气，以及能耗较低，节能性较好。在精品店和娱乐区，可以设计风机盘管加新风，并采用吊顶式空调机和独立新风系统。另外在物业办公用房，可以采用独立的暖通空调系统，并且在一些功能性用房，如 POS 机房、变配电室、消防控制中心等中，还要保证暖通空调系统的 24小时运行。

2.6暖通空调自控系统的设计

通过利用空调循环泵和电动阀门等设备在暖通空调冷热量供应系统进行应用，可以自动调控空调冷热系统，并针对冷热系统的功能参数进行收集和分析，合理设置空调系统的运行功率、水量及温度等，实现对空调冷热量负荷的有效控制，确保其处于空调系统能够承受的范围内，以此来提高设备的效率和运行质量。而且通过控制空调系统，还可以实现资源的节约，降低能源。另外，将鼓风设备设置在空调断口处，还可以有效地控制商场内空气的流动，确保建筑内部新风量的有效流通，从而起到换气作用。

2.7全面使用节能技术

一，使用变频技术，在商业建筑中使用变频技术可以根据室温实际情况调整空调的温度，通过自动智能调节，最大程度上减少能源的浪费。二，积极使用新能源技术，例如利用太阳能补充电能的使用，从而减少电能的消耗。三，安装能源回收装置，利用回收装置将建筑空调系统产生的余热收集起来，重复使用。热回收装置是使用载热流体回收，让热量传递出去，让能源消耗得到降低，让室内满足湿热的要求。

结束语：

随着“低碳”概念的深入，其已经在社会各界中达成共识，而暖通空调系统中的节能设计也引起了设计人员的注意，他们采取一系列技术措施，在社会和环境可承受的范围内，使得能源的利用效率不断提高。节能新技术的应用不仅可以有效降低能耗，达到节能减排的目的，还可以有效保护自然资源。这对于自然和社会的发展具有双重意义，是社会发展的必然趋势。

参考文献：

[1]高忠海.大型商业综合体暖通空调节能设计[J].建材与装饰，2020（01）：129-130.

[2]仲训禄.商业综合体的暖通空调节能设计[J].中国新技术新产品，2019（16）：100-101.

[3]曾浩华.大型商业综合体暖通空调节能设计探讨[J].建材与装饰，2019（02）：134-135.

[4]贺苗.大型商业综合体暖通空调节能设计[J].科技与创新，2017（06）：101-102.

论文作者:黄礼君

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a2e79da3765d6013b880635.html