# 露天矿山台阶深孔爆破大块成因及解决措施论文_梁钰

摘要：在现今社会，煤炭在各行各业需求中占的比重越来越重，呈现出了逐渐上涨的趋势，做好采矿工作就显得至关重要。在我国科技水平的快速提高下，对于深孔爆破技术的应用范围不断扩大，因此，本文分析了露天矿山中深孔爆破根底以及大块率的成因，并提出一些切实可行的解决方法，通过生产实践的论证有效地解决这些问题，提高了矿山的生产率，保证了露天矿山的生产循环。

关键词：露天矿山；深孔爆破；大块成因；解决措施

引言

目前深孔台阶爆破是露天煤矿石方剥离爆破中普遍采取的爆破方法。然而，深孔台阶爆破时又普遍存在大块率偏高等问题。大块率是评价爆破效果的重要指标之一，大块率高直接影响铲装作业效率，增加挖掘机械设备磨损，同时增加二次破碎的工程量和爆破成本，影响矿山的生产和安全。根底率也是评价爆破效果的重要指标之一，根底率偏高造成平台底面凸凹不平，不但影响本次爆破石方铲装，而且也会影响下一爆破循环正常进行。因此，分析产生大块等原因，提出解决措施具有十分重要的意义。

1矿山地质与爆破概况

矿山中主要以断裂构造为主，矿石的种类多种多样，不同的矿石的普氏硬度不同，奇爆破性也存在着很大的差异，矿石的普氏硬度比矿石较小，也存在于其独特的性质。露天矿山的爆破运用高精度的雷管联线，进行逐孔起爆。与此同时，在进行深孔爆破时，要安排好台阶的高度以及孔的深度，合理控制炸药的使用量，避免因用量过多或过少而影响到爆破的效果。

2露天矿山台阶深孔爆破大块产生原因分析

2.1现场实际情况

通过对采场布孔及爆堆效果的现场查看分析表明,大块主要产生于清渣爆破前排孔、炮孔填塞段、抵抗线和孔网参数较大以及岩土互层等区域。

2.2原因分析

清渣爆破时,前排孔抵抗线较小,为防止炮孔正前方出现飞石,前排孔装药量集中于炮孔底部,使其沿炮孔轴线方向的炸药能量分布不均。填塞段及孔口附近能量不足,岩石破坏不均匀。岩土互层或同一爆区存在不同的岩性,炸药爆炸产生的应力波和爆轰气体从相邻的较软岩石层泄露,炸药能力在较硬岩石区域得不到充分利用,造成大块率增加。结构面的影响,节理、裂隙较多的岩体内,炸药爆炸产生的爆破波在节理、裂隙内急剧衰减,爆轰气体泄露,造成节理、裂隙区域产生较多的大块。孔网参数布置不合理,当孔网参数过大时,距离药柱较远的中心区域往往容易产生大块。

3露天矿山台阶深孔爆破大块产生防治措施

3.1深层打孔

深孔爆破技术的重要应用环节之一就是深层打孔。在进行钻孔作业时，要在明确孔距离、孔排数和排距离、超深以及底盘抵抗线的基础上开展。确定孔距离需要在同一排列中，计算分布在孔中线位置附近的2个孔，设定合理孔距提升爆破质量。同时还要对底盘抵抗线进行确认，计算首排孔中心线与台阶坡底线之间的间隔距离，减少后冲现象的产生。再则对超深进行精确探测，让孔洞深度超过现场台阶高度，降低炸药的安放位置，减少台阶底部的阻力。在进行打孔时还要确定排距，对矿山进行多排爆破时，相邻的爆破排之间的距离也要控制在合理范围内。

3.2选择合理的孔网参数

选择合理的孔网参数不仅要利用相关的原理和数据，也要充分结合进爆破和矿山治理的经验，设置合理的孔网参数。首先要根据矿体的特性选择合理的炸药使用量，其中，前排抵抗线是否合理，严重影响着深孔爆破后的根底和大快率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在矿山中布置炮孔时，要充分考虑到矿山的地质条件和周边环境，并且要确定矿山边坡和台阶的最小抵抗线，同时，在其安全的前提下，要根据实际情况来选取合理的前排抵抗线，如果抵抗线过大，就会导致根底的产生，必须要进行充分的研究，选取最合理的抵抗线大小。

3.3优化装药结构

露天煤矿岩石产状变化大的特点，采取分段装药、不耦合或者辅助小药包、辅助炮孔来改变装药结构和填塞长度等措施，达到降低大块率的目的。岩体构造比较均一时，可以在下部装爆炸威力相对较大的乳化炸药，中、上部装威力较小的粉状膨化硝铵炸药或者混装铵油炸药;当装填成卷炸药时，下部直接丢装破开的药卷成耦合装药结构，中上部装正常药卷逐个吊装，改成不耦合装药结构。岩体构造不均时，采用间隔装药结构，即在炮孔中把炸药分成数段，使炸药的爆炸能量在岩石中按岩体构造布置。间隔装药时，把大部分炸药装在硬岩或整体性好的岩石段，孔中不装药或少装药部分要选择在爆炸气体可能逸出的岩性薄弱段。如果岩体是水平走向的层状岩石，那么装药部位应该位于较厚或较坚硬的岩层部位。

3.4露天矿爆破质量管理

管理露天矿爆破的质量，首先要选择合理的炸药种类。当炸药的波阻抗符合矿体的波阻抗时，矿物能够吸收炸药所释放的能量，使矿岩破碎更加充分。露天矿区中深孔爆破所使用的炸药有许多种，因此，在选用炸药时，必须要充分结合现场的条件以及炸药在现场使用的可行性，其中，不同的炸药种类也适用于硬度不同、可爆破性不同的矿石，在生产爆破时，要充分结合矿物特征，也可以根据实际情况，将不同的矿石组合使用，能够有效的改善爆破的效果和质量。其次，要进行科学的管理和严格施工。要对所有的环节进行全程监督和把控，每个部门要有专门的人员对其他人员进行监督和考核，明确责权制度，将每一份责任落实到每一个员工的身上，在施工过程中，必须要严格按照标准要求进行操作，在布孔时要充分考虑到露天矿山的地形条件，然后利用量尺来丈量和标定。在钻孔时必须要保证孔深在合理范围之内，角度也不得有过量的偏差，然后对炮孔进行检验，保证其孔位、孔深、孔温、角度以及抵抗线的分布情况都在合理的范围之内，将记录的数据交给工程师，为工程师在进行钻孔和确定药量以及装药提供更多数据保障，尽量保证药量在爆破区均匀分布，保证爆破质量。

3.5提高工作人员素质，组建专业的技术人员队伍

相关工作人员的素质以及技能水平对于整个采矿工作来说发挥着至关重要的作用，对于该技术的应用效果也有较大的影响，所以要想提高该技术应用效果，就要注重对工作人员素质及技能水平的提升。因此，在日后工作当中，首先，煤矿企业在进行招聘该方面的工作人员时，就需要对其进行全方位考察，不能够为了节省此方面的成本而选择一些不具备专业知识的人员进行相关作业，尤其是负责钻研操作的工作人员必须具备专业操作资质。聘用具有专业技术资质的工作人员，对于企业整体工作人员素质的提高有着巨大帮助作用。其次，企业也需要加大在此方面的资金投入力度，例如，设置一些培训班对于工作人员进行定期培训，并且也要提高工作人员的实践操作能力及理论知识掌握水平，可以更好地与实践工作相结合，进而提高该技术的应用成功效率，为企业的建设发展组建一支高素质的爆破人才队伍。

结束语

降低露天爆破大块率几乎是所有露天矿山亟待解决的问题。针在爆破实践中不断地学习与改进,找出了产生大块的原因,采用一系列的技术手段和管理措施,并总结出符合矿山的一些经验,确实有效地改善了采场爆破质量,降低了深孔台阶矿石大块率,为采场高效生产奠定了基础。同时大大减少了二次破碎量,提高了铲装和运输的效率,降低了矿山开采的综合成本。

参考文献

[1]崔奔.煤矿掘进中的深孔爆破技术分析[J].能源与节能，2019(02):109-110.

[2]代鹏程.浅析露天石灰石矿中深孔爆破根底及大块率的成因与防治[J].贵州广播电视大学学报,2018,23(03):63-64.

[3]周宇,宋日,孙健东.掏槽爆破技术在露天煤矿的应用[J].煤炭技术,2017,36(4):95-96.

论文作者:梁钰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a4f59521be4f0cf0a0d5e21.html