# 住宅平屋面论文_任立群

摘要:随着科学技术的不断发展，住宅楼的修建质量也在逐渐提高。在住宅楼的修建过程中，防水工程作为保障人们正常生活的重要技术工程，必须要保证使用较好的原材料，并保证能够通过对施工质量的控制，提高住宅楼的整体居住质量。SBS改性沥青防水卷材与传统的防水材料相比具备诸多的优势，但是在实际的铺设过程中，由于铺设方向、铺设顺序以及所选择尺寸问题，都会影响实际的施工质量。基于此，本文通过分析SBS改性沥青防水卷材施工注意事项，探究如何通过控制施工要点提高施工质量。

关键词:住宅楼；SBS改性沥青防水卷材；施工质量

引言:在住宅楼的居住过程中，防水工程作为保证住宅楼居住质量的重要工程，在人们的居住过程中起到了非常重要的作用，一旦防水工程的质量达不到国家和行业标准，不仅会导致住宅楼的居住质量下降以及人们的经济利益遭受损失，还会严重影响人们的正常生活。因此，负责住宅平面屋防水工程建设的工作人员，必须要保证防水工程所使用的原材料为SBS改性沥青防水卷材，同时还要控制在卷材施工时的施工质量。保障能够通过提高施工质量，改善我国居民住宅楼的防水工程质量，使人们的正常生活得到更好的保障。

一、防水材料质量控制

要想整体提高我国居民住宅楼的防水工程质量，首先在防水材料的选择过程中就需要进行一定的质量控制措施，现阶段常用的防水材料为SBS改性沥青防水卷材，防水材料质量控制的第1个注意事项是，必须要保证防水材料在使用前经过详细的现场检查，对防水材料的相关物理性能和化学性能进行标准的检测后，才能够保证防水材料应用到防水工程中。在检测的过程中一定要选择专业的检测机构或者检测团队，只有这样才能够保障防水材料，在后期使用时不会出现质量较差的问题。其次是除了对防水材料的材质以及其它相关性能进行检测外，对本次防水工程所需要的防水材料的尺寸也要进行精细的测量，防止由于尺寸出现较大的误差，而导致后期防水工程出现漏水渗水问题。在针对防水材料尺寸进行检测的过程中，一定要保证测量尺寸的相关仪器较为精确，并且处于良好的工作状态。最后是对防水材料进行检测，还需要注意，抽取样本的数量应该得到合理的控制，过多或过少都会影响防水材料抽样检测的质量。如果过多会耽误施工工期，如果过少将会导致不能够全面代表防水材料的质量以及尺寸等问题。尽量控制在每100卷抽取一卷即可，如果样本数量过多，防止工作量过大，也可以适当减少抽取的数量，依次类推到小于100卷时，为了保证准确性需要抽取两卷。防水材料对防水工程质量的影响较大，所以相关负责人员必须要提高对防水材料质量控制的重视。

二、施工过程质量控制

1.基层施工

整个防水工程的大概工作流程是通过找平制定好基层，然后将已经检测好的卷材进行铺设，最后通过注意事项的控制完成整个施工流程，所以基层是保证防水工程施工质量得到有效改善的重要部位。在基层的施工过程中，首先应该进行找平处理，找平所需要的原材料为水泥砂浆，水泥砂浆最容易出现的质量问题是，一旦配水比例不合理，或者施工方法有错误，将会导致出现较大的裂缝，因此必须进行养护才可以保证后期水泥砂浆不会出现开裂问题。同时还要注意基层的的排水通道，排水通道和排水坡度的设计，必须符合行业要求和国家规范，防止后期在排水的过程中出现大量积水问题，而影响整个防水工程的使用质量。最后一个问题是在基层调整和建设的过程中难免会出现突出的位置或者转弯的位置，因此增加了找平的难度，这时可以做成圆弧状的找平层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基层的施工质量是卷材铺设质量提高的重要前提和条件，因此，既要通过使用合理的找平工艺，保证基层的平整度符合后期防水材料施工要求，又要保证基层能够有更好的清洁程度，防止由于杂物过多，而导致后期在卷材铺设的过程中出现粘合不充分的问题，最后是要保证基层能够有更好的干燥度，检查是否到达了足够的关照度，可以随机抽取基层中的某一小部分，然后铺上卷材，在静置4小时左右后进行检查，如果没有发现卷材和找平面覆盖处出现水印，即可证明基层已经达到了相应的干燥程度。

2.卷材铺设

卷材铺设是保证防水工程质量得到有效提高的重要控制流程，因此需要明确铺设的方向顺序及铺设方法。首先要明确卷材的铺设方法，现阶段常用的卷材铺设方法有空铺法，点粘法、条粘法以及满粘法，和机械固定法等，无论选择哪一种卷材铺设方式，都需要根据现场的实际情况来进行合理性的选择。例如当铺设的卷材在后期防水工程使用过程中所需要承载的力过大时，可以选择机械固定法以及空铺法等铺设方法。如果使用叠层的铺设方法，则应该优先选用满粘法进行铺设和施工。同时为了防止后期找平层会出现变形现象，应该进行空铺100毫米左右的宽度。其次是需要明确卷材的铺设方向，在铺设方向的选择过程中，需要根据屋面的坡度大小以及后期屋面是否可能出现振动现象来进行合理的选择，与屋脊平行的铺设方式可以应用于屋面的坡度小于3%的情况，与屋面儿平行或垂直都可以的铺设方式，可以应用于屋面的坡度大于3%，小于15%的情况，而大于15%的铺设方式则应该选择垂直于屋脊的铺设方式，这样可以防止卷材后期出现滑落或者移位问题。此在选择铺设方向时，首先要明确屋面的坡度大小，然后再选择合理的铺设方式。最后是卷材的铺设顺序和卷材的搭接处理，也应该具备一定的规则，卷材的铺设顺序应该注意先高后低，先远后近，按照此顺序进行铺设计可以保证，减少卷材的搭接流程，又可以保证卷材铺设的整体性，从而提高卷材铺设和防水工程的使用质量，在卷材的搭接处理过程中，首先应该注意按照行业的相关规定进行搭接宽度的控制和接缝位置的合理选择，防止由于搭接宽度过小，而导致后期出现渗水漏水现象，并且在接缝位置的选择过程中，应该尽量将接缝的位置移到天沟的侧面或者屋面上，避免其在沟底，同时应该尽量防止出现短边搭接的问题，一旦出现了短边搭接可能会导致搭接处的稳固性得不到保障。

3.施工过程质量控制注意事项

除了在实际的施工过程中需要注意相关的技术性问题以外，在实际施工过程中还要注意一些其他事项，例如在施工队伍的选择过程中，必须保证施工队伍具有相关资质证书和上岗证书，其次是在施工前各施工部门之间需要进行技术交底，以图纸和数据的形式进行交底可以保障施工内容更加明确，然后是在实际的施工过程中，还要保证监理人员能够提高对施工质量控制的监管力度。最后是对天气等不可抗因素，要做好提前的防护措施，防止由于强降雨或者大风天气而影响防水工程的施工作业流程和施工质量。

结束语

综上所述，改善防水卷材施工质量，既要控制其原材料的尺寸和相关性能，又要控制其实际的施工流程，尤其是在施工流程的控制过程中需要针对每一个不同的细节进行合理的控制。同时工作人员也需要明确自己的责任和义务，保障能够为提高防水工程质量做出更大的贡献，同时也要确保住宅工程的质量可以得到改善，使我国居民住宅质量得到更好的保障。

参考文献：

[1]王权.住宅平屋面SBS改性沥青防水卷材施工质量控制[J].建筑,2017(10):70-72.

[2]郭树平.环保型SBS改性沥青防水涂料的研制[J].云南化工,2016,43(03):30-32.

[3]戈兵. SBS改性沥青防水卷材耐久性试验研究[D].天津大学,2016.

论文作者:任立群

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a53ed5785cbc479d357d9b0.html