# 高层建筑钢结构施工技术要点的思考论文_吴鑫1,魏文龙2

1身份证号码：34082819860805xxxx；2身份证号码：42232419851007xxxx 中国十七冶集团有限公司冶金工程技术公司

摘要：随着现代城市化的不断加快，我国的城市建设行业高层建筑的施工也在不断的增加，从而不断将城市发展进步的情景体现出来，同时促进高层建筑钢结构技术的进一步创新。但是，当前高层建筑在施工过程中仍然存在着不足，这就要求施工企业要重点考虑高层建筑钢结构施工技术的质量和安全性，从而进行科学合理的分析，弥补高层建筑在施工过程中的不足，所以对高层建筑钢结构施工技术要点的具体分析具有十分重要的现实意义。

关键词：高层建筑；钢结构；施工技术；要点

1高层建筑钢结构的基本论述

在高层施工过程中应用最广泛的一种施工技术就是高层建筑钢结构施工技术。极快的施工速度以及极高的工业化强度两大特点是高层建筑钢结构特有的。高层重型钢结构施工、钢和混凝土组合结构施工以及大跨度空间钢结构施工等都是高层建筑钢结构施工包括的类型。但是，高层建筑钢结构本身也存在着一定程度的劣势，钢是一种金属材料，其具有极强的热传递性，这就导致高层建筑钢结构的热传递性非常强，如果高层建筑发生火灾，那么就会破坏整个高层建筑，因此造成无法预算的损失。所以，施工人员在施工过程中，如果利用到高层建筑钢结构施工技术，首要做好安全性的防范，使施工质量和施工过程都要达到一定的标准，从而使整体的施工效益不断提高。

2高层建筑施工的现状

目前，我国的经济和科技在经济全球化和信息化的推动下得到了迅速的发展，其也积极的推动了我国城市现代化的发展。在高层建筑数量快速增加的阶段，不但要适应多样化的社会现状，更要对高层建筑的质量和技术十分重视，因此要不断创新和完善高层建筑施工技术。根据高层建筑施工目前的现状，要对高层建筑施工逐层的施工特点进行全面的把握，从而在一定程度上提升施工的效率和时间，使施工过程中各个工序之间的衔接能够不断加强，同时，还可以强化总承包的管理力度。在具体的实际施工过程中，要想在一定程度上提升垂直运输体系的施工效率，就要将高层建筑垂直发展的特点以及紧密的施工进度作为基础。在高层建筑具体的施工过程中，施工人员要根据搞成建筑施工环境的实际情况优化高层建筑钢结构的施工技术，同时要对施工作业中的安全性和稳定性进行进一步提升。在整个高层建筑施工的具体过程中要与实际的状况相结合，从而使我国高层建筑施工技术的成熟度得到进一步的提升。

3高层建筑钢结构施工的关键技术

3.1高层建筑钢结构施工的测量技术

高层建筑钢结构具有结构复杂、通视条件差、技术要求高等要求。要确保建筑施工的准确性，就对测量技术有了较高的要求。目前，通用的测量高层建筑的方式是双重控制网，就是测量人员利用GPS地位系统对测量基准网进行测定和设立。再利用全站仪、测距仪、工程经纬仪等仪器进行辅助和配合，建立起三维坐标，对整个建筑的钢结构进行模拟测试和定位。再利用科学的计算方法对建筑实际施工中的钢结构进行精准的计算，然后施工方根据计算结果再制定相应的施工方案。测量仪器的先进性和精准性对测量的结果也有重要的影响，比如以前施工现场使用最多的工程经纬仪是光学经纬仪，但是随着科技的发展，光学经纬仪会逐步被数字化显示的电子经纬仪所代替，因为电子经纬仪的精度、速度都更好，而且它还具有自动记录和储存数据的功能。再比如全站型电子速测仪，它是一种集机、电、光于一体的高技术计量仪器，如果在测量中能够选取精密的全站测速仪，就可以对高层建筑钢结构进行全面的测量，这既节约了成本又提高了对建筑钢结构的了解，从而更加利于钢结构施工的精准和质量保证。在实际的高层建筑工程测量中，为了尽可能方便的观测测量目标，还可以在电子经纬仪的望远镜筒上面装上半导体激光器，就可以成为激光经纬仪，这就可以避免高层建筑通视性不好给测量带来的不便了。

3.2高层建筑钢结构的施工技术

3.2.1地脚螺栓预埋技术

厚度为6~10cm的厚钢板是定位钢板的主要选材标准，而定位钢板对整个建筑地脚螺栓的定位和强度有重要的影响。因此地脚螺栓预埋技术的关键在于对定位钢板的尺寸选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆定位钢板尺寸和钢柱底垫板的尺寸要一致，在钢板下面螺栓上还要安装止退调节螺栓并能够调节，再在钢板上预留出直径为15cm左右的孔以方便内部钢筋的捆扎工作。

3.2.2钢柱的安置技术

钢柱的安置主要是要将柱子的标高、垂直度与定位轴线之间的偏差控制好。首根柱子必须要控制好标高和定位轴线，可以利用定位钢板和螺母来进行调节；次跟柱子还要注意利用调节丝杠测试好垂直度。

3.2.3钢梁的安置技术

通过限位钢板的多次校正和临时固定作用，可以确定钢柱与钢梁连接处的垂直度以及轴线的位置，这就是钢梁安置的技术要点。安装时将吊装耳板安在钢梁上，并且焊接两块限位钢板在耳板的两端可以使钢梁被临时固定起来。一般将吊装耳板安装在钢梁两端距中心1/4处，耳板的厚度控制在1~1.6cm之间。而限位钢板一般安装在钢梁的上部，厚度和耳板厚度相同，这样的安装技术可以很好的提高钢梁的安装精度，还能加快施工的速度，是一种既经济又安全的方法。

3.3高层建筑钢结构施工的焊接技术

3.3.1 明确焊接顺序

高层建筑钢结构受建筑本身的形状和结构影响，因此钢结构的排布也会有不同，而不同排列结构的焊接顺序也有着巨大的区别。比如说平面排列的钢结构在焊接时要注意保持方向的对称，从中间开始向四周扩散焊接；而呈竖向结构排列的钢结构要从框架梁到压型钢板支托的顺序焊接。每一次焊接前最好进行试焊接，以确保焊接工艺和焊接质量，焊接完以后还要仔细检查，看是否存在焊接不到位或者有瑕疵的地方，方便及时完善和改工，以免在总验收时再重复工作。

3.3.2 选择最优焊接工艺

钢结构常用的焊接方法有自动或半自动埋弧焊、手工电弧焊、气体保护焊、电阻焊等。手工电弧焊是最基本最常用的焊接方法，但是在一些特殊的钢结构焊接中仅仅使用手工电弧焊是远远不够的，它的效率特别底，劳动强度太大。埋弧焊熔深大、热量集中比较适合厚钢板的焊接，但是它对焊件边缘的精度比手工电焊要高。而气体保护焊没有熔渣，焊接速度快且焊体强度高、抗腐蚀性强，市一中比较优良的焊接方法。电阻焊就比较适合用于冷弯薄壁型钢构件进行焊接。因此在选择焊接工艺时要结合具体的焊接钢材料。

3.3.3 提升焊接质量

在实际焊接过程中，焊接工人应该尽量避免出现焊瘤和焊缝。这就要求工人在进行焊接前要对焊接材料进行检查，以免将腐蚀过的、严重生锈或变质的焊接材料焊接到钢结构上了。要确保焊接质量还要求焊接工人要明确相关的焊接要求，在焊接时规范操作，控制好焊接温度，杜绝出现裂纹、气孔、夹渣等情况。

3.4高层建筑钢结构施工的预变形控制技术

在施工之前，施工企业针对施工全过程进行一次模拟和仿真实验，已获得钢结构节点在施工和吊装中连续变化和累积的变形值，这个变形值就是施工方案与技术选择的理论依据。而获取变形值的这个模拟仿真实验通常被成为预变形控制技术。预变形控制技术还对防范建筑出现三维变形现象有重要的作用，由于先进的许多高层建筑设计非常个性化，就不可避免会出现空间三维变形的现象，比如我国的鸟巢、水立方等极具特色的建筑物，在建筑施工时都一定会进行严格的模拟测算，以保证这些建筑的稳定性和使用性能。

4结论

综上所述，城市发展程度的重要标志之一就是高层建筑的建设，其也适应了城市发展多元化的需求，但是其在数量逐渐增加的同时也要保障高层建筑的质量与安全，从而使施工人员和住户的安全得到相应的保障。这就要求在施工过程中运用专业化的施工技术，合理优化和改革高层建筑钢结构的施工技术，从而使高层建筑的施工质量和安全得到保障，进而加快城市现代化的速度。

参考文献：

[1]吴后春.高层建筑钢结构工程施工技术要点探究[J].门窗，2017，01：101.

[2]张扬波.高层建筑钢结构施工技术要点分析[J].住宅与房地产，2017，05：186+213.

论文作者:吴鑫1,魏文龙2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第18期

论文发表时间:2017/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a5453ab7cad7bd2029d1537.html