# 浅析混凝土施工技术与措施论文_林毓川

海南中龙建设工程有限公司 570206

摘要：混凝土是现在社会当中最重要的土木工程所用的材料之一，也是保证建筑工程质量的基本条件，施工的单位对于混凝土很重视。混凝土施工的技术也是建筑工程当中比较麻烦的工作。本文对建筑工程中混凝土的施工技术进行了探讨。

关键词：混凝土施工；施工技术；措施

引言

对于建筑工程来说，混凝土的施工质量将会直接的影响到建筑建成后的使用质量，也正是因为这样，必须对混凝土的施工技术有足够的、科学的掌握，这样才能够更加有效、更加良好的使用混凝土，才能够发挥其应有的作用。进而使之服务于人。

1.混凝土施工技术

1.1混凝土运输过程

在搅拌生产混凝土的时候，必须要正确的按照制度对混凝土配合比来进行配料，不能够进行临时的改变。在将生产机组进行了全面的检查之后才可以供应混凝土，从而保证在工程施工的期间生产机组能够正常工作还有配料能够达到标准要求；搅拌站质检员要对混凝土质量进行严格把关，对于其出厂塌落度和温度进行监控，保证混凝土拌和的性能符合施工的要求，这样才能够让混凝土出厂；加强搅拌站和施工工地的协调工作，让混凝土到达工地的时候可以及时的进行施工。

1.2浇筑的方法

在混凝土施工过程当中要按照下面的流程进行浇筑，自然流滴、水平分层、斜向分段、持续推移还有一次到顶等等。如果混凝土没有达到标准必须要返回到搅拌机里，在浇筑的过程中不能够在已经拌好的混凝土里面加入水。混凝土在分层浇筑的时候厚度也要把握好，新的一层混凝土必须在被上层混凝土覆盖的情况下才能进行浇筑，这样才能够把上下层的浇筑间隔控制在混凝土初凝的时间范围之内，能够更好的防止施工中的裂缝。

1.3振捣的方式

在混凝土进行振捣的时候应该进行三道的振捣，这三道振捣的分别是：第一道是坡角，第二道是坡中间的位置，第三道是坡的顶部。这三道振捣的位置达到了要求，并且进行合理的配合才能够保证振捣覆盖这整个坡面，达到设计的要求。在使用振捣棒进行振捣的时候要控制好振捣棒的深度还有振捣的时间。

1.4温度的控制

在建筑施工当中对于混凝土的温度掌控有很多方法，现在工程建设当中一般都使用改善骨料级配来进行混凝土的温度控制，具体的方法是：使用干硬性的混凝土，加进去混合料，这样能够降低混凝土当中的水泥使用数量。除了这个方法以外，在搅拌混凝土的时候，使用加水或者是用水把碎石冷却的方法，这样也能够很好让混凝土的浇筑温度降低。

1.5施工的管理

施工人员在施工的过程中需要不断的提高自己的施工技术，从而保证混凝土的拌合等情况能够有着更好的效果，让建筑工程的施工质量达到相应的要求，甚至是更好。对于施工中的每一道工序都要进行严格的检查和管理，保证施工材料和施工技术都是最先进的。

2.控制大体积混凝土质量的方法

2.1使用合适的水泥主楼及车库承台选择“红水河”525R的普通水泥，商住楼的承台选择“三鑫”425R的水泥。

2.2减少水泥的使用是为了减少水泥的水化热，在达到设计和混凝土可泵性的情况下，将425R的水泥量保证在450k8每立方米，525R的水泥量保证在300k8每立方米。

2.3掺外加剂，保证水灰出根据设计的需要，混凝土当中加入水泥用量4％的复合液，它有着防水剂、膨胀剂、减水剂、缓凝剂这几种外加剂的特点。溶液当中的糖钙能够加强混凝土的混合容易性，让用水的量降低百分之二十左右。

2.4严格的骨料级配进行控制和合泥量使用10.40mm连续级配碎石，细度模数2.80-3.00的中砂。砂、石的泥土量保证在1％以内，并且不能够加有机质等其他杂质，坚决不能使用海沙。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5优先选用混凝土施工配合比需要依据设计的强度和泵送混凝土坍落度的需要，经过试配优选，确定混凝土的配合比如下：使用425R的水泥的时候是水：水泥：砂：碎石：复合液＝0.25：1：1.82：2.51：0.04；使用525R的水泥的时候是水：水泥：砂：碎石：复合液：0.50：1：2：2.77：0.04，坍落度150J18cm。

2.6严格的控制混凝土入模时的温度，在施工的过程当中应该对碎石进行洒水降温，让水泥库有良好的通风，自来水提前放入80立方米的地下蓄水池当中进行降温。在浇筑主楼的承台时候，将水提前放人商住楼的地下二层水箱当中进行降温，使入模的温度保证在25以下。

2.7加强技术的管理和加强对于原材料的检查。施工当中严格的按照方案来进行指导施工，明确分工。对于计量的监测工作进行加强，定时的进行检查并且详细的记录，重视浇筑过程当中会产生的冷缝，并且及时采取措施进行防范。

2.8合理的组织劳动力和机械设备

（1）施工人员分班作业。每班进行工作交接要提前半个小时进行，人没有到岗不能进行换班，并且要知道换班时候应该注意的问题，防止在交接班过程带来质量隐患。

（2）承台浇筑使用泵送的方法，并且要用塔吊进行配合，防止接泵管或堵管的时候混凝土产生冷缝。砂、石使用自动配料机进行配料，装载机进行配合。

3.混凝土的材料要求

3.1材料配合比要求

配合比是混凝土投入使用之前的关键环节。只有通过相关的检测以及精确的实验数据，才能够确定适用于具体建筑工程的配合比，应尽量的使用水化热比较低、凝结时间长的水泥，水泥应该具有出厂的合格证和进场的试验报告；大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下，应提高掺合料及骨料的含量，以降低单方混凝土的水泥用量；为满足和易性和减缓水泥早期水化热发热量的要求，宜在混凝土中掺入适量的缓凝型减水剂宜采用饮用水。如采用其它水，其水质必须符合《混凝土拌合用水标准》（JGJ63一89）的规定；优先选用中砂或粗砂，为增加混凝土的抗裂性，含泥量严格控制在 2% 以内。选用自然连续级配的卵石或碎石，粒径5～40mm，为增加混凝土的抗裂性含泥量严格控制在 1% 以内。外加剂的掺量应根据施工需要通过试验确定，质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加及应用技术》GB50119等和有关环境保护的规定。

3.2材料外加剂

混凝土的开裂，是比较常见的现象，但是混凝土的开裂会直接的影响到建筑结构的质量，而选择适当的、合理的外加剂，能够有效的减少混凝土的开裂现象，比如说在混凝土中添加适量的粉煤灰，就可以直接的改善混凝土的干缩性以及脆性，这样不仅仅降低混凝土开裂的可能性，还能降低混凝土的水化热反映。

3.3材料骨料的配置

骨科指的是混凝土中的石、砂，这也是混凝土中的重要构成部分，所以总的来说对于骨料的要求是非常严格的，不仅仅要具有高强度、高质量，更应该是物理化学性能比较稳定的、没有其他有机杂质的。在通常的状况下，混凝土当中的粗骨料应该使用自然连续级配还有碎石，而且最大的粒径不能够超过结构截面最小大小的l/4，与此同时不能够超过钢筋间距最小净距的3/4。细骨料适合使用中粗砂。

4.混凝土施工过程管理

在施工的过程中，相关的施工人员应该重视对工人技术的交底工作，严格对踩筋现象进行控制，而且钢筋工应该能够及时的整改板筋位移、松绑、踩筋和保护层。同样，还应强化钢筋工程的检查，保证混凝土楼板厚度、混凝土的强度、钢筋的直径和上下层钢筋中间的有效高度、钢筋的锚固长度、下层钢筋的保护层厚度达到设计要求。除此之外，在施工的过程中要尽可能的少留施工缝，而楼板找平层厚度也应该符合设计的要求，不宜过厚，混凝土在进行浇注之后，要一次性压平磨光。

5.总结

混凝土是现代建筑的基本材料之一，具有容易成型，取材方便等优点。混凝土技术对于实现建筑施工工程质量及安全都起了决定性的作用.。

参考文献：

[1]张胜芝；周玉艇；；对混凝土整体结构浇筑质量问题的探讨[J]；科技咨询导报；2007年07期

[2]朱艳；；浅谈混凝土施工缝处理方法及预防节点区施工质量的措施[J]；甘肃科技纵横；2010年02期

[3]王彩霞；王彩慧；；混凝土工程质量通病的产生及防治措施[A]；土木建筑学术文库（第11卷）[C]；2009年

论文作者:林毓川

论文发表刊物:《航空军医》2015年18供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a9b32f99431069c819be6b1.html