# 试论公路工程工地试验标准化建设与规范化管理论文_蒲春玲

中交二公局第六工程有限公司 陕西省西安市 710000

摘要：近年来，我国经济发展非常快，各项基础设施也在加大建设力度，而高速公路作为基础的交通设施也已经大量投入建设中，建设企业对于试验检测工作的重视度也逐渐提高，要根据实际需要建立一个符合标准要求的工程试验室是保证公路工程检测质量的重要措施。所以务必要加强重视公路工程试验室的标准化建设以及规范化管理。

关键词：公路工程；工地试验室；标准化建设；规范化管理

引言

公路工程工地试验室的目的是为了保障工程质量，提高工程施工效率。因此工地试验室必须严格执行国家、交通运输主管部门的相关法律、法规和技术标准、规范、规程，独立开展试验检测活动时应坚持科学、客观、严谨、公正的原则。为工程施工建设提供真实、准确的试验检测数据和报告。

1公路工程工地试验室的标准化建设

1.1工地试验室选址

工地试验室应作为一个相对独立的活动场所存在于高速公路项目建设中，故在工地试验室的建设要保证试验室位置的安全性，保证工地试验室仪器设备精确性、人员生活和检测工作的正常运转。选址时应综合考虑各项因素，具体包括：要设立在远离地质灾害、频繁发生自然灾害威胁的地段，避开高压线、危险物品、有安全隐患的地段，对有可能发生地质灾害和自然灾害地段设立的工地试验室要采取防范措施。要求工地试验室附近交通便利，有试验人员生活工作必备的通电、通水、通信、通网等基础设施。如果设有拌和站，临近拌和站便于管理和节约交通费用，不宜建在易产生干扰的地段。尽量设置在所管辖标段的中部，便于项目集中管理。工地试验室的规划应坚持功能分区设置、场地布局合理、组织互不干扰、经济适用等原则，以尽可能确保检测数据的客观性和准确性。

公路工程中合同段工程线路比较长，造成工作不便或应施工段落划分的要求，设置分支试验室，分支试验室是本项目工地试验室的一部分，应该按照工地试验室标准化建设，并接受质量监督机构的管理。

1.2工作人员配置

公路工程工地试验室在人员配置方面要遵循当地省站和建设单位要求，结合项目的实际情况，配备满足数量及资质的试验检测人员。人员发生变更时，必须由母体试验室提前一个月提出申请，更换同等资历人员。

工地试验室实行授权人负责制。母体试验室授权工地试验室负责人对工地试验室实施管理和运行负责。母体试验室授权至工地试验室的所有人员必须持有公路水运工程试验检测证书，并注册至母体试验室，不得同时受聘于两家或两家以上单位，具有相应的专业基础知识和能力，确保检测工作顺利进行。人员应根据证书专业合理配置，涵盖工程涉及的范围和内容，同时，授权负责人要有丰富的试验检测工作经验、掌握一定的管理知识，熟悉质量体系，能够解决现场的实际问题。

1.3仪器设备配置

工地试验室应配备专门的试验检测仪器和辅助设备，并确保各仪器设备性能良好；仪器设备应与各项目规范提出的功能、准确度和技术指标相符；根据各工作室使用要求划分仪器设备的操作空间和距离，尽量减少交叉因素的影响；就近摆放用于同一个检测项目的仪器设备，方便项目现场管理。

1.4功能操作室

工地试验室各科室的设置将功能区、办公区、资料区分区设置，互不干扰。每个独立的科室应设置本科室运行必须的基础设施和环境条件。公路工程中一般应包括土工试验室、集料室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、外检室、储藏室等。不同的工程类型可以根据实际情况和工作内容设置检测室。

有振动源的土工室与需要精密称量的化学室，相对湿度大于95%的标准养护室与资料室、办公室等不宜相邻设置。水泥混凝土室、力学室、标准养护室、沥青室和沥青混合料室、样品室、办公室和资料室等可以相邻设置。工地试验室建设前，应提前规划各检测室的基本条件设施、仪器位置及摆放、人在操作仪器时的空间需求等，并绘制平面图。

1.5环境建设

各检测室给水、排水设施应齐全，保证水质、水温、水压、水量的需求，水泥室、水泥混凝土室、石料室还要设置泄水槽和沉淀池，经常清理，保障畅通。各检测室还要有通风的窗口，对于化学室、沥青室、沥青混合料室要加装机械通风设施。不仅要保证稳定开展试验检测工作的环境，还应保证各项环境条件满足相应规范、标准、规程等要求。

1.6温度、湿度

对温度、湿度有要求的检测室，根据房间的空间大小，在不影响试验检测结果的位置安装空调、加湿器等设备。室内悬挂经过检定或校准的温湿度计，数量根据空间大小决定。每天记录温度湿度，对于温度湿度有要求的功能室，试验操作前，提前半小时调试，满足要求后方可开始试验检测工作。

1.7面积

试验室检测用房面积包括各检测室、养护室、留言室、样品室、资料室、现场检测室等用房面积，办公室、会议室不计入检测用房面积，部分工作室的使用面积推荐表如表1所示。

表1工地试验室部分工作室使用面积参考表

2公路工程工地试验室的规范化管理

2.1工地试验室质量管理体系建设

公路工地试验室可以结合项目建设要求，建立健全的工地试验室质量管理体系，将影响质量的各项因素整合起来，包括技术、设备、人员、环境安全等，形成质量管理全员参与、全员遵守的局面。该体系主要内容包括：试验室工作职责；试验检测人员管理职责；试验检测仪器设备管理制度；样品管理制度；环境管理制度；试验检测工作程序及质量管理制度；不合格报告制度；检测事故分析报告制度；外委试验管理制度等。定期组织人员培训学习质量管理体系和各项管理制度，并要求每位工作人员能够熟练掌握各项制度要求，加强考核和检查，确保各项制度执行的有效性。

2.2档案资料归纳管理

在试验室管理过程中，加强对试验室档案的归纳管理工作也是一项十分重要的内容，可以依照试验室的有关数据信息来反映出工程质量和试验室工作的完成情况，也能够实现实时的监控。但需要注意的是，试验室内的资料和档案必须要确保其真实性和准确性，且要妥善保管好所有的重要信息，做到不泄露数据严格保密。任何一项试验记录报告均需相关负责人签字齐全后方可存档，对于所有试验资料不得涂改删减，同时在保管档案的过程中也要注意分门别类，建立各项台账及目录，以便于后期查阅。

2.3安全管理

试验室仪器设备在工作前必须检查电源是否正确，电器接地是否牢靠，水、气是否畅通，然后试运转正常后，方能开始工作。对于钢筋拉伸、混凝土抗压等试验存在危险的仪器设备，应当安装必要的防护设施。试验室用电应设置独立的专用线，为防止漏电并在总闸上安装触电保护器，各功能室也要分别安装触电保护器。汽油、酒精等易燃液体应远离电源，化学室设立专库专柜存放，双人双锁，随用随取，随取谁还，并严格做好取用记录，禁止在工作室内吸烟。化学室还需设有专用废气废液收集桶，试验后有害物质废液做好归类统一处理。

结束语

公路工程试验室作为公路工程施工中不可或缺的一部分，其重要性不言而喻，精准的数据和标准化操作，关乎着整个公路工程施工的质量以及最终的验收，所以加强公路工程工地试验室标准化建设和规范管理具有十分重要的意义，特别是近年来随着我国公路建设里程的不断扩张，持证人员的紧缺，试验检测行业也受到了国家和各企业单位的高度重视。建立一个具有高规格，高标准化的工地试验室对完成有关的试验检测工作起着至关重要的作用。

参考文献：

[1]公路工程工地试验室标准化指南.人民交通出版社，2013.

[2]公路水运工程试验检测人员考试用书：公共基础.人民交通出版社，2018.

论文作者:蒲春玲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a9efb26eb12b6856b685e51.html