# 柔性输电技术在智能电网中的应用研究论文_王晨雷,王东明

（华北水利水电大学 河南省郑州市 450045）

摘要：随着现代科学技术与互联网技术的不断发展，为输变电技术的发展和电网的发展带来了新的机遇，同时也促进了智能电网中输变电技术的合理应用，有益于提高电网用电效率，降低智能电网的复杂程度。本文先对柔性输电技术及智能电网进行了概述，然后对柔性输电技术在电网中的具体应用进行了分析。

关键词：柔性输电技术；智能电网；应用

以电网建设角度而言，智能电网的发展已处于较为成熟阶段，而随着输变电技术的不断发展，逐渐将之运用到电网的建设过程中，输变电技术具有的高技术含量、系统强度及协作性，注定了它将在智能电网中发挥出巨大的作用。将柔性输电技术运用至智能电网中，能够有效增强智能电网的安全性与稳定性，真正意义上实现提高智能电网的用电效率，降低智能电网复杂程度的目的。

一、柔性输电技术及智能电网概述

1、智能电网

智能电网即电网的智能化，是以通讯网络为建设基础，并通过对传感、测量技术、设备技术、控制方法及决策支持系统技术等的运用，实现最终的可靠、安全、经济、环境友好目标。简单来说，智能电网能实现电网的信息化、自动化及互动化等，能真正为电能质量的提高奠定扎实基础。

2、柔性直流输电技术

柔性直流输电技术是一种创新的直流输电技术，结构方面与高压直流输电较为类似，其构成主要是由换流站和直流输电线路构成。它与传统高压直流输电有较大的不同：（1）换流器运用的是可关断器件IGBT，具有关断电流能力；（2）无源逆变运用的是脉宽调制技术，对受端系统的容量并无实际要求，实现了常规直流输电向无交流电源负荷送电的目的；（3）灵活的控制方式与最佳的运行特征能提高交流电网电能的质量；（4）将经济应用功率的范围缩小至几十MW。此外，柔性直流输电在孤岛供电、城市配电网的增容改造、交流系统互联等多方面都有着极强的优势，是促使大电网格局发展的关键所在。

3、柔性交流输电技术

柔性交流输电技术将电力电子技术、微处理、微电子技术、通信技术和控制技术融合了起来，是能够灵活、快速控制交流输电的一种新技术，能够不断增强交流电网的稳定性，并不断减少电力传输的成本。此技术能借助电网提供的感应或无功率，不断提高输电的质量与效率。

二、柔性交流与直流输电技术在智能电网中的具体应用

1、柔性交流输电技术的应用

第一，有源电力滤波器，简称为APF。APF能避免用电载荷在电网系统中运行再次出现有害电压与电流分量，确保高次谐波等有害分量不会对电网系统造成污染。APF对电网的综合主动补偿是以PWM电力电子脉冲时的全控调控的，以此为基础给电网系统极性相反且大小相等的电压或电流用以补偿。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆围绕电网的运行特点，将APF、电力电子控制及电路结构技术三者的有效结合，能不断优化三相不平衡、长距离线路电压差、高次谐波及基波正序无功补偿等功能，同时可以根据实际工程应用的实情对上述的补偿方式进行有效结合。此外，为了实现对用电载荷短的无功功率补偿，需对高次谐波分离进行合理控制，并对APF、电子元器件电容电量及电阻进行并联，真正意义上提高供电的质量。

第二，静止无功补偿调控装置，简称SVC装置。SVC装置由三部分构成，即固定电容器组、晶闸管控制的电容器组（TSC）及电抗器组（TCR)，实现整个装置的功能主要是依靠TSC和TCR来完成，是一种无功补偿系统。当SVC装置处于接入输电线路状态时，通过TSC和TCR的调节，能促使系统的无功输出不断变化，从而提高系统的稳定性。此外，SVC装置使用时具有较强的局限性，如电网电压波动大的时候，SVC装置会表现出极强的恒阻抗特性，局限其作用的有效发挥。因此，这就需要在对SVC装置使用时，必须要确保电网电压的波动控制在合理范围中。

第三，静止无功补偿装置，简称为STATCOM装置。它是一种不具有旋转部件、快速、平滑可控的动态性无功功率补偿装置，能并联使用可控的电抗器与电力电容器。电抗器与电力电容器处于互补状态，前者能发出无功功率，后者可以吸收无功功率。对电抗器的合理调节，可以使整个装置快速进行反向调节，实现快速响应目的。根据电抗器的调节方法，可以将STATCOM装置分为可控饱和、自饱和及相控三种类型。目前STATCOM是最为先进的无功补偿装置，只需要通过电力电子器件的高频开关来产生所需无功功率，尤其适合用于中高压电力系统中的动态无功补偿。此外，将STATCOM装置运用于智能电网中，可以避免出现低频谐振的现象，因为装置中的电容器的容量普遍较小。

此外，还包括静止无功发生装置和统一潮流控制装置等核心装置，由于篇幅原因不进行一一分析。

2、柔性直流输电技术的应用

第一，新能源接入。新时代背景下，除了水电外，风电和太阳能发电将会成为可再生能源发电的主力，但这些再生能源都具有功率波动大的情况，传统的交流输电系统难以达到电源接入要求。而将柔性直流输电技术运用到智能电网中，则可以使其控制处于灵活与经济状态，能满足大量分布式电源的合理接入。

第二，大城市负荷密集地区的供电。随着我国经济的不断发展，负荷密集的地区越来越多，较多地区都需要从外地向城市中心输入的大量电力，这是传统交流输电所不能实现的。而将柔性直流输电应用到智能电网中，不仅具有占地面积小、环境影响小等特点，还可以在紧急情况下作为保安电源和黑启动电源，能实现外地向城市中心进行安全供电。

【总结】

现代化背景下人们对于电力能源的质量、可靠性及经济性等方面都提出了全新的要求。将柔性输电技术应用到智能电网系统中，能有效优化电力能源的配置与调节，为供电系统高效节能、安全稳定及灵活的运行奠定基础。

参考文献：

[1]输变电技术在智能电网中的应用[J].范建明.山东工业技术. 2017(16).

[2]浅析输变电技术在智能电网中的应用[J].陈德阶. 通讯世界. 2015(17).

论文作者:王晨雷,王东明

论文发表刊物:《电力设备》2018年第11期

论文发表时间:2018/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ab82f338ff836666c40ef46.html