# 试论液晶电视显示屏常见故障分析与维修论文_庞书胜

（海口技师学院 海南海口 570125）

摘要：液晶电视显示器又可以称作LCD，是TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种，由于液晶电视的本身不发光技术情况，其一定需要调制外界光，这样才能使显示屏发光，在LCD显示屏中，作为发光的装置，有依靠冷阴极气体放电的物质，它可以激发荧光粉，这种光源还可以发光，就是冷阴极荧光灯CCF。另外，液晶电视的核心电路使用的都是数字电视。这就给维修人员带来新的课题，维修人员在维修过程中首先要了解液晶电视的工作原理，改变以前的维修方法，摒弃以往的维修经验，才能对实际故障进行排查，才能从故障的根源中找准维修液晶电视显示屏的方法。

关键词：液晶电视；显示屏；问题；对策；分析

1导言

液晶显示器，简称LCD。世界上第一台液晶显示设备出现在20世纪7。年代初，被称之为TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。液晶是一种介于固态和液态之间的物质，是具有规则性分子排列的有机化合物，如果把它加热会呈现透明状的液体状态，把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性，所以被称之为液晶(Liquid Crystal)用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒，称为Nematic液晶，采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)液晶电视图像显示原理是在两张玻璃之间的液晶内，加入电压，通过分子排列变化及曲折变化再现画面，屏幕通过电子群的冲撞，制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。液晶电视拥有16.7百万的色彩，画面层次分明，颜色绚丽真实。

2液晶电视显示屏的发展

液晶电视显示器又被称作LCD，这样技术的发明可以追溯到上个世纪60年代。从70年代后扭曲向列型的液晶显示器开始大批量生产，但这种显示器的缺点是存储的信息量较小，只能采取低驱动线路中的简单字符进行显示。

显示器发展到80年代中期时，开始出现超扭曲向列型的液晶显示器，这种显示器具有视角宽度高、扫描线多、对比度较高等特点，在当时成为主流的产品，这种技术也被运用于游戏机和仪表灯设备中。

到了90年代，液晶显示器开始形成高质量的彩色图像，有源矩阵液晶显示器发展的十分迅速。当时的薄膜晶体管显示器的响应速度已经可以达到15m/s,亮度也可达250cd/m2，对比度更是达到300:1视角、像素色彩、分辨率等都得到了大幅度的提升，基本达到阴极射线管水平且不易发生闪烁现象。

当今的液晶显示器技术已经充分具备了宽视角、高亮度、对比度高、色彩逼真、显影速度快等特点，在技术上充分满足了人们的基本需求。液晶显示屏目前已经成为主流显示屏，随着生产技术的不断提高，这种显示屏的成本和价格也在下降。我国目前也在进行新型液晶显示器的开发，将扫描技术与液晶显示屏的数字显示驱动技术有机的结合，使高清晰高分辨率电脑显示与高清晰电视接收完美的结合在一起，使液晶显示屏成为信息显示终端。另外，我国生产的液晶显示屏在价格上具有很大的优势，成为人们生活的首选。

3液晶电视概念及原理

液晶显示器又称作LCD，20世纪70年代，面世了第一台液晶显示设备，命名TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。从而液晶显示器也对传统的电视产生了革命性的改革，液晶电视以其1024×758像素的图像清晰度高、厚度在4厘米以内的轻薄机身、平均寿命在17年左右，具有保护眼睛的环保效益等特点，越来越被人们所喜爱。液晶电视的组成部分主要有显示屏、信号处理电路、背光灯电路。第一个组成部分是显示屏，第。个是信号处理，他主要是由高频电路图象处理A/D电路、伴音电路、控制电路组建，第三个是背光灯电路，这是一个逆变电路，可以点亮显示屏内灯管。工作原理主要体现在分子的排列顺序上，当分子排列秩序顺畅，则显示通电畅通，光线能够通过；如果分子排列混乱，则不通电，无法使光线通过。由于液晶本身的材质特性是不发光的，所以在显示屏上放置光源灯管，可以提供均匀背景光源的有背光板，这是由荧光物质组成的，它可以发射光线，液晶屏背面还有反光膜。当背光光源越亮的时候，整个液晶显示器也会越亮。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4液晶电视显示屏的常见故障与维修

4.1显示屏黑屏

黑屏现象的出现可以分为两种，分别是背光亮和背光不亮。如果背光不亮，但是电源灯处于常亮状态，这有可能是背光源供电电路出现了问题，这时需要重点检查12V供电和开关的电压是否正常。维修一般采用先检修电源保险丝，再检修开关控制器，然后检修电源开关管和转换电路，最后检修藕合电容和灯管。通过这样的思路进行维修，能够使问题得到全面的解决。

如果出现背光不亮，那么可以判断出是液晶显示屏的驱动故障。这时，应首要检查DC-CD转换器的供电是否存在异常，如果输出的电压处于异常状态，则需检修转换器，若转换器正常，再检查时序控制电路的输出信号。当信号存在异常时，要检查定时器芯片是否能正常工作，芯片是否损坏。当时序控制电路的输出信号正常时，那么问题则出现在驱动芯片上，维修需要配套的芯片和专业的设备。

4.2显示屏亮线

出现这种现象一般为液晶屏自身的故障。显示器需要电压的控制才能产生灰阶，薄膜晶体管则相当于一个开关，决定了显示屏驱动器上的电压是否能充到这个像素点，用以控制液晶分子的转向，从而控制灰阶。一般液晶显示屏的单个像素点包含3个子像素，因此显示屏一般会有多个驱动芯片，这些芯片控制着不同的液晶分子偏转，从而显示出画面。当排除柔性电路板开路时，亮线所涉及区域的芯片也会损坏，所以应找到配套的IC来进行更换。

当液晶显示屏出现亮线时，首先要对柔性电路板进行检测，确定其是否存在开路，如果存在开路，则需要使用与生产厂家相符的专业维修工具来进行维修。另外，屏幕有时也会出现暗线，暗线一般情况下是屏幕本身漏电，或者是柔性电路板存在开路，也需要专业的设备对其进行维修或者直接更换液晶显示屏。

4.3显示屏花屏

当显示屏出现花屏或者白屏的现象时，一般都是内部的驱动电压出现了问题，更换驱动板和驱屏线基本就能将这种问题解决。如果更换后问题没有得到解决，则需要检查液晶显示屏的背光供电电路。在检查电路时，要先检查其Sv电压转3.3v的稳压块有没有供电输出，再检查驱动板的保险丝和DC-DC转换电路，检查驱动IC，对出现的问题进行有针对性的维修或更换。

4.4屏内有污点

这种现象一般是由于使用和运输中的污染所造成的，解决方法也较为简单，只需要擦拭液晶屏幕保护膜，若无法清除污点，需要进行保护膜的更换。更换后要将屏体外层偏光片和有机玻璃拆开，再用风筒吹干，操作过程要使用棉球和纯净水进行处理，避免屏幕的。次污染。

4.5屏幕光线不均

出现这种现象一般是背光出现了故障，针对这种问题只需重新安装导光板、调整光源和光学膜片并将其位置进行调整即可。

5结论

在科技迅速发展的今天，液晶电视已经成为人们生活所必须的用品，液晶电视逐渐走入了人们的生活，为人们提供获得信息的保障。同时，液晶电视显示屏的问题也逐渐增多，新的问题和故障逐渐产生，面对这样的现象，我们必须认真研究液晶电视的整体构造，对液晶电视显示屏的故障有充足的了解，寻找相应的解决对策，对液晶显示屏出现的问题进行合理的维修，保障液晶电视的使用。

参考文献：

[1].辽阳石化聚酯装置生产线全线贯通[J].塑料工业,2017,45(03):171.

[2]韦国期.基于电子技术的液晶电视常见故障与维修研究[J].电子技术与软件工程,2015(21):113-114.

[3]金松.电视显示屏故障TCL换机用淘汰机型?[J].消费电子,2014(17):18.

[4].中国电子工程设计院承担工程设计和项目管理的“京东方北京8.5代FTF-LCD生产线”投产运行[J].中国工程咨询,2011(11):96.

[5]赵兴涛.透过指标辨清数字液晶电视[J].家庭电子,2005(08):4-5.

[6]关旭东,韩汝琦,刘晓彦,翟霞云.驱动视频TFT-LCD的CMOS集成电路[J].电子学报,1992(05):74-84.

论文作者:庞书胜

论文发表刊物:《电力设备》2018年第14期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ae30654e48b2846fbf7d700.html