# 光传输通信技术在4G网络时代的应用论文_黄俊腾

广东海格怡创科技有限公司 广东汕尾 516600

摘要：本文将针对光传输通信技术在4G网络时代中的应用进行分析，对光传输通信技术未来发展进行了研究与讨论，希望能够对未来通信网络技术的进步提供一些理论帮助。

关键词：光传输通信；4G网络；应用与发展

1光传输通信技术概述

当前光传输通信技术中较常使用的光传输设备有很多，像是光端机、光交换机、光纤收发器等都得到了广泛应用。从技术层面来讲，光传输通信技术主要有如下几个方面：

1.1DWDM技术

DWDM（DenseWavelengthDivisionMultiplexing）技术，即密集光波复用技术主要通过独立的一根光纤对已经完成组合的光波进行传输，从而使得光纤的带宽得到有效提升。该技术在信号传输过程中可以支持多种波长的光波同时传输，并且能够实现信号光波的组合。但是由于光波波长不统一，为了能够保证信号不会由此产生错误，一般需要将使用的独立光纤转变为数根虚拟光线。以多载波复用传输为例，当光传输通信设备对16个载波进行复用传输时，使用该技术可以让传输容量大幅增加，从原先的2.5Gb/s变为40Gb/s，增幅达到16倍之高。除此之外，该技术还有一个较为明显的信号传输优势，即通信协议与信号的传输速度相互之间不会产生影响。以密集光波复用技术对信息进行传输时可以使用如IP协议、以太网协议等多种通信协议，在同一个激光信号上信息传输速度会根据数据流量的不同而发生变化，因而极大程度上降低了满足用户需求所需要消耗的成本。

1.2SDH技术

从根本意义上来说，SDH技术就是将数据信息同步的进行传输的一项技术。它具有统一性、兼容性、稳定性、可靠性的特点。但是SDH技术还在不停的探索中，往往在通讯技术中可靠性和有效性是此消彼长的复杂关系。如何将可靠性和有效性达到相应的平衡，也是SDH技术未来改进的一个方向。

1.3MSTP技术

MSTP（Multi-ServiceTransferPlatform）技术，即多业务传输平台技术是在同步数字体系的基础上完成多种业务的同时接入，并对数据进行传递、处理工作，实现在一网内的多种业务共同进行。该技术在系统构造上可以将各种单独运作的网络设备联合到一起进行使用，像是同步数字体系复用器、WDM终端以及交换机、路由等都可以作为MSTP的构建设备，并且在运作过程中更加的便利。当前的运营商数量繁多，并不是所有的运营商都有足够的基础设施来进行光传输通信网络的构建，在这样的背景下，MSTP技术无疑成了最优的选择之一。除此之外，鉴于MSTP技术的优点，其也可以作为构建局域网的主要载体，由于其能够提供10兆、100兆等多种规格的传输速度，故对用户群体的适用性较高。

1.4OTN技术

OYN（OpticalTransportNetwork）技术，即光传输网技术是以波分复用技术为基础发展而来的一种光传输通信技术。该技术对于传统的波分复用技术而言有着极大的突破，不仅提升了对网络通信业务的执行、调度能力，同时也提高了其对网络的保护能力，因而被誉为是下一代的骨干传送网。光传输网技术的应用波长范围可以延展至所有的波长，由于对光域处理和电域处理技术的融合，该技术可以对用户传输的信号进行包装或透明传输。不仅如此，该技术的对通信网络的维护管理能力也得到了大幅提升声，通过分段监视的方法极大程度上保证了网络的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2光传输通信技术的应用

2.1光传输通信网络的构建思路

为了能够满足光传输线路对光衰耗限制的要求，在对光传输通信网络进行构建时可以对原有的干线网路光纤进行利用，并在复用段使用双芯光纤。

2.2光传输通信网络的设备选择

光传输通信网络的构建主要需要使用到的设备包括光纤和光传输网设备。对于光纤的选择来说，除了需要考虑网路搭建成本之外，还应当充分考虑网路的实际应用需求对光纤型号的要求[1]。一般在网路搭建中选用的多为单模光纤，这种光线在对光信号进行传输时能够传输的带宽有着一定优势，且成本较低，使用时间较长。而对于光传输网设备的选择而言，一般需要考虑设备的交叉容量、功率以及传输距离等参数。

2.3光传输通信网路的管理

在通过光传输通信技术对4G通信网路的干线组网进行搭建时，网络管理系统的设计极为重要。为了实现管理功能，一般采用的方法为通过网元设备的使用来完成。所谓网络管理系统的功能主要包括对波分传输网络的管理工作。光传输通信网路的干线组网中设立了两个光传输网路系统，因此必须相应的增加两套网络管理系统对网元进行检查和监视。

2.4光传输网路的性能测试

为了能够保障构建的光传输网路在性能上没有缺失，需要专门对光传输网设备接口和输出信号质量进行检测，并根据相关标准确定其是否达到既定要求。性能测试首先需要进行光信号输入，根据光传输网设备对传输速率进行选择，并对光衰减器进行调整，通过测试仪器的抖动测试模式对输出结果测试[2]。如果测试符合标准即为合格，如果测试结果与标准相差较远则为不合格。

3光传输通信技术在4G通信背景下的发展前景

由于4G通信网络技术的广泛使用，各类数字化业务都得到了大范围的推广与应用，并且得到了长足的发展。因而当前的光传输通信技术应当以4G网络作为核心，进一步的延展其能够应用的领域。4G网络的全面覆盖使得人们可以不受时间、地点的桎梏获取信息；而光传输通信技术与4G网络技术的联合应用使得两者的技术优势得以集中体现，实现的相互促进与相互推动。对此，我们可以将光传输通信技术的研究重点与4G网络技术的发展应用相结合，着眼于光信息发送与光信息接收技术的研究力度，以此来取代密集型光波复用技术，发挥出光传输网技术的优点，从而满足各类用户的使用需求。

3.1创造多功能通信系统

随着社会的不断发展，人们对于通讯需求的不断提高。那么多功能的通讯系统将会是通讯工程的一个良好走向[3]。因此，光传输技术针对通讯事业有着非常重要的作用，它也必须结合发展的趋势，不断地探索新的技术点，不断地进行革新，创造更多利用价值，达到有力的推动力量，成为通讯领域中的不可替代的技术。

3.2光传输技术的发展走向

互联网的时代引领着网络通讯的发展，推动了通讯领域的不断革新。光传输技术作为通讯领域中的重要组成部分，作为网络时代的重要支撑，它的技术水平也要不断的提高和突破[4]。在未来的发展过程中，一定要结合以往的技术经验，然后根据社会的需求，人们的要求，进行总结，最后进行探讨和深析。同时，我国也会大力重视和发展通讯行业，对于资金的运转上解决了相应的负担。所以光传输技术一定会得到很大的改进和完善。它的卓越发展对于我国的经济发展也是巨大的推动。

结语：

光传输通信技术的发展使得信息传递的速度得到了显著提升，极大程度上改变了当前人们的生活习惯。为了能够更进一步加快全球一体化进程，通信技术的研究力度务必要进一步加大。除了当前已经能够投入使用的技术之外，还应当对全新技术开发的速度进行提升，对网络搭建提供理论与实践的基础。

参考文献：

[1]王永志. 4G通信下光传输通信技术的发展[J]. 通讯世界, 2017(14):116-117.

[2]史锦辉, 白云朋. 4G通信下光传输通信技术的发展[J]. 科技风, 2017(15):72-72.

[3]丁宝国. 新时期移动4G通信应用现状及关键技术研究[J]. 科技经济导刊, 2017(20):39.

[4]王向亮. 基于4G网络的煤层气数据监控无线专网的设计[J]. 机电技术, 2017(4):40-42.

论文作者:黄俊腾

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ae74b0f599b56c362831e72.html