# 高层建筑防水工程施工探究论文_雷保华

广东省基础工程集团有限公司 广东广州 510000

摘要：在建筑工程中防水工程是极其重要的组成部分，防水工程施工的好坏从本质上决定了整个工程的质量。简而言之，建筑防水工程不仅是房屋建筑的重要支撑力，并且也是推动我国建筑工程可持续发展的关键因素。从本质上而言，建筑防水工程包括了施工设计、前期的准备工作、工程的施工工艺以及施工细节的处理。本文以具体建筑项目为例，简要分析了建筑防水工程施工技术要点，期望为日后建筑防水工程施工提供理论依据。

关键词：建筑工程；防水工程；施工技术

从本质上而言，建筑防水工程是保证建筑物结构不受到水侵袭与浸泡的一种工程内容，在整个建筑工程中，防水工程起到了极其重要的作用[1]。一般而言，防水工程主要涉及到的范围比较广，其中包括地下室、墙面、墙身、屋顶等，其主要的理论依据是保证建筑物能够在设计年限的时间内避免出现漏水、渗水以及地下水浸泡等现象。因此，防水工程从本质上而言保证建筑物的结构，能够为人们的生活提供舒适的生活环境。

一、工程概况

本工程位于广东省东莞市莲峰北路西侧、沃多夫风临公馆南侧，规划总用地面积5829.605平方米，建筑总面积为30074.670平方米。两层地下室，地上27层，最大建筑高度97.8m。本工程的设计标高±0.000相当于绝对标高（黄海高程系）9.35m，基坑底（至地下室底板垫层底）标高为－9.65（相当于绝对标高－0.3m），人防区垫层底标高为－9.75。本工程层高变化大，其中地下室负二层至地上三层层高分别为4.2m、4.0m、5.15m、6.0m和5.9m，四、五层层高为4.5m，六层以上标准层层高为3.15m，建筑高度97.8 m。

本工程地下2层，地上27层，地下室防水内容主要有地下室底板、承台、地下室侧墙、地下室顶板等部位构件，均采用外防水方式。其中，本次防水所需要的材料为1.5mm厚合成高分子防水卷材。在实施防水工程中，主要针对地下室的底板、地下室的侧壁、地下室的顶板、屋面、厨卫以及建筑物的外墙实施防水。

地下室底板：素土夯实，压实系数≥94%；150mm厚C15混凝土垫层；20mm厚1：2水泥砂浆找平；1.5mm厚合成高分子防水卷材；钢筋砼结构自防水，抗渗等级详结施；40mm厚C25细石混凝土（加5kg/m 金刚砂）耐 磨地面，（设备用房时面层改为40mm厚细石混凝土）。

地下室侧壁：浆砌120mm厚砖保护墙（边砌边填实）；30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋 酸乙烯胶剂点粘保护层，M5水泥砂?1.5mm厚合成高分子防水卷材；刷基层处理剂一遍；20mm厚1：2水泥砂浆找平；钢筋砼结构自防水，抗渗等级详结施；20mm厚1：2水泥砂浆粉内墙面。

地下室顶板：防水砼顶板，表面修整补平；1.5mm厚东方雨虹聚氨脂防水涂料；1.2mm厚东方雨虹聚氯烯防水卷材；1：2.5水泥砂浆保护层20mm厚。

屋面：采用S6防水砼磨压光；1.5mm厚东方寸虹聚氨酯防水涂料；东主雨虹聚氯乙烯防水卷材，2.5mm厚塑型聚苯乙烯保温隔热板，40mm厚C30细石混凝土找坡保护层。

厨卫：20mm厚1：2水泥砂浆找平压光，2mm厚东方雨虹聚合物水泥基防水涂料.

外墙：满挂钢丝网，1：2.2水泥砂浆找平，刷1.2mm厚东方雨虹聚合物水泥基防水涂料，1：1水泥砂浆贴外墙砖，专用填缝剂填缝。

二、建筑物防水工程的施工特点

建筑物防水工程施工特点主要表现在四方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一，在一般情况下，建筑物的地下室尺寸比较大，并且在整个建筑设计过程中并没有对齐进行伸缩缝的处理，往往会选择采取后浇带的形式解决混凝土早期的干缩问题[2]。但是由于后浇带属于二次施工，往往会与第一次混凝土施工处发生渗透现象。二，在建筑物中，防水工程所涉及的范围比较广，包括地下室、屋面、屋顶、外墙等，这一系列防水对象均属于大体积混凝土的范畴，在对其进行浇筑之后，混凝土的内外约束以及水泥的水热化会导致混凝土产生温度裂缝，进而会减弱建筑物的抗渗能力。三，以地下室为例，很多设备均存放在地下室，而这些设备往往需要管道从地下室内进行导入，这种情况便会导致穿过管道的墙面是整个防水工程中最为薄弱的环节。四，部分建筑物的外墙在对止水片的时候处理不够恰当，会导致出现渗水现象[3]。

此外，在建筑物的施工过程中，如果质量把关不严格，比如像建筑物在浇筑期间不实会导致密度不够，形成渗漏，并且在建筑物的养护过程中，部分养护人员均对墙体进行养护，并没有对混凝土的外墙进行养护，导致在受到气温影响中产生裂缝，形成漏水现象。

三、建筑防水工程施工准备工作

（一）积极处理好基层

在结构基层中，防水层是极其重要的组成部分，而基层的好坏决定了整个防水施工的质量，因此，在防水施工中要积极处理好基层，并且要保证基层的处理能够达到平整与坚实。此外，还要保证整个防水层不会出现裂缝以及积水现象，要保证防水层的含水量符合国家相关规定的标准[4]。值得注意的一点是在防水卷材的施工过程中，需要对基层涂刷处理剂，并且控制好处理剂涂刷所使用的时间，一般情况需要提前半天对基层进行处理。

（二）积极准备好防水材料

防水材料是防水工程的关键因素，在选择防水材料时一定要慎重选取，避免选择不符合规定的防水材料，不得购买质量低等的防水材料，这会在 一定程度上给整个防水工程带来损伤。在将防水材料投入到使用的时候，要对防水材料的强度、延伸性进行检查，只有如此，才能从根本上保证建筑防水工程的整体质量。

（三）要建立严格的技术交底以及样板施工制度

在进行防水工程施工之前，需要对施工人员开展技术交底活动，保证每一位施工人员能够对整个防水工程的重点以及关键环节有所了解，保证整个防水工程的整体质量[5]。另外，在进行防水工程之前，需要对样板进行施工，并且对整个防水施工工艺有所了解与认识，在整个过程中能够预先发现其问题，只有如此，才能为日后开展工程施工采取有效的措施，保证整个施工工程的顺利性。

（四）要积极做好方式工程的养护工作

养护工作是防水工程的重要环节之一，但是根据笔者的研究与调查，很多防水工程并没有将养护工程作为其主要保护工作，并且会将养护工作有所忽略，这样不仅会导致整个防水工程的质量得不到保障，并且对建筑物有所影响[6]。因此，为从根本上促使防水工程的完整性，则需要采取必要的养护措施，在完成闭水实验之后，还要对保护层进行施工，避免防水层有所破坏。

结语

综上所述，防水工程是现阶段建筑物的主要组成部分，防水工程是一项具有技术含量以及管理含量的工作，在整个防水工程中，需要清楚的认识到防水的重要性，并且要对建筑物的地下室、屋面、地下室的顶板有所了解，采取合适的防水材料与防水工艺，实现建筑防水的全面性与整体性。

参考文献：

[1]李凤龙.建筑工程中防水工程施工质量控制措施[J].科技创新与应用，2014，07：215.

[2]张伟，张秋艳.简述屋面防水工程施工技术要点[J].黑龙江科学，2014，09：37.

[3]刘延巍.工民建筑屋面防水工程施工技术要点分析[J].黑龙江科学，2014，06：84.

[4]叶冬梅.关于高层建筑地下防水工程施工监理研究[J].经营管理者，2012，15：388.

[5]王华荣.浅析如何做好建筑防水工程施工管理[J].门窗，2014，11：348+351.

[6]李国超.对建筑防水工程施工技术的探讨[J].民营科技，2015，02：190.

论文作者:雷保华

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b0b660082f90a02d253544a.html