# 浅谈建筑地基基础和桩基础土建施工技术论文_孟倪

葫芦岛宏程房屋开发有限公司 辽宁葫芦岛 125001

摘要：目前，随着经济的发展和城市化的推进，我国的建筑工程行业获得了良好的发展机遇，取得了巨大的发展。建筑工程整体质量安全和稳定性，在很大程度上取决于建筑工程地基基础和桩基础的施工质量。为确保建筑工程的安全性和稳定性，必须确保建筑工程地基基础和桩基础施工的质量。为此，有必要加强对建筑工程地基基础和桩基础土建施工技术的探究，加强地基基础和桩基础土建施工技术在实际施工中的有效应用，以确保建筑工程的施工质量和安全稳定。

关键词：地基基础；桩基础；施工技术

1导言

注重建筑地基基础和桩基础土建施工技术使用，并在科学的管理措施支持下实施工程施工计划，有利于保持项目施工良好的经济效益与社会效率，全面建筑长期使用中的潜在价值，促使其施工中可能存在的安全隐患得以消除，建筑物整体的结构稳定性能够达到行业技术规范要求。实现这样的发展目标，需要施工单位及人员提高对建筑施工要求的正确认识，注重工程地基基础和桩基础土建施工技术的灵活运用，制定出有效的管理措施，实现项目施工效益最大化的发展目标。

2地基基础与桩基础施工中需要注意的问题

在建筑的基础施工中，从保障基础质量和稳定性的角度，需要重点关注两个方面的问题：

2.1地下水的处理

在建筑工程尤其是高层建筑的施工中，一般都会采用深基础的形式来保证基础的稳定性和安全性，在这种情况下，很多时候基础的深度会达到地下水水位之下，对于地下水的处理也就成为了施工技术人员必须考虑的问题。在实际施工中，如果不能对地下水进行有效处理，则即使基础施工的质量可以保证，建筑在使用过程中也必然会存在着巨大的安全隐患，可能引发基础失稳或者不均匀沉降的问题。针对地下水问题，在进行地基基础和桩基础施工的过程中，应该做好排水工作，减少地下水对于施工的影响。即使是采用人工挖孔桩的形式，在开挖过程中同样必须做好现场施工管理，避免出现井漏等事故，保障施工安全。

2.2桩质量的控制

在建筑施工中，桩基础是一种比较常见的基础形式，能够有效应对基础承载能力不足的问题，保证基础的稳定性和可靠性。而从实际应用的角度分析，桩基础施工中存在着许多的质量问题，影响了建筑工程整体的质量。相关统计表明，在建筑桩基础施工中，比较常见的桩质量问题包括：预制桩桩身断裂、桩顶破碎；钻孔灌注桩和人工挖孔桩存在大量的虚土和残渣，桩身长度不达标，引发混凝土夹泥、不均匀沉降以及蜂窝、麻面等问题；挤土桩的断桩、缩颈、掉角等问题，影响桩体的承载能力。上述问题的存在，严重影响了建筑基础施工的质量，威胁着建筑的施工和使用安全，施工技术人员必须高度重视，采取有效的措施和方法，做好桩基础施工的质量控制。

3建筑地基基础施工技术分析

建筑长期使用中地基基础实际作用的充分发挥，可以实现对建筑物荷载的有效处理，确保基础部分以上整体结构稳定性。建筑基础地基包括人工地基与天然地基，实践生产应用中二者产生的作用效果有所差异，应根据实际情况进行合理选择。相对而言，天然地基使用中施工技术要求并不高，采用普通的施工技术即可完成相应的施工计划。而人工地基广泛应用于特殊地质施工中，需要在专业的施工技术支持下设置地基基础结构，将建筑物荷载导入大地深处，实现对建筑地基基础性能优化，延长建筑物使用寿命。与此同时，建筑施工中若遇到较差的地质条件时，会影响地基抗剪强度，加上施工区域透水性不良，客观地加大了地基沉降现象出现的概率，应采取科学的地基基础施工技术进行处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体表现在以下方面：

3.1可靠的排水固结法与换土垫层法

建筑地基基础施工中，为了确保地基基础设置良好性，应重视可靠的排水固结法使用。该方法使用中对高效的排水方式依赖程度高，促使施工区域松散的土质能够在一定的时间段内自动形成良好的地基基础，为工程施工计划安全实施打下基础。建筑地基基础施工中选用排水固结法完成施工计划时，应明确这些要点：采取有效的方式，将塑料排芯板及袋装砂井设置在工程地基附近，并在沉管法的支持下形成质量可靠的孔；结合施工标准要求，在设置好的孔中实施罐砂预压操作，促使地基土质中的水得以清除，实现地基土快速固结，最终使建筑地基土质抗剪强度提高，有效的避免了地基沉降现象出现的概率。换土垫层法在建筑地基基础施工中也有一定的应用。该方法使用中用强度高的材料替换了地基中土质差的软土，促使地基土层的整体承载力得以提高，土质的湿陷性得到了有效改善，促使建筑地基沉陷现象出现的概率降低。因此，民用建筑地基基础施工中若遇到浅层软弱的土质时，应注重砂垫层、素土垫层替换方式使用，充分发挥换土垫层法优势。

3.2科学的化学加固法及碾压夯实法

灌浆法、深层搅拌法等不同方法的配合使用中，形成了科学的化学加固法。该方法实践生产应用中主要是依赖于化学物质功能特性的作用，将建筑地基土质集中起来，通过一系列的化学反应实现地基土质条件改善，促使建筑地基承载力不断提高。

4桩基础的土建施工技术

4.1静力压桩施工技术

静力压桩施工技术是桩基础施工中常用的一种沉桩工艺，主要是采用静力压桩机向土中压入预制桩。静压桩是一种挤土桩，对土层结构的破坏作用较大，而且容易产生超孔隙水压力，因此，静力压桩施工宜一次性完成，不宜停顿。静力压桩施工技术基本上不产生噪音，且无明显的冲击力和振动，施工操作相对简单，具有造价低，施工质量高的优点，而且方便检测，广泛应用于高压缩性黏土层和软黏土层的桩基础施工中。

4.2振动沉桩施工技术

振动沉桩施工技术在桩基础施工中也较为常用。通常将振动器固定在桩顶部，靠振动器产生的振动将桩身进入土层，迫使土层振动而产生收缩和位移，同时会减小桩表面和土层间的摩擦力，在自重和振动作用下，使桩沉入土中。在打桩初期，先用小距离轻度锤击的方式将桩沉入土中1～2m，再按照要求逐渐增大锤击的落距，通过连续的锤击实现桩的深度要求。振动沉桩施工技术的设备相对简单，且具有重量轻，体积小的优点，一方面能有效提高施工的效率，另一方面能降低施工成本，在黏土、砂土和黄土等的桩基础施工中得到了广泛的应用。

4.3 CFG桩施工技术

CFG桩主要包括水泥桩、碎石桩和粉煤灰桩等几种，该技术是20世纪80年代出现的一种桩基础技术，通过在地基中加入CFG桩，使其与地基形成新的复合桩，起到提高地基稳定性与强度的功能。CFG桩的优点在于施工工艺简单、技术要求较低、沉降周期与使用寿命厂，是一种应用较为广泛的桩基础施工技术，对于地基稳定性有着较强的效果。

5结束语

总之，在建筑施工中，基础的稳固性和可靠性直接关系着建筑整体的稳定和使用安全，关系着建筑的经济效益。在遇到基础承载能力不足的问题是，需要做好地基基础和桩基础的施工，进一步提升建筑基础的稳定性和安全性，提升基础承载能力，为人们提供一个更加舒适、更加安全的居住环境。

参考文献

［1］刘勇．建筑地基基础和桩基础土建施工技术探究［J］．城市建设理论研究：电子版，2015（35）．

［2］孙健，吴迪．浅谈民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术［J］．科技资讯，2015（23）：64．

［3］卫小强．民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术［J］．山西建筑，2016（36）．

论文作者:孟倪

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b1090c5df7246470cc591c5.html