# 计算机网络技术及在实践中的应用探究论文_薛佳

黑龙江省北安市人民防空办公室

摘要：现代信息技术飞速发展，计算机网络逐渐成为信息传输的重要方式之一，在对多项技术进行协调利用的基础上，计算机网络技术得以构建并实践应用。本文主要探讨计算机网络技术及其在实践中的应用情况，促进计算机网络技术在社会生产生活中的实际应用价值得以有效发挥，仅供相关人员参考。

关键词：计算机；网络技术；实践应用

计算机网络技术的出现和应用，为计算机网络提供了一种现代化、环保型且高效的信息存储方式，在改善社会生产力，拉动国民经济增长上发挥着重要的作用。随着计算机网络技术水平的提升，社会生产生活更加便利，在一定程度上以引导计算机网络技术向科学化、规范化的道路发展。此种情况下，加大力度探讨计算机网络技术在实践中的应用情况，具有一定现实意义。

1 计算机网络的基本概述

计算机网络技术主要经历了三个发展阶段，第一阶段是以计算机作为网络的控制中心，其终端分布于计算机周围，通过计算机系统资源将信息传送给用户。在这一阶段内，计算机网络系统的反映时间受到计算机实际负荷的影响，严重情况下可能会影响信息传输的可靠性，甚至导致系统瘫痪。第二阶段是由多台计算机通信子网组成的整体计算机网络系统，一定程度上避免了单机故障的网络系统瘫痪问题，但这一阶段计算机网络系统的运行对多台计算机的协调配合程度要求较高，运行过程比较复杂。为促进不同公司内的网络设备实现相互联接，第三代计算机网络技术得以产生，并提出开放式系统互连参考模型，计算机网络体系结构趋向标准化和规范化。

2 计算机网络技术

2.1计算机网络的拓扑结构

区域网一般是计算机网络的基本单位，而拓扑结构就是连接计算机终端和区域网不可缺少的部分，现阶段拓扑结构主要有总线型、环型和星型。

总线型的拓扑结构中，数据的传输和接收是通过主数据电缆进行的，网络的终端则是通过端点和数据总线进行连接，总线型拓扑结构一般设有一个起始点和终止点，终端之间的通信也是通过数据总线来完成。其主要特点就是结构较为简单且使用方便，但是却有很明显的缺陷，终端都是由总数据线完成通信，因而一次只能完成一个终端的通信，严重影响了网络利用率。

环型的拓扑结构则是将网络节点串联成闭合回路，数据和信息就在规定的方向里进行单项传输，该拓扑结构一般没有固定的起始点和终止点，不同终端间的数据传输互不影响，环型拓扑结构的优点在于其结构简单且容易管理，但是其也存在着一定的缺点，在节点处需要安装中继器来保证数据的顺利传输，如果网络节点过多就会严重影响数据的传输率。

星型的拓扑结构就是各结点和中央集线器进行连接，各终端之间的数据连接则是由中央集线器路实现。相比较而言，该拓扑结构的数据传输率具有明显的优势。但是为了保证各终端之间通信的效率，现阶段计算机网络通常采用的是多种拓扑结构的组合，目前常用的就是总线和星型的组合。

2.2 计算机网络中的数据交换技术

数据交换技术的作用在于增加用户的通信带宽，从而保证计算机网络各终端之间通信的正常运行。其中交换机和交换式集线器是最为常见的数据交换设备，这种设备的功能是比较齐全的，不仅能够对数据进行储存和转发，同时能够给计算机网络提供桥接技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆桥接交换机在数据的交换过程中首先是对需要传输的数据中帧进行检测，从而确定数据的源位置和目标位置，然后与交换机中的动态地址进行比较，再将其传输到目标位置的端口从而实现数据的传输。由于这种数据交换的终端独享其所对应的交换机端口的通信带宽，所以可以有效的提高数据传输效率。

2.3 虚拟专用网技术

虚拟专用网技术就是利用隧道协议对传输的数据进行重新封装，再在重新封装的数据包头增加路由信息，随后则是根据路由信息对通过隧道路由到端点进行接缝，从而时间网络终端之间的通信。隧道协议就是虚拟专用网中所运用的协议，按照不同的层次可以将其分为第二层隧道协议和第三层隧道协议。第二层隧道协议的隧道需要建立在网络结构中的链路层，链路层中将帧作为数据交换的单位，数据则是封装于协议帧中，计算机网络中数据传输的实现方式就是在封装帧通过隧道协议的时候添加IP数据报文。而第三层隧道协议的隧道则是建立在网络层，网络层的数据交换单位是包，该协议中的所有数据包进行封装处理，隧道中只能进行网络层报文的传输。将第二层隧道协议和第三层隧道协议进行比较，后者数据传输的安全性更高，并且对计算机网络系统的负荷较低，隧道建立之后就可以在虚拟专用网中实现数据的通信。

3 计算机网络技术的应用和发展

3.1计算机网络技术应用的基本原则

计算机网络技术实际应用过程中，应当遵循规范性和简便性原则，以确保计算机网络技术能够为社会群体提供更加优质的技术服务。就计算机网络技术应用的规范性来看，为推进计算机网络的稳定持续发展，应当将规范性原则作为计算机网络技术应用的基本原则，确保计算机技术的实际应用价值得以有效发挥。在计算机网络技术应用过程中，严格遵循规范性原则开展各项工作，有助于进一步提高计算机网络技术应用效率，并在一定程度上规范社会群体对计算机网络技术的使用情况，维护信息社会的稳定有序发展。

就计算机网络技术应用的简便性原则来看，因此在实际应用中应当坚持以简便为主要标准，在保证计算机网络技术得以有效应用的基础上，合理控制计算机系统硬件设施成本，尽可能降低该项技术使用过程中的折旧问题，并实现计算机网络技术资源的优化配置和合理利用，切实保证计算机网络产品质量。总的来看，计算机网络中各个方面都体现简便性，尤其是在计算机网络的维修和故障排除等方面，促进计算机网络技术中各项问题的有效解决，最大程度上满足社会群体对网络技术的实际要求，确保计算机网络技术的实际应用价值得以有效发挥。

3.2 计算机网络技术应用的发展

现代社会经济发展形势下，社会群体的生活水平和生活质量不断提升，生活方式也发生一定程度转变。计算机网络技术是现代社会科学技术中的重要技术，其应用效果直接关系着社会各行业的综合发展。就当前我国网络用户的发展形态来看，网络用户数量明显上升，计算机网络技术的应用深度和宽度均不断扩大，信息与数据传输也成为社会群体工作与生活的重要方式，社会群体对计算机网络技术的利用率明显提升。在社会未来发展中，社会群体也期待计算机网络技术的进一步发展。

4 结束语

总而言之，计算机网络技术在社会生产生活中具有良好的应用价值，行业内部信息和数据的处理能力明显提升，为社会群体各项活动的开展带来了极大的便利，在未来一段时间内，计算机网络技术的应用范围将逐渐扩大，并且随着科学技术的不断进步，计算机网络技术将进一步发展完善。

参考文献：

[1] 关松，张振兴 计算机网络技术及在实践中的应用探究[J]. 《大东方》, 2015(12):199-199

[2] 伍勇 计算机网络技术及其在实践中的应用研究[J]. 《数字技术与应用》, 2016(4):101-101

[3] 祝莉妮 计算机网络技术及在实践中的具体应用[J]. 《数字技术与应用》, 2014(11):213-213

论文作者:薛佳

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b261c39fa222ec0145a0f9e.html