# 测绘地理信息在智慧矿山发展中应用研究论文_张瑞民

摘要：目前，我国智慧矿山发展越发成熟，促进了我国矿山产业的智能化、自动化技术的提升。其中测绘地理信息系统为相关工作提供了有力的支持，本文以此为基础对测绘地理信息在智慧矿山中的应用进行研究。

关键词：测绘地理；地理信息；信息系统；智慧矿山

引言

智慧矿山是现代化发展的必然趋势，也是矿山建设的重要目标。智慧矿山是一个数字化发展的概念，从字面上理解就是智慧化、智能化，简单来说就是一个建立在现代信息技术之上的矿山建设，有助于提高矿企生产经济效益。智慧矿山是现代化矿山建设的重要目标，是数字化信息社会与现实社会的完美结合，通过大力发展矿山信息化建设，通过大数据信息技术来为能源生产企业提供更加智能的优质服务。

1地理信息系统的概述

地理信息系统也称之为GIS技术，其在矿山工程建设中发挥着十分重要的作用。地理信息系统的工作原理是通过遥感和摄影技术对地质信息进行采集，然后经过计算机对采集到的信息进行整理和分析，从而绘制出较为全面的矿山工程建设资料图，地理信息系统的应用对于矿山工程建设效率的提升有很大帮助。地理信息系统的主要功能表现为：第一，地理信息系统可以对矿上工程建设地点及周边的环境进行监测，对于环境的变化或是相关数据进行分析，这样就降低了环境对于工程建设带来的不利影响；第二，地理信息系统可以实现可视化3D建模，可以使矿山工程的设计和施工更加清晰明确，同时还可以对矿山工程建设中存在的不利因素进行及时处理，防止地质灾害的发生；第三，地理信息系统的人机协同操作模式，对实施定制和整体开采具有重大作用，能够完整的构建矿山周边环境的地理信息数据库，具有十分强大的数据分析、存储和处理功能。

2测绘地理信息的必要性

智慧矿山的建设与发展基于矿山的地理大数据信息基础之上。首先，方位选址。矿山工程施工规划是其发展的一个重要影响因素，而这一点主要是基于地理信息服务之上的工作。只有根据地理信息，才能够找到规划的详细信息，通过了解周边的交通、空间以及地理情况等信息，以此来根据矿企发展的基本需求进行规划设计工作。相关技术人员通过优化矿区发展规划来完成工程项目的选址工作。其次，矿山物联网建设与发展。物联网是智慧矿山建设的一个重要基础内容，地理信息正是通过物联网来完成绘制分析矿山开采区域与工程施工区域地理信息图。一般来说，一个完善的设备在提高信息准确性方面具有不可替代的优势，因此随着智慧矿山的建设发展，加快物联网建设，提高物联网信息的精准度对于强化矿山网络监控，提高智慧矿山智慧化建设，提高信息精准度方面具有坚实的基础性作用。最后，强化智能化应用。建立统一的信息平台是提高矿山智能化的重要表现，而信息平台的建设正是以信息技术为基础条件，智慧矿山的建设与发展还需要地理信息服务的映射。绘制和提高地理信息服务是促进智慧矿山发展建设的重要措施，而智慧矿山的建设与发展同样离不开地理信息数据共享服务的支持。

3测绘地理信息在智慧矿山发展中应用

3.1利用点云制作矿山地形图

将采集完的点云数据通过Cyclone软件进行拼接、剔除噪音点后进行点云抽稀。将点云数据转换为测图软件支持的数据格式，在测图软件中自动生成等高线。由于剔除噪音点不可避免存在误删或者遗漏，会导致等高线出现不光滑及微小闭合的现象，这就需要进行手动调节。完成光滑、抽稀后的等高线按照图示规范要求标注首曲线、计曲线。将完成后的等高线与点云中提取的地貌特征点、地物等进行叠加，最后进行图面整饰，提交各种大比例尺地形图。利用点云绘制地形图的流程。

3.2为矿床以及矿山前期设计提供数据支持

众所周知，矿山开采是一项艰巨长期的工作，在整个过程中我们需要投入大量的人力、物力、财力，所以在开采之前，准备工作必须做到完备，以保证开采任务的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，也只有详细的了解到矿山的方方面面，才能够为下一步具体的实施过程做好完备的准备工作。所以，工作人员首先要利用地理信息系统勘探整个矿山的地形地质特征，采集到关于矿山的全方位的数据，通过对这些数据的归纳分析来设计出详细的方案。而且，通过采用地理信息系统，不仅可以快速准确的得到矿山的所有数据，而且能够采集到大量矿山周围的地质情况数据，这样能够进一步优化设计方案，减少一些不必要的开采，节省人力物力财力，提高矿山开采的精确性。总而言之，地理信息系统通过GIS数据系统来对地形地质等进行精度测量，与传统相比，它大大的扩大了测量范围，提高了测量精确度，能够自动储存所测量数据并进行科学有效的分析，能够最大范围内减少失误，进而提高工作效率，优化矿山工作资源。

3.3对数据处理设计工作进行落实

在大数据时代下，进行矿山测绘时，会产生大量的数据，这与地理信息的服务高低有很大的关系。所以，在此过程中，一定要落实好数据处理的设计工作，这样可以使数据变得更加准确，从而提高地理信息服务效果。主要有以下两个表现：第一，在进行数据处理设计工作中，一定要融入创新理念，这样可以使矿山测绘地理信息数据在进行处理时更加有效，还可以使服务效果大大的提升。第二，在对矿山测绘地理信息进行处理时，还要对大数据时代的发展进行深入的研究，并用大数据挖掘技术以及数据处理技术等对收集到的数据进行高效的处理，从而提高大数据发展下，矿山测绘地理信息服务的质量。

3.4地理信息检测的工程化

随着矿山企业的不断发展以及技术手段的不断更新，矿山测绘地理信息检测也应逐渐向着工程化的方向发展。地理信息的检测除了要将现代化的测绘仪器应用在矿山的测绘当中，还要从单一的对矿山工程的服务逐渐转向对工程服务起到决策性的转变，对于矿山地理信息检测人员来说，其素质应由单一的专项人才发展成为全能人才的方向发展。要想让矿山企业的经济得到可持续的发展，必须要求工业、农业以及交通运输等领域的可持续发展，以此带动矿山经济。同时矿山企业的可持续发展过程之中必须将地理信息检测得到工程化发展，将多个领域的知识、技术穿插其中，组成一个全新的学科。矿山检测人员将在矿山的边坡工程、采矿地表建设等问题中发挥着重要的决策能力。

3.5不断更新测绘地理信息服务模式

智慧矿山建设除了基本的技术革新服务之外，还需要完善服务功能，增强服务的实用性，全面提高资源的利用效率，以更加精确的信息服务来满足智慧矿山建设的需求。另外，测绘地理信息是为了智慧矿山建设提供服务且绘地理信息服务的内容相对复杂，而且涉及到矿企发展的各个环节，因此在智慧矿山建设中，最好根据矿企发展的不同需求制定相应的解决方法，这样更具有针对性；同时在技术革新方面也需要以矿企的建设与发展为核心，根据建设过程中的相关信息来进行服务，对症下药才能够更好地解决问题。测绘地理信息服务的主要职责就是为了完善智慧矿山建设，从基本需求和服务出发，促进技术革新，提升测绘地理信息数据共享服务水平。

结语

综上所述，伴随我国社会的快速发展，对于矿产资源的需求量正在逐日增加，这也对矿山工程的建设提出了更高的要求。在矿山工程建设中应用地理信息系统可以实现多种技术的综合应用和勘测数据的共享，从而有效提升工程建设的效率。

矿山工程建设企业应不断强化对地理信息系统的研究与应用，为开展矿山的具体测量工作提供有效、及时、准确的数据支持，从而提高整个矿山开采的工作质量。

参考文献

[1]张佼,赵康.基于BIM技术的智慧化矿山建设内容[J].陕西煤炭,2019(5).

[2]韩建萍.智慧矿山能力开放平台架构与关键技术研究[J].数字通信世界,2019(5):10-12.

[3]贺继光,沈碧薇.测绘与地理信息新技术在矿山测量中的应用及展望[J].矿山测量,2018(3):49-51.

论文作者:张瑞民

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b6bd828c9393122d842f73b.html