# 论民用建筑暖通工程施工要点论文_李迎涛

李迎涛

河北新河第三建筑安装有限公司 河北省 055650

摘要：随着现代社会的不断发展，人们的居住条件不断变好，住宅的功能也越来越丰富，人们对住宅环境提出了更高的要求，目前，我国的民用建筑无论从规模还是质量都达到了崭新的高度。随着小区建设规模的不断扩大，暖通工程故障频发，严重影响了人们的居住质量。本文对民用建筑暖通工程施工的要点进行了简单的分析，希望能够为相关的工作提供一定的参考。

关键词：民用建筑；暖通工程；施工要点

1.引言

我国北方冬季较为寒冷，冬季取暖是一项非常重要的事情，取暖基础设施的建设质量备受大家关注，同时也与城市生活的正常运行息息相关。所以在民用建筑暖通工程施工过程中，需要注意施工要点，控制好施工的质量，确保暖通工程使用过程中能够有效的改善人们的生活环境，确保人们生活的舒适性。

2暖通工程施工质量控制要点

2.1暖通工程前期准备阶段的施工质量控制

（1）暖通工程建设的准备阶段主要是熟悉和了解施工图纸及设计图，在这个过程中，尤其需要了解风管及水管的准确安装位置差。另外，还需要了解设计图中所要求的设备及材料的具体型号规格标准，严格控制所选择的设备及材料品牌，为后期施工建立良好的基础。

（2）施工之前需要对建筑施工图纸中各个管道井以及机房的具体空间大小设计位置进行核查，需要确定这些空间是否能够满足设备及管道的布设要求。如果安装吊顶式的空调机房，则需要对房间顶板与装修顶面之间的净高进行检查，保证其能够满足空调设备的安装要求。建筑变形缝的位置需要与软管进行连接，对于阀门安装时，如果有具体的安装方向要求，则需要检查其方向是否与水流方向保持一致。冷凝水排水管采用独立的系统进行安装，避免与其它排水管道共用一个排水系统。

（3）针对造型复杂的建筑空间空调系统，通常需要选择全空气的系统装置，建筑房间的吊顶结构通常较为复杂，对顶棚标高的要求也相对较高，而通过全空气的空调系统可以更好的节约建筑空间，从而为后期的维护工作提供更加充足的空间。

2.2暖通工程安装阶段的施工质量控制

（1）风管制作安装

在进行风管的选材以及制作过程中，需要根据前期所设计的图纸以及相关的规范进行选择和使用，在整个过程中要尽量避免因为材料质量而引起的风管下沉变形，而影响到整个系统的正常工作，由于表面的振动会产生噪声，对周围的环境产生污染，同时还会对系统设备的正常使用寿命产生一定程度的影响。玻璃钢材料的风管制作时，一般需要采用开模的方法，其主要制作过程是在模具中铺玻璃布边，并认真涂刷胶料，待胶料固化后再按照工艺要求进行脱模工序。

（2）支架制作安装

在进行支架的制作和安装过程中，首先需要对所使用的吊杆型号进行严格选择，根据设计要求选择合适的型钢规格，并确保所选支架的规格能够保证通风管道及暖通设备在最大载荷下的稳定性。另外，还需要对支架的防腐处理进行检测，确保其长期的防腐性能。暖通设备及大型管道在安装之后需要通过防滑支架进行二次固定，提高其结构稳定性。

（3）顶留孔洞封堵检查

暖通管道工程在施工完成之后可能会留下大量的孔洞，这部分孔洞通常不是由施工单位自行封堵的，同时如果对孔洞封堵不当，就会发生漏风现象，影响暖通系统的运行效果。针对这一问题，施工人员需要及时督促相关单位对孔洞进行封堵，避免出现漏风问题，保证暖通系统的供暖和通风效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）竖井内管道安装

通常情况下，空调冷冻及热水向高层建筑供水的立管被集中设置在几个管道竖井当中，竖井中的立管需要通过在竖井口位置设置型钢支架进行固定之后再进行安装，同时采用统一掉线安装卡架，确保其位置安装正确。另外，还需要在预定的位置敷设好预制的支管，在确定准确的位置之后，利用钩钉对支管进行固定。管道的固定支架需要进行核算并对其进行重新设计，同时在支模施工的阶段需要对预埋件进行埋设施工。

（5）设备安装

在进行暖通设备安装施工之前，首先需要做好基础工作，包括机房内部的地坪、墙面的粉刷等，待基础工作竣工验收合格之后再开始暖通设备的安装施工。设备的摆布方位应按照管道的走向进行设置，同时还需要充分考虑周边空间是否充足，避免空间过小影响后期检修工作的开展。空调风机盘管的安装施工需要根据装修顶棚的实际高度进行。风机盘管与管道的连接通常采用弹性的接管或者软管实现，并且其耐压值需要在最高工作压力的1.5倍以上进行处理，软管的连接必须紧密，避免出现连接不牢靠、瘪管等现象。试验压力的选择应在系统最大工作压力的1.5倍以上。另外，按照设计要求对排水管的坡度进行设置，冷凝水需要畅通地回流到指定位置，阀门及过滤装置也需要按照设计要求进行安装。

（6）风口安装

针对暖通工程风口的安装，首先需要将暖通工程施工图纸与装饰施工图纸进行会审，从而协调风口与灯具等位置。对于室内结构较为复杂的房间，通常在风管安装的过程中不进行风口的开孔施工，待图纸会审工作之后确定最终的风口位置再进行开孔施工。为了避免冬天因为温度过低而导致换热器损坏，可以通过在空调机组的新风入口位置安装电动风阀装置，同时还可以与风机进行连锁，并在空调机组的进、出水管道口设置旁通支路，从而使管道清洗及维修工作更加方便。积水盘需要进行防漏处理，换热器安装位置也需要预留一定的空间，方便后期进行检修。

另外，在保证空调系统正常运行的前提下，施工人员应该对风口进行统一调整，提高美观性。风口的检修孔应由施工单位统一开孔，在开孔时，需要保证开孔尺寸及位置的准确性，避免出现遗漏，同时还需要在图纸中标注好出风口的尺寸及位置，并及时提供给装修单位，从而实现暖通施工与装修施工的协调进行。

（7）保温

暖通工程所选择的保温材料应该达到设计的耐火等级，对于工程中所使用的粘结剂以及绝热材料也需要进行严格匹配。在暖通工程施工的过程中不能对安装表面的保护层造成损坏。另外，对于风管系统的各个零部件的保温处理，不能对后期的操作功能产生影响，保温材料与木托需要紧密连接，保证施工效果。

（8）管道的冲洗试验

空调排水管道应该按照设计要求设置好坡度，在使用之前应该按照系统最大流量对其进行冲洗，要求冲洗的出水口水质透明度与进水口保持一致，方可达到要求。在进行冲水之前，需要将空调管道安装好的流量孔板、过滤网等拆除，各个机组的入口前需要连接好旁通管路，然后待冲洗达标之后再进行安装。冲洗实验可以有效保证管道后期的使用效果，因此，必须认真执行。

2.3暖通工程竣工阶段质量控制

工程竣工验收阶段的控制主要是查找施工阶段出现的问题，除了对暖通工程的外观进行检查外，还需要按照规范对风管的性能及水系统的水压进行试验，从而保证暖通工程的安装能够达到设计要求。在验收过程中，首先需要整理好施工单位提供的各类资料，包括施工图、竣工图以及安装过程中的各类改动文件、主要材料的合格证以及安装记录等文件。

3结束语

现代建筑暖通工程的施工要求也越来越高，同时由于人们对于室内空间的装修，也大大增加了暖通工程后期施工和维护的难度。针对目前民用建筑暖通工程施工过程中的常见问题，需要对各个环节的严格控制，同时，施工单位还应该加强对施工人员的技术培训，提升施工人员的责任感和技术水平，全面保障暖通工程的施工质量。

参考文献：

[1] 赵恒娣.建筑暖通施工技术中的关键问题解析[J].民营科技，2015，07：171.

[2] 李晓慧.浅析民用建筑暖通工程施工的要点[J].科学中国人，2015，05：26.

[3] 刘德庆.浅析民用建筑暖通工程施工要点[J].民营科技，2015，05：58.

[4] 胡卫伟，张丽丽.我国民用建筑暖通工程施工管理与要点分析[J].中国新产品新技术，2015，07：139.

论文作者:李迎涛

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b8bf5a1de11276b93768da0.html