# 城市河道污水生态治理的应用论文_廖志兵

杭州银江环保科技有限公司 浙江省杭州市西湖区 310012

摘要：近年我国对环境保护的要求越来越严，政府每年都会为污水治理投入大量资金，但城市河道水质现状仍不容乐观。本文基于城市河道污水生态治理的应用，描述了城市污水生态治理系统的基本模型，接着阐述了一种利用水泵、管道、植物和泥沙的生态治理原理。最后对污水生态治理发展进行了展望，为城市污水生态治理提供参考与借鉴。

关键词：城市河道；污水；生态治理

引言

绿水青山就是金山银山。评价一个城市好不好，关键在于这个城市的老百姓幸福感指数高不高；评价一个城市美不美，关键在于穿插城市的河道水质以及绿化好不好。城市化发展直接和间接地影响着我国城市地区的河道水环境。河道污水也直接影响着城市发展及老百姓的生活质量。因此，人们必须维护和恢复城市河道生态系统，利用政府支持，科学有效地治理城市河道污水，还城市原有的美丽生态环境。一是应安装水循环流动体系，以保证其平衡。二是进行河道污水治理设计和管理，保证其可持续发展的必要条件。为此，下面将结合杭州市河道污水生态治理设计进行阐述，以供参考。

1、河道生态治理概述

1.1河道生态治理的理念

我国是最早建造水利设施进行河道治理的国家之一，素来十分重视河道治理，建国后国家对水利基础设施建设投资力度一直很大，一大批造福于民的水利工程的实施和运行，取得了巨大的经济效益、社会效益，但随着经济社会的发展和水环境治理技术的成熟，河道治理理念也逐步向生态、自然转变，现阶段河道治理正在由早期加固堤岸、裁弯取直、兴建硬质挡墙和护岸、修筑大坝等防护为主的工程水利逐步转向生态、自然、宜弯则弯、有水则清、污水则绿、兼顾景观的生态水利治理理念。

1.2河道生态治理的必要性

早期河道堤防建设是以加固堤岸、裁弯取直、兴建硬质挡墙和护岸、修筑大坝为手段，以供水、防洪、航运等多种经济、社会要求为目的，传统水利工程经过长期的发展，其弊端也逐渐凸显，主要表现在:一是自然河流的人工渠道化，就平面布置而言河流形态呈现直线化、河道横断几何规则化，就河岸选材而言呈现材料硬质化。二是自然河流的连续化被破坏，包括坝体修筑导致顺水流方向的河流连续化被破坏，堤防修筑引起侧向的水流联通性的破坏。为了弥补这些不足，河道生态治理成为一种必然趋势。

2、城市河道水环境治理思路

消除河道黑臭是城市河道水环境治理的第一步，防止河道返黑、返臭，消除劣Ⅴ类水体以及进一步提升和稳定水质，都是急需解决的难题。传统水利工程的对象是混凝土、砖石等“非生命体”，而水环境治理面对的是水生植物、鱼类、微生物等“生命体”，治理思路必有很大的不同。

2.1系统性综合治理

生态文明建设需有系统思维，水生态文明属于生态文明的一部分，解决水的问题也需坚持系统思维，主要体现在3个方面:（1）河道水系是连通和流动的，水环境治理应体现流域治理、区域治理理念。现阶段水环境治理亟须顶层规划设计，重视对治理区域的合理划分，打破人为分割、各自为战的现状。河道分割治理造成的后果之一就是不少环保企业为了达到治理效果，对河道进行各种隔断，既对防汛安全造成威胁，又无法做到标本兼治。（2）水环境治理需要各部门的协调动作，要充分发挥河长制的作用。河道中的水环境治理技术难以应对高负荷、短历时污染负荷冲击问题，没有水岸联动的系统性综合治理方案，水环境治理很难成功。（3）水环境治理需要综合性的治理措施，从内外源污染控制到水生态系统构建，需要多种技术的综合运用，应客观评价每种技术的作用和局限性，过分强调某种“神奇”技术的作用，会造成误导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2生态治理为主

2.2.1生态性岸线类型选择

某工程规划岸线均为岸坡式驳岸，边坡为不小于1∶3的生态护坡，可以在其上种植适宜本区生长的花草、树木、特色植物等，后期可根据周边的建筑特色及生态需求，对有条件的河道较宽的部位，在不改变河流形态和防洪安全的情况下，进行台阶式或浅坡入水式设计，使之达到自然亲水性，使人与自然最大限度的进行和谐相处。

2.2.2生态性堤岸建设

某地堤防采用夯填砂砾石土堤，生态护坡和局部混凝土挡土墙相结合的堤防型式，左右岸堤防相同，分层设计，5年一遇洪水位线设置滨水步道，宽度4.0m，20年一遇洪水位线设置亲水平台，亲水平台的宽度不小于5.0m，基本位于河道原来的砂砾石原状土上，亲水平台与滨水步道高差1.7m，用重力式挡土墙相连接。根据植被恢复情况和立地条件，适当引种动物，在引种动物的选择上，本着优先选择当地濒危、保护意义重大物种的原则，选取对当地环境影响较小，适应性强的动物。同时还要考虑湿地的游赏性，引种动物与人的和谐关系开展水文化、水景观规划。本区在有条件的情况下，可在岸边引水成湖，引进种类鱼等进行观赏，增加人类与自然和谐的环境。

2.2.3支沟防洪体系建设

经现场调查，部分支沟满足行洪要求，大部分支沟现状不能满足行洪要求，须经过改建后才能满足安全行洪的要求。支沟治理均采用生态挡墙或生态护坡的明渠治理方案，以暗涵汇入主河道，排洪箱涵结构，以改善某地城区大部分支沟跨陇海线后，现状没有成型沟道，洪水散排于耕地，洪水没有出路的现状，逐步消除该区域开发过程中可能造成的防洪隐患。(1)水景园林文化:城市建设会对原有水系、生态环境造成破坏。如果在城市建设中完善绿地公园、湿地公园等绿化节点，保留、改造相当的水域面积，可以起到修补城市生态系统、改善人与自然的矛盾、增加城市水体景观、提高城市品位的作用。（2）净水湿地文化;沿河湿地区尽量减少对湿地的破坏，尽量用生态材料进行建设，选用木栈道的形式，栈道可架空，减少了对湿地的破坏，也可起到湿地生物栖息地的作用，同时发挥湿地净水作用。(3)休闲娱乐文化:通过得天独厚的水系资源，在规划区进行景观提质改造、优化垂直交通联系、完善配套设施、加强创新性亮化设计等。渭河河道的生态和环境条件良好，极少受到外界环境干扰，但是缺少必要的旅游基础设施和配套服务。在满足水利防洪要求的前提下，在合适的位置做亲水的悬挑平台，或开展漂流等活动，成为既有亲水的活动体验，又能感受山水特色景观。

2.3结合海绵城市建设理念

海绵城市建设理念是从源头上对污染物进行控制;河道水环境治理也需要重视对面源污染、初期雨水污染的控制;两者高度契合。治水先治岸，把污染物尽量留在岸上，充分运用海绵城市理念，可起到事半功倍的作用。在传统水工护岸设计中，往往忽视对面源污染的控制，所谓生态护岸只是着眼于挡墙材料的透水透气，却未重视护岸总体系统的生态性。护岸设计时可结合海绵城市建设理念，通过陆域微地形的改造或其他措施，避免初期雨水直排河道，而是将雨水径流导入绿化带，经其自然存蓄、自然净化后再排入河道，可有效减轻对河道水质的影响。对于城市河道存在的雨水泵站排放污染难题，除了对雨污混接进行排查改造外，践行海绵城市建设理念则是从源头上削减污染物，也是最终的解决之道。

结束语

当前正处于传统城市水系向现代城市水系、可持续发展城市水系加快转变的关键阶段，既要积极从中国传统水文化中汲取精华，从世界各民族优秀水文化中借鉴经验，又要及时吸收新鲜养分，充实时代元素，与时代进步同行，与世界发展同步。

参考文献

[1]董伟珉.城市河道生态治理与环境保护探索[J].智能城市,2018,4(09): 91-92.

[2]胡晨雪.北京市河湖水环境问题治理研究[D].对外经济贸易大学,2018.

[3]叶阳帆.城市河道养护管理现状、问题及改进路径研究[D].南昌大学,2015.

论文作者:廖志兵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8bb8dd3d4f6f88de1ecd25eb.html