# 电气工程安装中的质量问题与防治对策研究论文_李硕

唐钢国际工程技术股份有限公司 河北省唐山市 063000

摘要：随着我国经济技术的不断发展，在建筑行业也有了很大的进步。建筑工程中电气作为一项主要的组成部分，尤其是在高层建筑的主要组成中不仅能够影响用户的生活质量，而且影响用户的安全。电气工程的施工速度和质量将直接影响整个建筑工程的质量。因此，如何避免、解决电气工程中出现的问题，能够有效提高电气工程的完成质量。

关键词：电气工程；施工质量问题；解析与防范

引言

随着经济的发展，人民生活水平的不断提高，高层建筑逐渐成为主流趋势。而电气工程是高层建筑中不可缺少的一个环节，电气工程的稳定运行不仅影响用户的生活更关系着用户的安全。因此，如何有质量地、有保证地、高效地完成电气工程不仅影响建筑物的质量同时也影响用户的体验。由于高层建筑规模较大，造成电气工程工期时间较长、工作量较大，并且各种因素（如环境、所处地域等）都会增加工程施工的困难，因此，如何减少工程中的问题、避免施工事故，是影响电气工程的关键因素。

1电气工程安装施工技术

线管暗敷在进行预埋处理时需要事前明确抹灰厚度、建筑装饰材料、标高等基础参数，后将此作为依据调节预埋高度和深度。在进行混凝土预埋时需注意电气管线孔洞的预留，后将末端电箱以及电线盒实施预埋，电管线同墙体外表的距离须大于15mm。暗敷管线需注意沿最近线路进行敷设，最大可能减少弯头数量，以此减少穿线阻力，另外要控制好弯曲程度，做好弯曲位置的保护，防止裂缝、褶皱等问题的出现。敷设电缆需仔细检查电缆型号和规模，确保与设计要求相符，且保证外观无损伤、绝缘性良好。若实施直埋电缆，则工作人员必须做好事前的实验工作，确保合格后才可进行使用。

2电气工程安装中存在的的质量问题

2.1电气材料的质量问题

配电箱是电气施工过程中的其中一个环节，在一些电气施工单位对配电箱的使用不符合要求，像漏电保护装置、空气断路器、漏电开关型号、规定电流值等等都与实际不符合，甚至有些工作人员会将空气断路器作为开关来控制漏电保护装置。除此之外，电缆、电线等其他一些材料，也存在质量问题，很多施工单位为了自身利益最大化，在施工时往往选择的电缆、电线质量不高，与要求不相符合，从而影响施工质量，并且还会影视设备的使用功能，从而引发火灾。

2.2线路设计方面存在缺陷

在此环节经常出现对焊或者暗配穿线的情况，这主要是由于线路是烧穿后管内形成毛刺而造成绝缘被破坏，而焊接钢管施工时由于焊接工人技术原因造成钢管被焊穿或焊接不饱满及钢管材料壁厚太薄焊接时容易被电焊烧穿成孔，埋入混凝土部位有浆水渗入，造成导管堵塞的出现。

2.3防雷接地的施工问题

电气工程的施工过程中，对建筑物的防雷、接地等等方面，不少相关人员都不够了解，因此对这项工作没有更好的完成，导致人们生命安全受到影响。其问题的表现在于施工时接地装置以及避雷装置的搭线长度不足。

2.4电线、电缆导管问题

在进行电线管敷设时，往往线管弯曲的半径比较小，因此，在施工过程中经常会出现弯曲、起皱的情况，这并不符合施工要求；另一点就说镀锌线管的安装过程中，不跨地接线以及接地时操作不按照规范保证，在施工时出现随意采用金属软管的情况；还有就说镀锌钢管以及薄壁钢管在进行连接的时候会使用对口焊接方法，往往会破坏钢管内的镀锌层，从而降低其使用寿命，并且在焊接操作时会导致钢管内产生瘤结，对绝缘效果产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑电气安装施工问题的防范解决措施

3.1电气安装施工时提升电气材料质量

根据当前电气安装施工现状，我们都知道其存在着许多质量方面的问题，那么，为了保证电气施工过程能够安全、高质量的完成，就需要解决其中存在的问题，对这些问题进行有效防范，避免不必要损失，这已经成为了当今电气施工工程的使命。在安装施工时，对于施工单位来说一定要根据规章制度严格进行，并且在承包时要注意统一施工单位质量，不可以进行分包或是支解，一定要严格遵守法律规定对所需要的设备以及设施进行配备。另外，为了避免因材料出现不合理问题而导致的施工质量问题，相关人员一定要在施工材料进入现场之前对其进行检验，并且对一些所需的设备、材料严格检查，并且对其规格严格进行记录，在确认所有内容准确无误以后再进行施工。

3.2建筑电气工程施工时要加强与设计部门沟通

施工方在进行具体作业之前要与设计部门进行充分的交流沟通，建立起良好沟通渠道，在进行设计图审核阶段就核对、优化交叉作业位置，做到问题的及时发现、尽早解决，防止出现实际施工和前期设计严重脱节。为防止电气配管和消防管道、水暖管道以及通风管道等的冲突，安装部门要加强与设计部门的沟通，保证自身施工质量和准确度，防止返工情况的出现。

3.3防雷接地工程防治

施工时需要进行防雷地基施工，这是一项非常重要的工作，但是因为工作人员自身的原因，经常容易在钢筋选材、搭接长度上面出现一些问题。具体应该采取以下措施进行防治：第一，对防雷接地的施工质量要注重。做好防雷接地工作可以避免发生雷击事故，能够保证施工人员生命安全以及财产安全。对于施工单位来说，需要对防雷接地工程进行实时监控，并且能够科学、合理的对其进行分析以及检查。若是施工出现质量问题就要及时采取措施解决问题。比如，焊接时焊缝出现不饱满问题、焊接的倍率不足问题，工作人员应该及时补焊操作。第二，注重工作人员综合素质。对施工单位的工作人员要注意技能、理论的培训，定期对员工进行考核，提高人员自身焊接技术。与此同时，可以对其进行继续教育，对施工人员的岗位职责进行明确，确保其能够具备优秀的职业技术素养。第三，在实际工作中，要对工程质量进行严格要求，对应用标准按照施工质量严格要求，并且对搭接钢筋的选择一定要合适工程标准，不要采用螺纹钢筋来替代圆钢。

3.4施工前对图样进行会审

在施工开始之前，一定要对图样会审工作重视起来，作为电气工程师应该把图样会审作为工作的主要内容，这样做能够在最大程度上将电气施工工程的质量问题、使用功能问题及时消除。在市场经济中不少单位的工程设计人员流动性较强，而单位所承接的项目却比较多，因此一些问题的出现是在所难免，如果技术人员不能有效的对设计图样进行沟通，往往会造成较大影响，并且还会出现误工、返工等等问题。基于这一点，技术人员更应该对图样严格审核，并且将设计进行优化，并且要对照图样和施工现场，看看是否存在差异，此外要保证设计的经济性、施工便利性等等，尽量将一些较为成熟的施工技术与工程互相结合运用。

结束语

社会整体水平的上涨推动着我国建筑建设的技术含量的上升，其中电气工程的质量控制问题越发受到重视。在社会大环境下，建筑电气施工的作用绝不仅是满足用户家电用电、安全用电、基本照明、以及电梯用电等方面的需求，还需要满足其提供美观、安全、舒适、稳定和方便等方面的要求。相关施工人员一定要格外重施工细节，为各个环节的安全无误提供保障，进而提升整个建筑电气安装施工质量，推动行业健康发展。

参考文献：

[1]廖集标.浅谈智能建筑电气安装施工技术——以茂名市汇龙时代广场一期为例[J].民营科技，2018（07）：3，6.

[2]向伟红.建筑工程机电设备安装施工中技术与质量管理[J].城市建设理论研究（电子版），2018（22）：42-43.

[3]游军来.建筑电气工程低压电气安装施工技术[J].科技经济导刊，2019，27（14）：25-26.

论文作者:李硕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8bdef9ffec787c541e152ec5.html