# 钻孔灌注桩技术在建筑工程施工中的应用策略论文_许丽璇

44058219790515xxxx

摘要：近些年，国家建筑工程行业的规模日渐增大，在技术方面也得到了广泛的发展。在建筑工程的整个施工过程中，通常都需要相应的施工技术来支撑，钻孔灌注桩技术就是其中十分重要的一项工艺，在具体应用中需不断提升技术水平，以此保障工程质量。

关键词：清孔；钢筋笼；桩位

前言

我国建筑领域具有十分悠久的历史，也取得了一些成绩。在现代，由于国家特殊的国情，导致了在这一领域上的很多方面同其他发达国家相比都比较落后。由于建筑工程是一项复杂、工期较长的施工体系，在施工的过程中，经常会受到一些因素的干扰，进而影响建筑工程施工的质量文章针对钻孔灌注桩技术在实际的应用进行探讨，争取为同行业做参考。

1钻孔灌注桩技术分析

1.1概述

使用钻孔灌注桩技术施工的流程为：现场由施工机械设备进行钻孔，形成桩孔，然后需要在桩孔中安装钢筋笼，最后利用混凝土浇筑形成桩基。钻孔灌注桩技术与其他技术相比，技术相对复杂，并且具有一定的隐蔽性，对施工质量也有相对较为严格的要求。同时，在钻孔灌注桩技术施工过程中产生的噪音相对较小，对周围环境也不会造成较大的影响。另外，在使用钻孔灌注桩技术施工的过程中，由于灵活性较大，因此可以根据建筑工程施工的实际情况，对钻孔灌注桩做出相应的调整，这样可以有效保证钻孔灌注桩技术施工的质量，提升建筑工程结构的稳定性和安全性。但是，在钻孔灌注桩技术施工的过程中，一定要做好相应的防护措施，可以有效避免钻孔成孔速度慢的窘境。还需注重混凝土的质量，这样才能确保钻孔灌注桩技术的施工质量。

1.2重要性

在现代化建筑工程施工中，钻孔灌注桩技术作为一项常见的技术形式，有效保证了建筑工程结构的稳定性和安全性。同时，钻孔灌注桩技术在建筑工程施工中，对辅助施工技术进行了合理选择，以此保证钻孔灌注桩技术的规范性和施工质量。另外，从建筑工程基础施工环节的角度考虑，钻孔灌注桩技术的适应性、承载性等方面相对较好，其施工成本也较低，能在保证建筑工程施工质量的情况下实现良好的经济效益，发挥钻孔灌注桩技术自身的优势。

1.3技术类型

由于建筑工程的不同，钻孔灌注桩技术的类型也是不同的，在下面的内容中，笔者从不同角度对技术类型进行了分析和阐述。

（1）从桩径大小角度来说，可以将钻孔灌注桩分成大桩、中桩、小桩等，需要根据建筑工程施工的实际情况，选择合适的钻孔灌注桩径大小，以此保证建筑工程的施工质量。

（2）从成桩的角度来说，根据成桩工艺不同，对钻孔灌注桩技术进行划分，主要包括干作业法、套管护壁法、泥浆护壁法钻孔灌注桩施工。

2具体的应用

钻孔灌注桩技术在建筑工程施工应用过程中主要包括钻孔和清孔、钢筋笼制作和安装、桩位测定、灌浆、封浆等方面，下面针对以上几点内容展开分析和阐述。

2.1钻孔和清孔

钻孔和清孔是钻孔灌注桩技术施工的基础，只有做好该方面，才能保证钻孔灌注桩技术的施工质量，便于后续施工环节的展开，提升施工周期，降低成本，取得良好的经济效益。

（1）在钻孔灌注桩技术施工的过程中，一定要严格按照施工流程展开钻孔和清孔等施工作业，保证建筑工程的施工质量。在施工过程中，需要根据成孔尺寸的差异，对钻孔的方式和钻头等进行合理选择，并且要对施工速度进行严格控制，以此降低施工质量问题的产生。

（2）在钻孔施工的过程中，中间不能出现停钻、起钻等问题，应及时回填土壤，避免出现工程塌孔。在钻孔完成以后，需要进行质量检查，没有问题以后，需要进行二次钻孔，为后续施工提供便利。

（3）在钻孔完成以后，需要将钻头从孔底取出，但是在钻头取出的阶段，需要保证钻头处于空转的状态，并且需要做好泥浆护壁工作，这样可以在一定程度上提升孔壁的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，对钻孔进行清理，将钻孔内部的杂质清除，避免影响后续施工环节施工的质量。

2.2钢筋笼制作和安装

钢筋笼是钻孔灌注桩技术施工中的重点，在施工的过程中，一般从以下几个方面展开。

（1）在施工的过程中，需要严格根据制定好的设计方案制作钢筋笼，避免钢筋笼安装产生质量问题。

（2）在钢筋笼制作完成以后，主要是利用焊接的方式加强钢筋笼的稳定性。但是，在焊接的时候，不能出现漏焊、焊缝等现象，并要做好焊接表面的除锈工作，这样不仅能够保证施工质量，也为后期施工的展开提供了便利。

（3）在安装钢筋笼的时候，应用探孔器加强控制，使用钻孔直径推算出需要的探孔器直径，这样可以及时了解孔壁中杂物、障碍物的情况。同时，在施工的过程中，一旦出现任何异常，需要做好相应的调整，避免施工事故的发生，保证良好的施工质量。

2.3桩位测定

在测定桩位的时候，根据稳定性原则对地基进行科学合理的选择，并且针对稳定性较差的地基进行推平处理，这样才能保证地基的稳定性，避免影响工程的施工质量。同时，在施工的过程中，需要将设计方案作为参考标准，对桩位的各项参数进行详细的记录，并且需要根据施工现场的实际情况，确定桩位的精确程度，进而保证施工质量。

2.4灌浆

在桩位位置确定好以后，需要展开灌浆施工作业，但是在该项施工作业展开之前，应当做好管道的连接工作，并且将灌浆嘴上阀门全部打开，以此保证灌浆施工环节的顺利进行。同时，在灌浆施工的过程中，一定要以“从上到下、从左到右”的顺序展开灌浆作业，这样可以有效降低施工质量问题的产生。同时，在灌浆的过程中，需要对灌浆压力进行控制，通常情况下控制在0.2~0.4MPa之间，并且根据施工的情况，逐步增加压力，这样才能避免裂缝、坍塌等施工质量问题的产生，为建筑工程施工质量提供了基础性的保证。

2.5封浆

在各项施工作业完成以后，需要展开封浆作业，但是注浆后期的质量由封浆标准控制决定，因此施工人员一定要对封浆的时间进行控制，在保证施工质量的情况下，大大提升施工效率。在封浆施工的过程中，建筑原料初次制造应当在搅拌车内完成，并且在完成以后需要立即进行筑模，大大增加预应力支体强度，提升钻孔灌注桩技术的质量。

3质量控制措施

为了保证钻孔灌注桩技术在建筑工程施工中的质量，应采取必要的质量控制措施。下面就对具体的施工质量控制措施展开分析和阐述。

3.1混凝土浆液

混凝土浆液合理的配置是保证钻孔灌注桩技术施工质量的关键，需要根据施工现场的实际情况、施工要求、质量标准、地质条件等方面，对混凝土浆液进行合理的配置，避免出现断桩现象。在混凝土浆液配置的过程中，一定要注重水泥和水的配比，以此保证建筑工程的施工质量。

3.2施工温度

在对钻孔灌注桩技术施工质量控制时，需要把施工温度作为重点考虑对象。在控制施工温度的时候，主要是针对混凝土灌浆方面，由于建筑工程工期较长，气候环境变化是在所难免的，需要尽量避开寒冷和酷热的天气，避免施工设备和施工材料的性能受到影响，以此保证钻孔灌注桩技术的施工质量。同时，在施工之前，需要对缝隙进行清理，并采取合理的方式进行修补，一般是按照泥浆的实际性能以及裂缝的宽度进行修补。

4结语

总而言之，面对更多大体积高楼层的建筑施工困难的现状，有效使用钻孔灌注桩技术有利于建筑物稳定性的提升，同时也显著提高了我国在房屋建筑工作中的效率，在很大程度上促进了我国在建筑领域上技术的整体提高。

参考文献

[1]何金明，喻红霞.钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].施工技术，2016，45（S1）：226-227.

[2]史磊.试论建筑施工中的钻孔灌注桩技术要点[J].江西建材，2017（20）：66+69.

论文作者:许丽璇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c075dd5c62174ebdc879c38.html