# “多规合一”背景下无人机摄影测量技术的发展机遇与挑战论文_王新兵,郭建民

摘要：随着经济和各行各业的快速发展，我国城市化建设以来，城镇化发展不断加快，一些部门对大比例尺地形图有较大的需求，并且对成图的时效性也有较大要求，一些小范围测图数据的更新需要人工来完成，这在较大程度上降低了工作效率，增加了工作强度。随着我国科技的发展，无人机航空摄影测量技术主要是通过低空轻小型无人机遥感系统来完成地形拍摄测量工作，具有高分辨率、灵活以及不受天气影响等优点，并且操作简单，机动性强。此外，无人机航空摄影测量技术在地形测量中应用的过程中，不但降低了人工计算难度，而且能够大大提高计算精准度与工作效率，为我国地形测量数据提供真实、科学依据。

关键词:城市地形图测绘;航空摄影测量;无人机

引言

我国科技技术在发展的过程中，无人机航空摄影测量技术在各个领域中有较为广泛的应用，随着科学技术应用的不断深入，在地形测量中也有较为广泛的应用。其中，无人机航空摄影测量技术与载人飞机航测技术相比具有较大的优势，比如具有较高的灵活性、成本低以及精细准确等优点，能够准确的获得影像。此外，在进行地形测量的过程中，无人机航空摄影测量技术的应用与土地位置的精确性与准确性有较大关系，并进行数字影像图的制作，以满足调查地图要求，可有效降低地形测量中的工作量，以此全面提升测量质量。

1无人机航空摄影测量的技术原理

在使用无人机航空摄影测量的过程中所涉及的技术原理有以下几方面：第一，相关工作人员在选取测量工作中所使用的无人机的种类的时候需要根据实际要求选择最为合适的机型。为保证所挑选的无人机可以在实际作业的过程中顺利运行，相关人员还需要对相关的无人机种类进行收集分析。第二，在使用无人机航空摄影测量之前，相关人员还需要注意对无人机在拍摄过程中的航线进行设计以保证该设备在实际运行的过程中能够顺利工作。工作人员在设计无人机航空拍摄的路线的时候需要尽量选取相对简洁的路线以保证无人机在工作过程中的安全，如此还能够帮助工作人员减轻一定的工作负担。此外，在对航行摄影路线进行设计之后工作人员还要对无人机的性能进行调试。第三，工作人员还要通过分析像控点的分布情况来对所拍摄得到的资料进行处理分析，如此才能够让低空拍摄的优势得到充分的发挥。

2无人机航空摄影测量技术在地形测绘中的应用

2.1空中三角形测量

像控测量是无人机测量中的一项核心技术，在高空拍摄的过程中，无人机拍摄的高清图片需要与无人机中安装的GPS定位导航系统进行完美的融合才能够将数据准确无误地传送到地面。本次测量工作中应用SVS软件来实施空三加密，按照飞行与影响分布的条件，将空三区的位置划分成加密区。一般情况下，加密区主要采用的方式是手动和自动的方式完成加密的，也就是说在自动配合的基础上实现两点测试，将粗差去除掉。人工吊证到连接位置达到标准要求，确保其处于2/3个像素以内。

2.2航空摄像测量中的相片控制

能够全面掌握所测量地区的地形是无人机航空摄影测量技术的优势之一，工作人员还可以借助无人机的航拍和全球定位系统对相片进行控制，进而可以让航空的具体数据与地面的实际情况有效结合，让无人机航空摄影测量所得的数据与地面测量的数据进行有效的转化，可以让相应的工作人员能够更加全面准确地掌握测量地的地形并且促进信息接收的效率，同时还能够保证信息的准确性和完整性。所以在使用无人机进行航空摄影测量的时候需要对相片的控制点设计一些布置的内容并且促进其与全球定位系统技术的结合，进而有效促进相关工作人员对地区信息的掌握。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3无人机航空摄影

在进行无人机航拍的过程中，需要根据环境不同采用不同型号的无人机，一般情况下采用P700E型无人机，续航时间在2.5h，巡航速度为90KB/m，最大荷载为5kg，其中拍摄相机为尼康D810。此次进行拍摄主要分为不同架次来完成，通过GPS数据对相对高度进行有效的计算，再根据地面分辨率实施有效设计，航线一般情况下根据图形轮廓中心线敷设，其中航片倾角应小于5°。该无人机能够有效完成飞行任务，飞行面积为9.34km2，共6条航线，拍摄了231张图片，其中拍摄色彩较均匀且饱和度可达标准要求，以此能够满足成图需求。

2.4DOM工艺

相关工作人员可以在测量的过程中，借助DOM工艺来对无人机航空摄影拍摄的照片进行采集，同时还可以对各个阶段的模型中的影像样本进行采集，同时DOM工艺还能对这些材料进行处理纠正因外界因素导致的失真问题以让所得的影像图更加准确、清晰。DOM工艺的操作使用是通过借助无人机进行低空摄像来采集销量的信息数据随后再开展一定的定向操作。DOM工艺可进行的定向操作有内定向、相对定向、绝对定向。在完成定向操作之后需要对所做数据信息进行正射纠正并且对其进行影像镶嵌。在完成上述工作之后，还需要对其进行检查，如此才可以形成DOM成果。这项公益在无人机航空影像测量当中的重要应用是控制测量的相片，并且借助这个工艺将影像资料和信息资料有机结合在一起，随后根据测量的结果和在空中三角测量确定的地面地形情况来分析测量区域的特点，最后还需要根据所分析得到的地域特点来处理反馈相应的信息。在除此之外，相关工作人员要对摄影的基本工资点进行选择，以保证所选择的控制点的位置的准确和明确性，如此才能够让摄影测量控制点之外的控制点的测量减少失误，否则可能会给地形测量工作带来一定的不良影响，使得测量工作的质量得不到保证。

3展望

无人机航测技术的全面发展和进步，测量结果的精度在逐渐提高，应用效果越来越明显。通过具备较高分辨率的数码相机可以实现快速测图，再通过高精度的采集设备，实时回传影响数据。从大量的实践应用方面可知，无人机航测技术有着非常高的优势，对于促进我国工程事业的发展起到了积极的推动作用，其发展前景非常好，需全面推广和使用。

结语

时代在进步，科技在发展，为了给各行业领域的生产计划提高必要的技术支持，摄影测量这一项高新技术随之出现。航空摄影测量技术越来越完善，无人机航空摄影测量也随之发展起来并且在诸多领域中的应用重现出优良的效果。地形图测绘是基础地理信息采集工作的重要组成部分，工作人员为了能够充分完成相应的工作需要重视测量技术在测量工作当中的具体应用。无人机摄影测量技术又作为其一种具体的科学技术形式应运而生，并推进了摄影测量技术的变革，极大扩展了倾斜摄影测量技术的应用。

参考文献:

[1]黄太平，马强，白春平．固定翼无人机航空摄影测量在大面积地形测量中的应用［J］．科技展望，2017，27(13):166．

[2]杜丽郡．无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用［J］．城市建设理论研究:电子版，2016(8)．1234-1235.

[3]段柏文．无人机航空测量在地形测绘中的应用［J］．资源信息与工程，2018，33(02):135-136．

[4]宫煦利,梅生强.无人机航空摄影测量技术在大比例尺电力工程勘测中的应用研究[J].科技资讯,2015(35):45-46.

[5]吴智勇.无人机航空摄影测量技术在地形测绘中的应用探析[J].工程与建设,2016(1):36-37.

[6]管占楠.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用探讨[J].信息系统工程,2018(11):105-106.

论文作者:王新兵,郭建民

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c094480226496654629d144.html